Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  27.10.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA27

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA27,  IV –koneen ja -kanavien mikrobitutkimus

21.10.2003

KOHDE/HANKE	Metsolanmäen päiväkoti, Soopelipolku 4, 014500 VANTAA,

IV –koneen ja -kanavien mikrobitutkimus

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

6   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

MMP1.  IV –koneen suodatin kammion pohja,  		M 	+ 	-

suodattimien jälkeen 	 		homeitiöitä (siitepölyä, nokea)

V  -	+++

Alternaria

MMP2.  Eteinen 103, tuloilmakanavan suu 		M 	+ 	-

homeitiöitä (siitepölyä, lasikuituja

hyvin vähän, pieniä hiukkasia)

V  -	-/+

Aspergillus glaucus

MMP3.  Eteinen 137, tuloilmakanavan suu 		M 	+ 	-

(säleikkö pölyinen)				homeitiöitä ja  -rihmaston paloja

(siitepölyä, nokea, lasikuituja

vähän)

V  -	-/+

Alternaria

MMP4.  Henkilökunnan puku-pesuhuone 121,		M 	+ 	-

tuloilmakanavan suu			homeitiöitä (siitepölyä, nokea

lasikuituja vähän)

V  -	+

Alternaria

steriili homesieni

MMP5.  Eteinen 114, tuloilmakanavan suu 		M 	+ 	-

homeitiöitä  (siitepölyä, nokea,

lasikuituja vähän)

V  -	+

Penicillium  	40 %

steriili homesieni  	40 %

Chaetomium  	20 %

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ilmanvaihtokoneen suodattimet on viimeksi vaihdettu 2.6.2003. Suodatinkammio oli puhdas silmämääräisesti arvioiden. Paluukanava oli pölyinen (kuva 1).

IV –koneen suodatinkammion pohjalta otetusta näytteestä  MMP1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, siitepölyä ja nokea. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä Alternaria –suvun homeen itiöitä.

Eteisen 103 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä MMP2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, siitepölyä, hyvin vähän lasikuituja sekä pieniä hiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Eteisen 137 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä MMP3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, siitepölyä, nokea sekä vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Kanavan suulla oleva säleikkö oli pölyinen.

Henkilökunnan puku- pesuhuoneen 121  tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä MMP4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä ja vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Eteisen 114 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä MMP5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä, vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Mikrobinäytteiden tulosten perusteella tuloilmajärjestelmässä ei ole merkittävää mikrobilähdettä. Silmämääräisesti arvioiden kanavien suulla ja säleiköissä oli pölyä, mutta ei näkyvästi syvemmällä kanavissa.

Monitoimihallain 108 poistoilmakanavassa oli pölyä (kuva 2). Pölyn kerääntyminen poistokanavistoon on luonnollista. Tämän vuoksi tulisi varmistaa, ettei poistoilmakanavien kautta pääse ilmaa sisätiloihin päin.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme tuloilmakanavien suun ja säleikköjen puhdistamista pölystä ajoittain. Poistoilmakanavat olisi syytä nuohota jossain vaiheessa.

Espoossa   27.10.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet 		Kuvat 1 ja 2

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.