# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m3 | Bakteerit, pitoisuus, cfu/m3 | Sädesienet, pitoisuus, cfu/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 166 | Opetustila | 12.1.11 | Yhteensä | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  | 13.1.11 | Yhteensä | 0 | 120 | 0 |
| M2 | 165 | Soitinvarasto | 12.1.11 | Yhteensä Penicillium spp. | 7 100 % | 280 | 0 |
|  |  |  | 13.1.11 | Yhteensä steriilit | 4 100 % | 580 | 0 |
| M3 | 136 | Opetustila | 13.1.11 | Yhteensä | 0 | 270 | 0 |
|  |  |  | 13.1.11 | Yhteensä | 0 | 180 | 0 |
| M4 |  | Ulkoilma | 12.1.11 | Yhteensä Penicillium spp. Oidiodendron sp. Penicillium sp. steriilit | 31 29 % 14 % 14 % 43 % | 44 | 0 |
|  |  |  | 13.1.11 | Yhteensä Penicillium spp. Penicillium sp. | 22 60 % 40 % | 13 | 0 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.11 | 22,2-22,6 | 18-20 | -1,6 | 85 |
| 13.1.11 | 20,7-23,1 | - | -0,7 | - |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot – opas 2008) mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100 – 500 cfu/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 cfu/m3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut,

- kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja.

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4500 cfu/m3 on kohonnut.

Sädesienet

- pitoisuustaso yli 10 cfu/m3 talviaikana on kohonnut,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 10 cfu/m3).

# Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä

Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, porattiin rakenteiden suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden määrittämiseksi reiät (16 mm). Reiät puhdistettiin ja tulpattiin. Suhteellinen ja absoluuttinen kosteus sekä lämpötila mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei’issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41-näyttölaitteet ja HMP44-mittapäät. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa.

| Mittauspiste | Tila | Rakenneosa | Mittauspisteen sijainti | Reiän syvyys, mm | Pvm | Suhteellinen kosteus, % | Absoluuttinen kosteus, g/m3 | Lämpötila, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 166 | Ulkoseinä, villaeriste | 100 m lattiasta, 1080 mm opetustilan 167 vastaisesta väliseinästä | 240 | 8.2.11 | 37 | 4,5 | 14,2 |
| K2 | 166 | Lattia, betoni | 60 mm ulkoseinästä, 1080 mm opetustilan 167 vastaisesta väliseinästä | 60 | 8.2.11 | 34 | - | 18,5 |
| K3 | 166 | Ulkoseinä, villaeriste | 90 mm lattiasta, 4250 mm opetustilan 167 vastaisesta väliseinästä | 230 | 8.2.11 | 51 | 5,1 | 10,8 |
| K4 | 166 | Lattia, betoni | 80 mm ulkoseinästä, 4250 mm opetustilan 167 vastaisesta väliseinästä | 60 | 8.2.11 | 41 | - | 20,5 |
| K5 | 166 | Ulkoseinä, villaeriste | 100 mm lattiasta, 1200 mm opetustilan 164 vastaisesta väliseinästä | 240 | 8.2.11 | 58 | 5,0 | 8,5 |
| K6 | 166 | Lattia, betoni | 100 mm ulkoseinästä, 1200 mm opetustilan 164 vastaisesta väliseinästä | 60 | 8.2.11 | 41 | - | 21,1 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilma | Ulkoilma |
| --- | --- | --- |
|  | Suhteellinen kosteus, % | Absoluuttinen kosteus, g/m3 | Lämpötila, °C | Suhteellinen kosteus, % | Absoluuttinen kosteus, g/m3 | Lämpötila, °C |
| 8.2.11 | 30 | 6,3 | 23,3 | 95 | 4,2 | -1,5 |

# Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin noin kolmen viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Keräysaika | Mineraalikuidut, kpl/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPK1 | 166 | Opetustila | 12.1.-1.2.11 12.1.-1.2.11 | alle 0,07 0,07 |
| PPK2 | 136 | Opetustila | 13.1.-1.2.11 13.1.-1.2.11 | alle 0,07 alle 0,07 |

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi on ehdotettu 0,2 kpl/cm2 (Työterveyslaitos 2006).