# VAHINKOKARTOITUS

8.7.2011					Työnumero: 1241259

| Pohjakuva | Mittauspöytäkirja | Rakennekuvat | Valokuvat |
| --- | --- | --- | --- |

| Laatija: | Tomi Salonen p. 040 313 0036 tomi.salonen@iss.fi Vahinkokartoittaja RKM |
| --- | --- |
| Kohde: | Montesori PVK |
| Osoite: | Orvokkitie 8 01300 Vantaa |
| Puhelin: | Juha Leppälä 040-522 4062 |
| Vakuutuksenottaja: | KOy |
| Tilaaja: | Raimo Eklund Vantaan Kaupunki |
| Vakuutusyhtiö ja vahinkonumero: | --- |
| Vakuutusyhtiön edustaja: | --- |
| Isännöitsijä: | ISS Leppälä juha.leppala@iss.fi |
| Vahinkotapahtuma / Työtilaus: | Korjaustöiden yhteydessä oli havaittu mikrobikasvustoa. |
| Ajo-ohje: | Vantaa/Tikkurila |

|  | Yleiskuva kohteesta. |
| --- | --- |

Esitiedot:

ISS Leppälän kertoman mukaan takatuulikaappia oli purettu ja löydetty jälkiä mikrobikasvustosta.

8.7.2011 kello 8.00 alkaen tehdyssä kartoituksessa paikalla kartoittajan lisäksi ISS Leppälä ja siinä havaittiin seuraavaa:

Yleistä:

- Tässä raportissa esitetyt havainnot perustuvat kartoittajan henkilökohtaisesti kohteessa tekemiin havaintoihin, kohteessa paikalla olleiden henkilöiden kertomaan, tilaajan antamiin esitietoihin sekä mahdollisiin esitettyihin asiakirjoihin ja suunnitelmiin.

- Koska kartoitus on suoritettu pääosin rakenteita rikkomatta, ei kartoittaja vastaa rakenteiden sisälle mahdollisesti aiemmin päässeen ja kartoitushetkellä jo kuivuneen kosteuden rakenteelle / sisäilmalle myöhemmin mahdollisesti aiheuttavasta haitasta / vauriosta.

- Kuivausliike ei ota vastuuta mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä jälkivaurioista jos purkutyöt tehdään toimenpide-ehdotusta suppeampana tai jos jälleenrakennustyöt eivät täytä voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa

- Rakenteiden kosteutta pinnoitteita rikkomatta tutkitaan pintakosteuden osoittimella (jäljempänä pko) Gann RTU 600 ja mittapää B 50. Pko:n mittaussyvyys 0 – 70mm (valmistajan ilmoittama). Pko:n mittaustulokset ns. ”vertailuarvoja”, jossa samasta rakenteesta saatuja mittaustuloksia verrataan toisiinsa. Materiaalin massalla / tiheydellä mittaustuloksia nostava / laskeva vaikutus. Pko:lla ei havaita mahdollisesti syvemmällä rakenteissa olevaa ja / tai aiemmin ollutta kosteusvauriota, esim. kuivaa lahoa. Rakenteessa on kosteutta vertailuarvon ollessa > 110 materiaalin massasta / tiheydestä riippumatta. Pko:lla ei voida varmuudella sanoa kosteuden määrää eikä sijaintia rakenteessa. Usein kosteus sijaitsee pinnoitteen ja vedeneristeen / kosteussulun välissä olevassa kiinnityslaastissa.

- Piikki(puu-)mittarin toiminta perustuu 2:n elektrodin välisen sähkönjohtavuuden mittaamiseen ( rakenteessa oleva kosteus parantaa sähkönjohtavuutta / suurentaa näyttöarvoa. Näyttöarvon yksikkönä käytetään paino - % ( p - % ) . Mitattaessa muusta, kuin puurakenteesta, yksikkönä käytetään p – yksikköä. Eristetilaa mitattaessa apuna käytetään n. 400mm tai 1000 mm:n pituisia eristetikkuja. Protimeter Mini mittarista käytetään jäljempänä lyhennettä pm.

- Pinnoitteen sekä vesijohtojen ja viemäreiden liitosten mahdollisia tiiveyspuutteita on tutkittu silmämääräisin havainnoin.

- Rakenteiden suhteellinen kosteus mitataan Vaisalan suhteellisen kosteuden mittareilla, (näyttölaite HMI41 ja mittapäät HMP42).

- Mahdollisia mikrobivaurioita ei ole tutkittu.

Selvitys vahingon laajuudesta / havainnot kohteesta:

- Havaittiin voimakasta mikrobikasvustoa takatuulikaapin katossa, joka oli aikaistu.

- Havaittiin lievästi kohonneita kosteusarvoja tuulikaapin eristetilassa. Arvot olivat 13p-% pm:llä mitattuna. Normaali arvot olisivat 0-2p-%.

- Havaittiin lievästi kohonneita kosteusarvoja takatuulikaapin viereisen välitilan katon eristetilassa. Arvot olivat 11p-% pm:llä mitattuna. Muualla 0-2p-%.

- Havaittiin jälkiä mikrobikasvustosta yläkerrassa rapuista oikealla sijaitsevassa huoneessa, ovelta oikealle katsottaessa seinän ja katon rajassa.

Päätelmät havaintojen perusteella:

- Ajan saatossa sade ja sulamis vesiä on päässyt rakenteisiin.

Toimenpide-ehdotus:

- Suositellaan näytteiden ottamista seinistä ja katosta, joilla tutkitaan mikrobeita.

- Suositellaan seinien ja katon aukaisua ja rakenteiden tarkastamista.

- Mitään töitä ei saa jatkaa ilman asian mukaista suojautumista, mahdollisen home vaurion takia. (hengityssuojaimet ja tyvekit)

- Vahingon aiheuttaja sekä kosteus- / vaurio-/ purkualue tarkentuvat purkutöiden yhteydessä

- Kun rakenteet on todettu mittauksin pinnoituskelpoisiksi, niin jälleenrakentaminen vastaavaan tasoon voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa noudattaen.

Käytetty mittauskalusto:

|  | Vaisala HMP42 mittausanturit: Antureiden numerot Vaisala HMI 41 lukulaite Lukulaitteen numero | Sall. Max.: RH 75 %( 5% / 20(C (ns. vanha betoni) RH 70 %( 5 % / 20(C (eristetila). | Suhteellisen kosteuden mittareiden mittausvirhe RH ( 5 %, (Mittarin virhe ja mittaustapahtuman virhe) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protimeter Mini Eristemittatikut 300 mm / 1000 mm | Mittausalue 0 - 99 Mittaustulokset puusta paino-% (p-%). Muista materiaaleista vertailuarvoja (p-yks.) |  |
|  | Gann Hydromette RTU 600 lukulaite Gann B 50 sauva-anturi | Mittausalue 0-199 | Materiaalin tiheydellä on vertailuarvoja nostava / laskeva vaikutus., Kts. taulukko |

| Mittausarvot suhteessa materiaalitiheyteen, (Gann Hydromette RTU 600 + B 50) |
| --- |
| Aineen tiheys kg/m3 | erittäin kuiva | normaali | puolikuiva | kostea | hyvin kostea | märkä |
| < 600 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-110 | >110 |
| 600-1200 | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70-100 | 100-120 | >120 |
| 1200-1800 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-110 | 110-130 | >130 |
| >1800 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-120 | 120-140 | >140 |

| Protimeter Digital | Puun kosteus | Eristeen kosteus |
| --- | --- | --- |
| Normaali | < 15-17 p-% | <15 p-yks. |
| Koholla | 17-20 p-% | 15 - 20 p-yks. |
| Korkea | > 20 p-% | >20 p-yks |

Valokuvat kohteesta:

|  | Kasvustoa takatuulikaapissa. |
| --- | --- |

|  | Tuulikaappia. |
| --- | --- |

|  | Taka sisäänkäynti. |
| --- | --- |

|  | Yläkerran havainto on katon rajassa. |
| --- | --- |

Tämä vahinkoraportti on laadittu toimeksiannosta nimenomaan meille ilmoitetun tapahtuman aiheuttamien vahinkojen selvittämiseksi, eikä sitä siten voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrityksen perusteena.Raportin alkuun