MYYRILÄN PÄIVÄKOTI

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

Tutkimuksen ajankohta:	vko 10–11 /2010

Raportin päiväys:		12.04.2011

Tilaajan yhteyshenkilö:	Vantaan Kaupunki

Mikko Krohn, 09 839 22379

Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy

Pekka Hoikkala

040 487 5185

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	3

1  TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT	4

1.1 Kiinteistön yleistiedot	4

2  YHTEENVETO	5

2.1 Ilmanvaihtojärjestelmät	5

2.2 Välittömästi korjattavat puutteet	6

2.3 PTS-taulukko (Myyrilän päiväkoti)	7

3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS	8

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT	8

G31 Ilmastointikoneet	8

G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat	12

G33 Kanavistot	12

G34 Pääte-elimet	12

Korjaustoimenpide-ehdotukset	15

4 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA	16

## LIITTEET: 		Liite 1: Pohjapiirustus tutkimusalueesta ja mittauksista

# JOHDANTO

Yleistä

## Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ilmastointikoneiden ja järjestelmien tekninen kunto. Tutkimusmenetelminä on käytetty mm. silmämääräistä ja kokemusperäistä arviointia, hiukkaspitoisuuden mittauksia sekä merkkisavua. Tutkimuksessa tarkastellaan laitosta teknisessä mielessä ja korjaustoimenpide-ehdotuksia määritettäessä on pyritty jatkamaan laitoksen teknistä käyttöikää kustannustehokkaasti.

Tekninen PTS-ehdotus

PTS-taulukossa esitetään tutkimustuloksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. Kustannusarvioiden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisimman tarkkaa tietoa kustannusten suuruusluokasta, ne eivät ole kuitenkaan laskettuja tarjoushintoja. Kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron ja töihin kiinteästi liittyvät rakennustyöt. Kustannusarviot tulee tarkastaa aina kohde kohtaisesti ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista. Hinnat eivät sisällä suunnittelupalkkioita.

Tutkimuksen tekijänä ja vastuullisena henkilönä on toiminut Asiantuntijapalveluiden osalta Pekka Hoikkala.

Helsingissä 12.4.2011

Pekka Hoikkala

Asiantuntijapalvelut

# 1  TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT

## 1.1 Kiinteistön yleistiedot

Tilaaja:		Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen

Mikko Krohn

Kielotie 13

01300 VANTAA

Tutkimuskohde:	Myyrilän päiväkoti

## Kivikirveenkuja

01340 VANTAA

Tyyppi:		päiväkotirakennus

Rakennuksia:	-

Portaita:		-

## Asuntoja:		-

Liiketiloja:		-

Tilavuus:		-

Huoneistoala:	-

Rakennusvuosi:	-

## Kiinteistön huoltoyhtiö:	-Lujapalvelu oy

Kiinteistön isännöitsijä:	-

Tutkimuksen tavoite:	Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulun ilmastointijärjestelmän tekninen ja toiminnallinen kunto sekä järjestelmien korjaustarve.

Tutkimuksen

## ajankohta:		vko 10 / 2011

# 2  YHTEENVETO

## 2.1 Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtokoneet, kanavistot ja pääte-elimet

Päiväkodin ilmastointikoneet ovat pääosin yli 20 vuotta vanhoja välttävässä kunnossa olevia koneita. Tutkitut ilmanvaihtokoneet ovat osin toimivia ja korjaus- ja huoltotoimenpiteillä niiden elinkaarta saadaan hieman jatkettua. Lisäksi raportissa suositellut korjaustoimenpiteet parantavat sisäilman laatua nykyisestä ja estävät mineraalivillahiukkasten ja muiden epäpuhtauksien pääsyn huoneilmaan. Konepakettien kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista lähivuosien aikana, kunhan niissä havaitut puutteet korjataan. Koneet tulisi tarkastaa ja huoltaa vähintään kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Huollon yhteydessä havaitut puutteet tulee korjata ja yksittäiset laitteet tulee uusia tarpeen mukaan. Mikäli koneiden villapintoja ei pellitetä, niin huoltojen yhteydessä tulisi koneiden villapinnat tarkastaa ja pinnat tulisi käsitellä suoja-aineella tarpeen vaatiessa, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä.

Koneiden ilmamäärämittausten perusteella tulokone TK1 ilmamäärä ei poikkea suunnitellusta arvosta. PK 1 poistokoneen ilmamäärä on myös riittävä päiväkotirakennukseen.  Muiden koneiden ilmamääriä ei pystytty mittaamaan, koska koneita ei saatu käyntiin. Päiväkodin ilmamäärät tulisi tasapainottaa ensitilassa.

Päiväkodin ilmanvaihtolaitteet eivät toimi suunnitellulla tavalla. TK1 kytkimien ollessa automaatilla käy päiväkodin tilojen tulokone TK1 puoliteholla ja poistokone PK1 on pois päältä. Päiväkodin tulokoneen TK1 kytkimen ollessa käsikäytöllä asennossa 1/1, käynnistyy keittiön poistohuuva TK2. Poistohuuva työntää ilmaa keittiöön. Keittiön tuloilmakone TK2 ei käy, eikä käynnisty missään asennossa. Koneiden kytkimet ja kello-ohjaukset tulee tarkastaa ja korjata välittömästi.

Tarkastetut tuloilmakanavat ovat melko pölyisiä. Tuloilmakanavat on syytä puhdistaa tuloilmakoneiden villapintojen käsittelyiden jälkeen. Poistoilmakanavat ovat pölyisiä ja ne on syytä nuohota. Pääte-elimet ovat hieman pölyisiä, mutta täysin toimivia nykyjärjestelmässä.

Ilman liikkuminen huonetiloissa

Tuloilmaelimet ovat luokkatiloissa ns. ritiläsäleikköjä ja seinähajottajia, joilla on osin mahdollista muokata heittokuvioita. Pääte-elimet ovat melko puhtaita ja täysin toimivia nykyjärjestelmässä. Tuloilmaelimien heittokuviot selvitettiin savukokein (kts liitteenä olevasta piirustuksesta). Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on luokkahuoneissa varsin huonolla tasolla. Heittokuviot tulee tarkastaa ja mahdollisesti säätää nuohousten ja ilmamäärien säädön yhteydessä.

Lämpötilat huoneissa

Tarkastuskäynnin aikana luokkahuoneiden tuuletusikkunat olivat osin auki, joten lämpötilojen mittaukset vaihtelivat n. 21,2 – 22,2 asteen välillä.

Hiukkaspitoisuudet opetustiloissa

Osastohuone n:o 13 suoritettiin hiukkasmittaukset täysteholla. Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin luokkatilojen mittaustulosten vaihtelevan välillä 4 - 57 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvot olivat 17 μg/ m3 välillä, jotka ovat melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Vesikaton huippuimurit

Päiväkodin vesikatolla on huippuimureita. Huippuimurit ovat vanhoja Fläktin valmistamia laitteita. Huippuimurit olivat pois päältä ohjauskytkimien ollessa automaattiasennossa. Ohjauksen ollessa käsikäytöllä huippuimurit oli päällä, mutta keittiön poistohuuvan imuri työntää sisäänpäin ilmaa. Huippuimurit tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti sekä niissä havaitut puutteet tulee korjata. Samassa yhteydessä koneiden kello-ohjaukset tulee tarkastaa.

## Muut havainnot

Opetustilojen katoissa on akustolevyjä. Levyjen rikkoutuessa huonetiloihin saattaa päästä vuorivillakuituja. Katoissa olevat akustolevyt olisi syytä käsitellä suoja-aineella.

Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta teettää hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset, joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein.

## 2.2 Välittömästi korjattavat puutteet

- Kaikkien koneiden kello-ohjausten ja kytkentöjen tarkastukset / huollot

- Tulo- ja poistoilmakoneiden huolto / korjaus.

- Tuloilmakanavien puhdistus, kun koneiden villapinnat on käsitelty.

- Keittiön koneiden korjaukset / huollot

- Päiväkodin ilmamäärät tulisi tasapainottaa koneiden huoltojen jälkeen.

# 2.3 PTS-taulukko (Myyrilän päiväkoti)

# 3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

## G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT

Päiväkotirakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako on toteutettu pääosin sekoittavana. Koneiden ohjaukset / kytkennät tulee tarkastaa ja korjata, jotta ne toimisivat suunnitellulla tavalla.

## G31 Ilmastointikoneet

Koulun ilmastointikoneet ovat pääosin vanhoja ns. pakettikoneita ja ne sijaitsevat rakennuksen eteisissä alas lasketun katon sisällä. Puhaltimet ovat 2-nopeuksiset ja koneet on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, vesilämmityspatterilla ja puhallinyksiköllä.

Tutkimuksen yhteydessä tarkastetuissa koneissa tehtiin seuraavat havainnot, jotka vaativat toimenpiteitä.

TIK 1.1 (palvelualueena päiväkodin tilat):

- Tuloilmasäleikkö on erittäin likainen, säleikkö tulee puhdistaa.

- Suodattimet ovat likaiset. Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti.

- Luukun tiivisteet ovat huonossa kunnossa ja luukku on taipunut. Korjataan tiivisteet ja oikaistaan luukku seuraavan huollon yhteydessä.

- Lämmityspatteri on pölyinen ja kolhuilla. Patterit tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä.

- Puhaltimen ja sähkömoottorin urapyörät ovat kuluneet. Urapyörät tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä.

- Puhaltimen ja moottorin kumityynyt ovat halki. Kumityynyt tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä.

- Puhaltimen ja moottorin urapyörät ovat kuluneet. Uusitaan urapyörät seuraavan huollon yhteydessä.

- Tuloilmakoneen kammiot on eristetty mineraalivillalla. Villapinnat on rikki. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan saattaa päästä mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella.

- Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot on eristetty mineraalivillalla, jonka päällä on reikäpelti. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan saattaa päästä mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella.

TIK 2.2, (palvelualueena keittiö):

- Luukkujen tiivisteet ovat huonossa kunnossa. Luukkujen tiivisteitä tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä.

- Kone ei käynnisty. Kytkennät, kytkimet ja ohjauskello tulee korjata.

- Luukut ovat taipuneet eivätkä tiivisty kunnolla.

- Suodattimet ovat likaiset. Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti.

- Lämmityspatteri on pölyinen ja kolhuilla. Patteri tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Kolhut tulee kammata seuraavan huollon yhteydessä.

- Puhallin on pölyinen ja nokinen. Puhallin tulee puhdistaa / pestä seuraavan huollon yhteydessä.

- Tuloilmakoneen kammiot on eristetty mineraalivillalla, joka on paikoin rikki. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan saattaa päästä mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella.

- Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot on eristetty mineraalivillalla, jonka päällä on reikäpelti. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan saattaa päästä mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella.

Koneiden ilmavirrat:

| Koneen tunnus | Palvelualue | Kilpiarvo, 1/1-nop. [dm3/s] | Mitattu, 1/1-nop. [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| TK 1 | päiväkodin tilat | 240 | 240 |
| PK 1 | päiväkodin tilat | ? | 410 |
| TK 2 | keittiö | 180 | 0 |
| PK 2 | keittiö | 191 | 0 |

Ilmamäärämittaukset suoritettiin pääosin kanavamittauksena.  Ilmamäärämittausten perusteella tulokone TK1 antaa suunnitellun ilmamäärän. Koneiden ilmamääriä on mahdollista saada parannettua koneiden korjaus- ja huoltotoimenpiteillä. Päiväkodin ilmamäärät tulisi tasapainottaa ensitilassa. TK2 ja PK2 eli keittiön koneiden ilmamääriä ei voitu mitata, koska koneita ei saatu päälle.

Päiväkodin ilmastointikoneet ovat kokonaisuus huomioiden huonossa kunnossa. Tuloilmakoneiden kammiot on eristetty mineraalivillalla, joka paikoin rikki. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan saattaa päästä mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella seuraavan huollon yhteydessä.

Ilmastointikoneissa on puutteita ja vikoja, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Konepakettien kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista lähivuosien aikana, kunhan niissä havaitut puutteet korjataan. Koneet tulisi tarkastaa ja huoltaa vähintään kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Suodattimet ovat syytä vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Huollon yhteydessä havaitut puutteet tulee korjata ja yksittäiset laitteet tulee uusia tarpeen mukaan. Mikäli koneiden villapintoja ei pellitetä, niin huoltojen yhteydessä tulisi koneiden villapinnat tarkastaa ja pinnat tulisi käsitellä suoja-aineella tarpeen vaatiessa, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä.

Päiväkotirakennuksen vesikatolla on huippuimureita. Huippuimurit ovat vanhoja Fläktin valmistamia laitteita.  Huippuimurit tulisi puhdistaa huoltojen yhteydessä ja niissä havaitut puutteet tulee korjata. Huippuimurit tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Samassa yhteydessä koneiden ohjaukset tulee tarkastaa. Keittiön poistohuuva pyörii väärinpäin TK1 kytkimen ollessa käsikäytöllä. TK2 ei käynnisty laisinkaan. TK2 on syytä huoltaa välittömästi.

Tuloilmakoneen TIK 1.1 tuloilmakammiosta mitattu hiukkaspitoisuus 15–16.03.2011

Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukko hiukkasmittauksista. Kiinteistö oli aktiivisessa käytössä mittauksen aikana.

| Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647 | Data Properties Start Date 15.03.2011 Start Time 10:15:15 Stop Date 16.03.2011 Stop Time 10:14:15 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds |
| --- | --- |

| Statistics |
| --- |
|  | AEROSOL |
| Avg | 0.009 mg/m³ |
| Max | 0.049 mg/m³ |
| Max Date | 15.03.2011 |
| Max Time | 10:16:15 |
| Min | 0.002 mg/m³ |
| Min Date | 15.03.2011 |
| Min Time | 10:19:15 |
| TWA (8 hr) | 0.005 |
| TWA Start Date | 15.03.2011 |
| TWA Start Time | 10:15:15 |
| TWA End Time | 10:14:15 |

Tuloilmakanavan hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin mittaustulosten vaihtelevan välillä 2 - 49 μg/ m3 (1 mg/ m3= 1000 μg/ m3 ). Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 9 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

## G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat

Tulo- ja poistoilmakoneita ohjataan kello-ohjauksen avulla. Laitteiston toiminta on syytä tarkastaa ja korjata. Koneiden kytkennät tulee tarkastaa ja korjata, jotta koneet kävisivät suunnitellulla tavalla.

Peltimoottori ovat Landis & Gyrin valmistamia laitteita. Kanava-anturit ovat Landis & Gyrin laitteita. Kenttälaitteiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä ja tarkastushetkellä ne olivat toimintakuntoisia.

Lämpöjohtoverkoston pumput ovat alkuperäisiä, Kolmeksin valmistamia. Pumpuissa ei havaittu sivuääniä.

## G33 Kanavistot

Tuloilmakanavat on rakennettu terälevykanavista (kierresaumaputkea ja kanttikanavaa). Mittausten ja havaintojen perusteella tutkimusalueen tuloilmakanavissa on pölykertymää.

## Poistoilmakanavat ovat alkuperäisiä kierresauma kanavia. Kanavissa on melko paljon pölykertymää.

Havaintojen perusteella tutkimusalueen tarkastetut tuloilmakanavat ovat pääosin melko pölyisiä. Tarkastetut poistoilmakanavat ovat pölyiset. Tuloilmakanavat on syytä nuohota koneiden villapintojen kunnostuksen jälkeen.

## G34 Pääte-elimet

Tuloilmaelimet ovat luokkatiloissa ns. ritiläsäleikköjä, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita. Säleiköt on varustettu tasauslaatikoin. Tuloilmaventtiileiden heittokuviot selvitettiin savukokein (ks liitteenä olevasta piirustus). Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on varsin huonolla tasolla. Heittokuviot ovat todella pieniä, eivätkä ne huuhtele tarpeeksi huoneilmaa. Heittokuviot tulee säätää ilmamäärien säädön jälkeen.

Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä lautasventtiileitä. Venttiilit ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä.

Tilojen ilmamäärämittaukset:

| Mitattu tila | Suunniteltu, 1/1-nop.(dm3/s) | Mitattu, 1/1 nop. (dm3/s) | Poikkeama (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| osastohuone 15 |  |  |  |
| tulo | 41 | 50 | 21,95 % |
| poisto | 40 | 92 | 130,00 % |
| osastohuone 16 |  |  |  |
| tulo | 22 | 11 | -50,00 % |
| poisto | 20 | 42 | 110,00 % |
| osastohuone 14 |  |  |  |
| tulo | 16 | 12 | -25,00 % |
| poisto | 14 | 15 | 7,14 % |
| osastohuone 13 |  |  |  |
| tulo | 27 | 38 | 40,74 % |
| poisto | 26 | 29 | 11,54 % |

Mittausten perusteella huonetilojen ilmamäärät poikkeavat osin melko paljon suunnitelluista ilmamääristä. Mittausten perusteella ilmamäärät on syytä tasapainottaa ensitilassa.

Osastohuone n:o 13 hiukkaspitoisuudet 10–11.03.2011

Osastohuoneessa n:o 13 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus (automaatti asennossa). Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

| Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647 | Data Properties Start Date 10.03.2011 Start Time 13:00:29 Stop Date 11.03.2011 Stop Time 12:59:11 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds |
| --- | --- |

| Statistics |
| --- |
|  | AEROSOL |
| Avg | 0.016 mg/m³ |
| Max | 0.057 mg/m³ |
| Max Date | 10.03.2011 |
| Max Time | 10:03:11 |
| Min | 0.004 mg/m³ |
| Min Date | 10.03.2011 |
| Min Time | 18:46:29 |
| TWA (8 hr) | 0.013 |
| TWA Start Date | 10.03.2011 |
| TWA Start Time | 13:00:29 |
| TWA End Time | 12:59:29 |

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 4 - 57 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 16 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10)

Muut havainnot:

Opetustilojen katoissa on akustolevyjä. Levyjen rikkoutuessa huonetiloihin saattaa päästä vuorivillakuituja. Katoissa olevat akustolevyt olisi syytä käsitellä suoja-aineella.

## Korjaustoimenpide-ehdotukset

- Koneiden ohjauksien ja kytkentöjen korjaus

- tulo- ja poistoilmakoneiden huolto / korjaus

- tuloilmakanavien puhdistus, kun koneiden villapinnat on käsitelty

- päiväkodin ilmamäärät tulisi tasapainottaa koneiden huoltojen jälkeen

# 4 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA

KUVA 1. Yleiskuva IV-koneen luukun rikkoutuneesta villapinnasta.

KUVA 2. Yleiskuva likaisesta tuloilmasuodattimesta.

KUVA 3. Yleiskuva keittiön tuloilmakoneen raitisilmaritilästä(TIK 2.2).

KUVA 4. Yleiskuva puhaltimen rikkoutuneesta kumityynystä.

KUVA 5. Yleiskuva tuloilmapuhaltimesta, joka on pölyinen.

KUVA 6. Yleiskuva päiväkodin tuloilmakoneesta.

KUVA 7. Yleiskuva tuloilmakoneen luukun tiivisteestä.

KUVA 8. Yleiskuva lämpöpatterista joka on kolhiintunut.

KUVA 9. Yleiskuva poistoilmapuhaltimesta.

KUVA 10. Yleiskuva poistoilmapuhaltimesta.

KUVA 11. Yleiskuva tuloilmakoneen raitisilmasäleiköstä.

KUVA 12. Yleiskuva osastohuoneen katossa olevista akustolevyistä.

KUVA 13. Yleiskuva ilmanvaihtokoneiden kytkimistä.

KUVA 14. Yleiskuva tuloilmakanavasta.

KUVA 15. Yleiskuva poistoilmakanavasta.

KUVA 16. Yleiskuva poistoilmaventtiileistä.

KUVA 17. Yleiskuva tuloilmaelimestä.

KUVA 18. Yleiskuva kammion rikkoutuneesta villapinnasta.

KUVA 19. Yleiskuva pölyisestä tuloilmasuodattimesta.