MYYRMÄEN TERV.ASEMA

os. Iskostie 5  01600 Vantaa

ILMASTOINTIKORJAUSTOIMENPITEET 15.3-16.3.2006

-15.3.06 huoltomestari Porkka, huoltomies Nikulainen sekä

urakoitsija Kolari Uudenmaan Ilmastoinnin Kunnossapito Oy:stä

kartoittivat syyt mistä ilmastointiongelmat johtuvat.

-17.2.2006 mittauksista selvisi että ongelma-alueen poistoilmamäärät ovat

noin 20 % pienemmät vaadittuja ilmamääriä, em tuloilmamäärät

ovat riittävät.

Korjaustoimenpiteet: (15.3-16.3.2006)

-IV konehuoneessa 2.PF.1:n poistoilman lämmöntalteenottopatterin pesu-

ja puhdistus.

-poistoilmakanavapuhaltimen lapakulmien säätö niin, että ilmamäärä suurenee

-poistoilmakammion puhdistus

-ilmamäärien tasapainoitus

Mittaukset korjaustoimenpiteiden jälkeen:

-poistoilmakammiossa paine ennen korjaustoimenpiteitä 370 Pa

-korjaustoimenpiteiden jälkeen paine 125 Pa

-Poistoilmamäärä 2.PF.1  pyöreä 500 kanavassa ennen

korjaustoimenpiteitä  670 l/s

-em poistoilmamäärä korjaustoimenpiteiden jälkeen 1100 l/s (vaatimus 849 l/s)

-ilmamäärien tasapainoitus suunniteltuihin arvoihin

YHTEENVETO

-em toimenpiteiden jälkeen ongelma-alueista löytyvät vaadittavat ilmamäärät.

Vantaalla 23.3.2006	Jukka Porkka  Huoltomestari-Tilapalvelut