MYYRMÄEN TERV.ASEMA

os. Iskostie 5  01600 Vantaa

ILMAMÄÄRÄMITTAUS IV-KONEHUONEESSA 17.2.2006 klo 9.00-11.00

-mittaajat Huoltomestari Jukka Porkka sekä Huoltomies Harry Nikulainen.

Kokonaisilmamäärät mitattiin kanavasta

-mittari: TSI 8388-M-FI

Mittaustulokset:

suunniteltu		mitattu

kone	kanavakoko	 ilmamäärä l/s	ilmamäärä l/s

2.TK.1	pyöreä 630	1191		1050

pyöreä 500	 968		1100

2160		2150

2.PF.1	pyöreä 500	849		670

Tuloilmakoneen ilmamäärät ovat kohdallaan.

Poistoilmakoneen mitatut ilmamäärät ovat noin 20 % pienemmät.

-maaliskuussa 2006 selvitetään mistä johtuu?

Ilmamäärät mitattiin ongelmakoneen kanavista.

Maaliskuun 2006 aikana ongelma-alueiden ilmamäärät tasapainoitetaan.

Vantaalla 24.2.2006		Jukka Porkka, Huoltomestari-Tilapalvelut

puh 34903 privatel	040 779 4816