TIIVISTELMÄ

Myyrmäen terveysasema, Iskostie 5, Vantaa, kosteuskartoitus. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupungin arkkitehti Arto Alanko. Kosteuskartoitus suoritettiin heinäkuussa 2002. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevan rakennuksen kosteustekninen nykykunto ja selvittämään mahdolliset riski- ja vauriotekijät rakenteissa sekä antamaan jatkotoimenpide-ehdotukset.

Kosteuskartoituksessa havaittiin seuraavat riski- ja vauriotekijät rakenteissa: Ikkunoiden alta on tullut kovalla sateella ja tuulella vesiä sisään aiheuttaen valumajälkiä ikkunaseinäpinnoille – valumajälkiä on havaittavissa noin joka toisen ikkunan alta.

Useissa wc tiloissa on huono ilmanvaihto, samoin muutamissa muissakin tiloissa.

Kellarikerroksen teknisissä tiloissa on laitteiden aiheuttamia vesivuotoja.

Joissakin huonetiloissa on homeen hajua ja osa henkilökunnasta on saanut myös oireilua.

Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat pääosin hyviä. Raja-arvon ylittäneet tilat on esitetty kohdassa 4.2. Kellarikerroksessa osassa henkilökunnan suihkutiloja ovat alimmaisen seinälaattarivin pintakosteudet suuria.

Vesikaton betonielementit rapautuvat voimakkaasti ja kattokaivojen ympärystät pysyvät märkinä pitkään.

Ulkoseinien elementtisaumoissa on halkeamia ja reikiä sekä saumojen tuuletusputkia on liian vähän.

1. kerroksessa on päädyn levyinen sisäänveto, mikä toimii ulkokäytävänä. Käytävän katon laudoitus on kosteusvaurioitunut koko etureunan matkalta

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2.

Jatkotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä lähimmän vuoden aikana, jotta rakenteiden kosteusvauriot saataisiin hallintaan.

TutkimusKORTES Oy

_____________________

Jyrki Hämäläinen	Gsm	0400 – 487 313

Tutkimusinsinööri	e-mail	jyrki.hamalainen@kortes.fi

TIIVISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT	1

1.1	Kohteen ominaistiedot	1

1.2	Rakenne	1

2.	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ	2

3.	SUORITETUT TUTKIMUKSET	2

3.1	Lähtötiedot	2

3.2	Tutkimustoimenpiteet	2

4.	TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI	2

4.1	Yleistarkastus	2

4.2	Kosteusmittaus	4

4.3	Tutkimuslaitteet	5

5.	yHteenveto	5

5.1	Rakennuksen kosteustekninen nykykunto	5

5.2	Jatkotoimenpiteet	5

LIITTEET

LIITE 	1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5 ja 6a sekä 6b pohjapiirustukset - mittausalueet ja havainnot.

LIITE 7.		Valokuvat

# TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

## Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Myyrmäen terveysasema. Kiinteistö on valmistunut 1981. Rakennusta on korjattu useaan otteeseen, lähinnä huonetilojen muutostöiden yhteyksissä.

## Rakenne

Rakennus on kellarillinen 1 + 4 kerroksinen. Rakennuksessa on tasakatto ja katemateriaalina ovat betonielementit, joiden alla on kermieristys.

Perustustapana on tb-paaluperustus. Rakennuksen kantavina rakenteina ovat elementtirakenteiset pilarit, palkit ja laatat. Ulkoseinät ovat sandwich-teräsbetonielementtirakenteita. Väliseinärakenteet ovat pääosin paikalla muurattuja tiilirakenteita.

Rakennuksen lattiat ovat pinnoitettuja betonilattioita ja niiden päällysmateriaaleina on mm. muovimattoja, muovilaattoja, klinkkerilaattoja wc- ja pesutiloissa, maalattuja betonilattioita sekä akryylibetonilattioita.

Sisäkattomateriaaleina on mm. maalattuja betonipintoja, maalattuja huokoisia kuitulevyjä sekä akustisia kovavilla levyjä. Seinäpinnat ovat pääosin tasoitettuja ja maalattuja betonipintoja tai maalattuja tiiliseiniä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

# TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Kosteuskartoituksen tarkoituksena oli selvittää:

- Havaittavat kosteusvauriot,

- mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Kosteuskartoituksen maastotyöt tehtiin yhdessä asbestikartoituksen kanssa 11.7. ja 12.7.2002. Kosteuskartoituksen tarkastukset ja mittaukset suoritti tutkimusinsinööri Jyrki Hämäläinen TutkimusKORTES Oy:stä.

# SUORITETUT TUTKIMUKSET

## Lähtötiedot

Kosteuskartoituksen lähtötietoina olivat kohteen pää- ja rakennepiirustukset sekä rakennusselitykset.

## Tutkimustoimenpiteet

- Yleistarkastus, jossa kartoitettiin koko rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset vauriot aistinvaraisesti eli lähinnä näkö- ja hajuhavainnoin.

- Rakennus kuvattiin ulko- ja sisäpuolelta digi-videokameralla ja lisäksi kohteesta otettiin lukuisia digi-valokuvia.

- Kosteusmittaukset tehtiin pintakosteusmittauksina rakennuksen sisätiloista, katto-, seinä- ja lattiapinnoista.

# TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI

## Yleistarkastus

Rakennuksen ulkopuoli

Rakennuksen kattovedet ohjataan rakennuksen sisäpuolisien syöksytorvien avulla kunnalliseen viemäröintiin. Rakennuksessa on tasakatto ja vesikatteena on osin huonokuntoiset tb-laatat, joiden alla on kermieristys. Ilmastointikonehuoneiden katot ovat sepelikivetettyjä kermieristettyjä tasakattoja. Vesikate kerää lammikoita kattokaivojen ympärille, mutta vesikatteen vuotoja ei havaittu sisäpintojen puolella.

Rakennuksen elementtisaumausten kunto on jo osin huono – halkeilua ja reikiä saumoissa havaittiin yleisesti. Elementtisaumoissa on myös tuuletusputkia vähänlaisesti. Ikkunapellitykset olivat pääosin hyvät.

Rakennuksen etelänpuoleisessa päädyssä on koko 1. kerroksen levyinen sisäänveto, mikä toimii ulkokäytävänä. Käytävän katto on laudoitettu ja maalattu. Laudoitus on kosteusvaurioitunut koko etureunan matkalta. Laudoituksen yläpuolella kulkee putkikanavia ja ilmeisesti putket ovat vuotaneet tai kondensoineet tms, mutta kosteusjälkiä on paljon ja ne muistuttavat tulipalon aiheuttamia jälkiä.

Piha-alueiden pintavedet johdetaan pintavaluna kunnalliseen viemäröintiin.

Rakennuksen sisäpuoli

Rakennuksen tilat ovat pääosin hyväkuntoiset ja kuivat, vain yksittäisiä vaurioita havaittiin silmämääräisessä tarkastuksessa.

Useissa huonetiloissa on havaittavissa ikkunoiden alla vesien valumajälkiä – jälkiä oli noin joka toisen ikkunan alla ja joka puolella rakennusta. Avasimme parista kohdin ikkunalaudat, mutta alustat olivat täysin kuivat. Henkilökunnalta saatujen kommenttien mukaan joidenkin ikkunoiden alta tulee kuitenkin kovalla sateella ja tuulella vettä sisään. Usean ikkunan ikkunalautojen laminaattipinnoitteet olivat irronneet liimauksestaan tod.näk. kosteuden seurauksena. Tähän toki saattaa olla syynä myös se, että ikkunoita on jäänyt auki vesisateella. Tarkastushetkellä ikkunoiden väleissä ei havaittu kosteutta, eikä ikkunanpuitteissa ja -karmeissa ollut havaittavissa kosteusvaurioiden aiheuttamia vaurioita.

Useissa wc tiloissa on huono ilmanvaihto.

Kerroksittain ja huonetiloittain havaittiin lisäksi seuraavaa:

Kellarikerros:

- 008 alajakokeskus, päävesiputken syöttö vesimittarin kohdalla kondensoi vettä lattialle.

- 010 tekn.tila LVI, laitteiden ylivuotojälkiä lattiassa.

- 017 allaskonehuone, laitteiden ylivuotojälkiä lattiassa.

- 019 jätehuone, jäähdytyslaitteistosta valuu vesi lattialle.

- 050 käyttämätön tila, kattoikkunoiden lävistysmuurauksissa runsaasti kalkkihärmää.

1. kerros:

- 120 esiseulonta, kattolevyt kupruilevat.

- 126 toimenpidehuone, homeen hajua.

- 140 odotus käytävä, homeen hajua.

- 157 kahvio, kuivuneita kosteusjälkiä kattopinnoissa.

- 165 wc, homeen hajua.

- 176 allashuone, ilman suhteellinen kosteus säädetty koneellisesti 50 -%, todellisuudessa se on lähempänä 100 -% eli laitteisto ei toimi, tilassa on todella kostea ja kuuma ilma.

2. kerros:

- 235 lääkärin vast.otto, seinälevyssä kosteusjälkiä.

- 267 käytävä, välikaton IV-putkien pinnoissa valumavesijälkiä.

4. kerros:

- 416 konekirjoittamo, huono ilmanvaihto.

## Kosteusmittaus

Pintakosteusmittaukset mittausalueittain ovat esitetty pohjapiirustuksissa, LIITTEET 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5 ja 6a sekä 6b. Kuviin on merkitty havaitut kosteusvaurioituneet alueet sekä kosteusmittaustulokset, jotka ylittivät raja-arvon.

Kosteusmittaukset suoritettiin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli pintakosteusmittauksena pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarin anturi mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pintakosteusmittauksissa pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.

Lattia-, seinä- ja kattopinnat mitattiin sattumanvaraisesti sekä alueet, joissa oli havaittavia kosteusvaurioita. Pääosin mittaustulokset olivat hyviä. Vain kellarikerroksessa havaittiin raja-arvon ylittäneitä kosteusarvoja. Seuraavassa tilat, joissa saadut mittausarvot ylittivät raja-arvon 3,9 %.

Kellarikerros:

- 034 suihku, alimmainen seinälaattarivi 4,7 – 9,0 %.

- 035 suihku, alimmainen seinälaattarivi 4,0 – 7,9 %.

- 042 pesuhuone, alimmainen seinälaattarivi 4,0 – 8,0 %.

2. kerros:

- 284 virtsa näytt.otto, wc:n nurkassa 3,9 %

- 285 virtsa näytt. tutkimus, nurkassa 4,9 %

## Tutkimuslaitteet

Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä:

- Kosteusmittaukset suoritettiin Doser Doma Hygrometer pintakosteusmittarilla.

- Rakennuksen sisäpuoliset havainnot perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin eli lähinnä näkö- ja hajuhavaintoihin.

- Rakennuksen ulkopuoliset havainnot perustuvat näköhavaintoihin.

# yHteenveto

## Rakennuksen kosteustekninen nykykunto

- Ikkunoiden alta on tullut kovalla sateella ja tuulella vesiä sisään aiheuttaen valumajälkiä ikkunaseinäpinnoille – valumajälkiä on havaittavissa noin joka toisen ikkunan alta.

- Useissa wc tiloissa on huono ilmanvaihto, samoin muutamissa muissakin tiloissa.

- Kellarikerroksen teknisissä tiloissa on laitteiden aiheuttamia vesivuotoja.

- Joissakin huonetiloissa on homeen hajua ja osa henkilökunnasta on saanut myös oireilua.

- Kellarikerroksessa osassa henkilökunnan suihkutiloja ovat alimmaisen seinälaattarivin pintakosteudet suuria.

- Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat pääosin hyviä. Raja-arvon ylittäneet tilat on esitetty kohdassa 4.2.

- Vesikaton betonielementit rapautuvat voimakkaasti ja kattokaivojen ympärystät pysyvät märkinä pitkään.

- Ulkoseinien elementtisaumoissa on halkeamia ja reikiä sekä saumojen tuuletusputkia on liian vähän.

- 1. kerroksessa on päädyn levyinen sisäänveto, mikä toimii ulkokäytävänä. Käytävän katon laudoitus on kosteusvaurioitunut koko etureunan matkalta

## Jatkotoimenpiteet

- Ikkunoiden alustojen vesitiiveys tulisi tutkia ikkunoiden ulkopuolelta.

- Kellarikerroksen pesutilojen seinien alaosista tulisi tehdä uudet mittaukset reikäporaus-menetelmällä ja suhteellisenkosteuden mittarilla, mikä antaisi luotettavammat mittaustulokset.

- Ilmanvaihtolaitteet tulisi tarkastaa ja säätää, sekä tarvittaessa nuohota.

- Elementtisaumaukset tulisi uusia.

- 1. kerroksen ulkokäytävän katon vesivuotojen syy tulisi selvittää.