Selvityspyyntö

| Vantaan kaupunki, korjausrakentaminen Seppo Heimolinna |  |
| --- | --- |
| Kielotie 13 |  |
| 01300 Vantaa |  |
| Päiväys | 23.10.2008 |
| Läsnä | Terveydensuojelutarkastaja Tuija Tättäläinen ja terveysinsinööri Henna Eronen |
| Asia | Uimahallin pesu- ja saunatilojen kosteusvauriot/Myyrmäen uimahalli, Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa |
| Selostus | Terveydensuojelutarkastaja Tuija Tättäläinen ja terveysinsinööri Henna Eronen totesivat tarkastuksessa 23.10.2008 seuraavat asiat: Naisten ja miesten pesuhuoneiden katoissa oli kosteusvaurioita. Katoissa olevissa puisissa ritilöissä oli useassa kohdin mustaa mikrobikasvustoa. Ritilöiden pinnassa oli paikoitellen myöskin vesipisaroita. Naisten pesutiloissa olevat vauriot olivat miesten pesutilojen vaurioita pahemmat. Naisten höyrysaunan oven yläpuolella oleva teräslevy oli kauttaaltaan ruosteessa. Myöskin saunan edessä oleva maalattu metallikatto oli paikoitellen ruostevaurioitunut. Naisten toisen löylyhuoneen kattopaneeleissa oli mustaa/valkeaa mikrobikasvustoa. Löylyhuonetta ei käytetty. Osa naisten pesutilojen poistoilmaventtiileistä oli tukossa pölystä. Pesutilojen lasitiiliseinien reunoihin oli kiinnitetty puuosat. Puiden alaosat olivat lahonneet. Selityspyynnön liitteenä on kuvia naisten ja miesten pesutiloista sekä naisten löylyhuoneesta. |
| Lainsäädäntöä | Terveydensuojelulain 28 §:n mukaan yleiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli ja sauna on suunniteltava, varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä oleskeleville aiheudu terveyshaittaa. |
| Selvityspyyntö | Myyrmäen uimahallin kunnossapidosta vastaavan Vantaan kaupungin tilakeskuksen tulee selvittää ja antaa kirjallinen selvitys mistä uimahallin pesu- ja saunatiloissa olevat kosteusvauriot johtuvat miten ja mihin mennessä tilat korjataan. Selvitys tulee toimittaa 19.12.2008 mennessä osoitteeseen Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa. |
| Huomioitavaa | Tarkastuksen toimittaminen ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jäävien tilojen ja rakenteiden kosteusvaurioiden osalta. |
| Lainkohdat | Terveydensuojelulaki (763/1994) |

|  | Tuija Tättäläinen |
| --- | --- |
|  | terveydensuojelutarkastaja |
| Liitteet | Kuvia Myyrmäen uimahallin pesu- ja saunatiloista |