NOVORITE

TUOTESELOSTE

22.1.1998

NOVOSILAN®

TYYPPI		Veteen emulgoituva polysiloksaani-impregnointiaine, joka 			muuttaa huokoiset, mineraalipohjaiset tuotteet hydrofobisiksi. 		Käsittely estää kapillaarisen veden imeytymisen materiaaliin, 		mutta ei heikennä materiaalin vesihöyrynläpäisyä.

SOVELTUVUUS	NOVOSILAN soveltuu kaikkien huokoisten mineraalipohjaisten materiaalien käsittelyyn vettä läpäisemättömiksi. Käsittelyä suositellaan muun muassa tiilijulkisivuihin, kapillaarikatkon tekemiseen huokoisiin kiviainesraketeisiin injektoimalla, primerointina estämään betonirakenteissa kapillaarisen veden kulkua pinnoitteiden alle ja laatoituksen saumoihin kosteissa tiloissa estämään laatoituksen alla olevien rakenteiden kostuminen.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöliuos 2 desilitraa NOVOSILAN:a lisätään 2.5 litraan haaleaa vettä ja sekoitetaan kirkkaaksi emulsioksi. Liuos on tehokasta 24 tuntia sekoittamisen jälkeen. Vanhentunutta liuosta ei saa käyttää.

Tiheys		n. 1000 kg/m³

Liukoisuus		Emulgoituu veteen

Testaukset	ja	VTT Tutkimusselostus NRO RTE52485/97. Pat.no. FI 106144

patentit

Varastointi ja	Suojattava pakkaselta. YK No. 1993. Pakkausryhmä III

kuljetus	 	Tullinimike 39100000

Varastointikestävyys	Vähintään	6 kk avaamattomassa pakkauksessa.

Leimahduspiste	30 °C

Varoitusmerkinnät	Xi, ärsyttävä, syttyvää

R-lausekkeet: R10; syttyvää, R41; vakavan silmävaurion 			vaara. S-lausekket: S7/9; Säilytettävä tiiviisti suljetussa 			paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S23; Vältettävä höyryn 			hengittämistä. S24; Varottava kemikaalin joutumista iholle. 			S26; Roiskeet silmistä huudeltava välittömästi runsaalla 			vedellä (15 min ajan) ja mentävä lääkäriin. S51; Huolehdittava 		hyvästä ilmanvaihdosta.

KÄYTTÖOHJEET	Sekoitussuhteessa 2dl (NOVOSILAN) :2.5 l  (vesi) tehty liuos

(kylpyhuoneiden	levitetään välittömästi sekoituksen jälkeen käsiteltävälle

laatoitukset) 	pinnalle ruiskulla, solukumilastalla, maalaustelalla, siveltimellä 		tai muulla sopivalla työvälineellä. Imeytä ainetta runsaasti 			käsiteltävään pintaan pitämällä työalue jatkuvasti märkänä 			vähintään 2 minuuttua. Välittömästi käsittelyn jälkeen ylimäärä 		poistetaan laatoitukselta kumisella ikkunalastalla tai 			pyyhkimällä kostealla liinalla. Käsitelty lattia voi olla liukas 24

tuntia.

NOVORITE OY	 Laurinlahdentie 20    02320 Espoo	 Puh 040-5540617        Fax 09-8845543       www.novorite.fi