TIIVISTELMÄ

Mårtensdahls skola, Laajavuorenkuja 4, 01620 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus toukokuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupungin arkkitehti Arto Alanko. Tällä kartoituksella pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevan rakennuksen kosteustekninen nykykunto ja selvittämään mahdolliset riski- ja vauriotekijät rakenteissa sekä antamaan jatkotoimenpide-ehdotukset.

Kosteuskartoituksessa havaittiin seuraavat riski- ja vauriotekijät rakenteissa:

Julkisivulevyissä on paikoin sammalkasvustoa. Eteläsivulla levyjen alapinnat ovat paikoin rikkoutuneet ja lahoamistilassa.

IV-konehuoneessa lattiavedet eivät ohjaudu kaivoon.

Sokkelin raudoitus on paikoin pinnassa ja teräkset ovat ruostuneet.

Ikkunapeltien kallistus on loiva, mutta ikkunakarmit hyväkuntoiset.

Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat hyviä. Raja-arvon ylittäneet tilat on esitetty kohdassa 4.2.

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2.

Jatkotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä lähimmän vuoden aikana, jotta rakenteiden kosteusvaurioiden mahdollinen eteneminen saataisiin hallintaan.

TutkimusKORTES Oy

_____________________

Vesa Kontio		Gsm	0400 – 487 313

tutkija		e-mail	vesa.kontio@kortes.fi

TIIVISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT	1

1.1	Kohteen ominaistiedot	1

1.2	Rakenne	1

2.	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ	1

3.	SUORITETUT TUTKIMUKSET	1

3.1	Lähtötiedot	1

3.2	Tutkimustoimenpiteet	2

4.	TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI	2

4.1	Yleistarkastus	2

4.2	Kosteusmittaus	3

4.3	Tutkimuslaitteet	4

5.	yHteenveto	4

5.1	Rakennuksen kosteustekninen nykykunto	4

5.2	Jatkotoimenpiteet	4

LIITTEET

LIITE 1.	Valokuvat

# TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

## Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Mårtensdahls skola. Vesikaton peruskorjaus on tehty 2000. Lisäksi kiinteistössä on tehty LVI-muutoksia/korjauksia 2001.

## Rakenne

Rakennus on 1-kerroksinen (lämmönjakohuone kellarissa). Rakennuksessa on bitumihuopatasakatto.

Perustustapana on maanvarainen antura-sokkeliperustus. Lattiapäällysteet ovat pääosin muovimattoja ja muovilaattoja.

Ulkoseinät ovat puurunkoiset. Ulkopinnassa on karaattilevy, välissä mineraalivilla 125 mm ja sisäpinta lujalevyä. Julkisivulevyjen liitokset ovat muotopellillä verhoiltuja ja elastisella saumamassalla tiivistettyjä.

Väliseinät ovat pääosin kalkkihiekkakivestä paikalla muurattuja tai kevytseiniä.

Katon rakenne on sisäänpäin kallistettu kermipintainen tasakatto, jossa pintavedet ohjataan kattokaivoihin.

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.

# TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Kosteuskartoituksen tarkoituksena oli selvittää:

- havaittavat kosteusvauriot,

- mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Kosteuskartoituksen maastotyöt tehtiin yhdessä asbestikartoituksen kanssa toukokuussa 2004. Kosteuskartoituksen tarkastukset ja mittaukset suoritti Vesa Kontio ja Jyrki Hämäläinen TutkimusKORTES Oy:stä.

# SUORITETUT TUTKIMUKSET

## Lähtötiedot

Kosteuskartoituksen lähtötietoina olivat kohteen pää- ja rakennepiirustukset sekä rakennusselitykset.

## Tutkimustoimenpiteet

- Yleistarkastus, jossa kartoitettiin koko rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset vauriot aistinvaraisesti eli lähinnä näkö- ja hajuhavainnoin.

- Rakennuksesta otettiin digi-valokuvia.

- Kosteusmittaukset tehtiin pintakosteusmittauksina rakennuksen sisätiloista, katto- ja seinäpinnoista.

# TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI

## Yleistarkastus

Rakennuksen ulkopuoli

Rakennuksen kattovedet ohjataan kattokaivojen ja rakennuksen sisäpuolisen viemäröinnin avulla sadevesikaivoihin. Bitumihuopakatteen kunto oli silmämääräisesti hyvä. Katon räystäspellitykset olivat hyväkuntoiset.

Piha-alueen pintavedet johdetaan sadevesikaivoihin ja pintavaluna pois tontilta. Rakennusta ympäröivät pintakallistukset ohjaavat valumavedet rakennuksesta poispäin. Länsisivulla maa viettää loivasta matalaan pintaojaan. Seinän vierustan sepellys on noin 1 m leveä (ei joka seinällä). Rakennuksen seinien vieressä kasvaa heinää ja muita kasveja.

Ulkoseinien julkisivulevyt ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Osaan levyistä on ilmestynyt sammalkasvustoa. Seinän alaosassa yksittäiset levyt ovat taipuneet, rikkoutuneet ja osin lahoamistilassa (eteläsivu).

Julkisivulevyjen ja peltien väliset elastiset saumat ovat tyydyttävässä kunnossa.

Sokkelin betoni on teräskorroosion seurauksena yksittäisesti rapautunut ja raudoitukset ovat paikoin näkyvillä.

Ikkunoiden vesipellitysten kallistukset ovat loivat. Sokkelien päällä olevat vesipellit erittäin loivasti kallistettuja. Vesipeltien kunnot ovat hyvät tai tyydyttävät.

Ikkunakarmit ovat ikäisikseen hyväkuntoiset.

Sadekatosten lautaverhoilu on suhteellisen hyväkuntoinen.

Asunnon puuaita on yläpinnasta lahonnut ja sammaloitunut.

Rakennuksen sisäpuoli

Sisätiloissa ei havaittu silmämääräisesti kosteusvaurioita eikä kiinteistön talonmiehellä ollut tietoa nykyisistä kosteusvahingoista. Kattokaivot ovat vuotaneet ennen vesikaton  korjausta.

Liikuntasalissa, tila 36 kattokaivon sisäpuolinen syöksytorvi on lommoilla.

Pesuhuoneen, tila 32 suihku tiputti tarkastushetkellä.

IV-konehuoneessa lattiavedet eivät ohjaudu kaivoon.

Tarkastushetkellä ikkunoiden väleissä ei havaittu kosteutta eikä sisäpuolen ikkunakarmeissa havaittu kosteusvaurioita.

Ulkoseinien sisäpuoliset lujalevyt olivat pintakosteusmittauksissa kuivat eikä niissä havaittu kosteusvaurioita.

Kattojen pinnat olivat pääosin siistit.

## Kosteusmittaus

Kosteusmittaukset suoritettiin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli pintakosteusmittauksena pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarin anturi mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pintakosteusmittauksissa pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.

Lattia- ja seinäpinnat mitattiin sattumanvaraisesti (kaikki kosteat tilat). Mittaustulokset olivat hyviä.

- Lattiat 0,1-4,0 %.

- Ulkoseinät 0,7-1,8 %.

Seuraavassa tilat, joissa saadut mittausarvot ylittivät raja-arvon 3,9 %.

- Pukuhuone, tila 30 	1,2 – 4,0 %.

## Tutkimuslaitteet

Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä:

- Kosteusmittaukset suoritettiin Doser Doma Hygrometer pintakosteusmittarilla.

- Rakennuksen sisäpuoliset havainnot perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin eli lähinnä näkö- ja hajuhavaintoihin.

- Rakennuksen ulkopuoliset havainnot perustuvat näköhavaintoihin.

# yHteenveto

## Rakennuksen kosteustekninen nykykunto

- Vesikatto on peruskorjattu vuonna 2000 ja se on hyväkuntoinen.

- Ikkunakarmit ovat hyväkuntoiset ja vesipeltien kallistus on loiva.

- Ulkoseinien julkisivulevyt ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Yksittäiset levyt ovat sammaleisia tai alapinnasta irronneita ja lahoamistilassa (eteläsivu). Seinälevyjen liitosten massaus tyydyttävässä kunnossa.

- Seinien reunuksilla on sepellys ja/tai pintamaa viettää rakennuksesta poispäin.

- Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat hyviä. Raja-arvon ylittäneet tilat on esitetty kohdassa 4.2.

## Jatkotoimenpiteet

- Seinästä osin irronneet, rikkoutuneet ja lahoamistilassa olevat julkisivulevyt tulisi uusia. Sammaloituneiden levyjen puhdistamista tulisi harkita.

- Seinien vierustan kasvillisuus tulisi poistaa.

- Sokkelien tarkempaa tutkimista tulisi harkita.

- Asunnon aidan uusimista tulisi harkita.