www.asb.fi		15.5.2008

## IV-kuntotutkimus

Pajatalo

Neilikkatie 3

01300 VANTAA

ASB-YHTIÖT

www.asb.fi	Helsinki email: posti@asb.fi	Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi

PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki				TAMPERE: Kalkun Viertotie 2 A 13, 33330 Tampere

Puh. keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145				Puh. keskus: 0207 311 160, faksi: 0207 311 167

ALV rek.	ASB-Consult Oy Ab		Lämpöset Oy		Scan-Clean Oy Ab		IV-Special Oy Ab

Y-tunnus	0744124-7		0467413-3		0690693-8		0759638-8

Sivu 2 (11)

SISÄLLYS

IV-Kuntotutkimus	3

Tilaaja	3

Kohde	3

Tutkimuskäynti	3

Merkinnät	3

Selvitysmenetelmät	3

Selvitystyön / raportoinnin pohjana käiytetyt piirrustukset	3

Päähavainnot ( tekninen toiminta)	4

Ilmanvaihtokoneiden tekninen toiminta ja vaikutusalueet	4

Ilmanvaihtokoneiden teknisessä toiminnassa havaitut viat / puutteet	4

Päähavainnot ( kokonaisilmanvaihto)	5

Ilmanvaihdossa visuaalisesti ja aistinvaraisesti havaitut viat ja puutteet	5

Ilmanvaihdossa mittaamalla  havaitut viat / puutteet	5

Päätelmät ja toimenpide-ehdotukset	6

Muut havainnot	6

Kuvat selvitysteksteineen	7-11

Sivu 3 (11)

IV-kuntotutkimus

## Tilaaja

Vantaan kaupunki, Tilakeskus

Hankepalvelut, Rakennuttaminen

Kielotie 13, 01300 VANTAA

## Kohde

Neilikkatie 3, Pajatalo

Neilikkatie 3

01300 Vantaa

Tutkimuskäynti

Ilmanvaihdon toimivuutta selvitettiin kuvaamalla

ja ilmamääriä mittaamalla 24.4 ja 30.4.08

## Merkinnät

Ilmamäärät mitattiin ja merkattiin liitteenä olevaan mittapöytäkirjaan ja ilmanvaihtopiirustukseen sekä kohteesta otettiin valokuvia jotka ovat liitteenä.

## Selvitysmenetelmät

Mittaustyössä käytettiin TSI DPCalc paine-eromittaria, Airflow LCA 30 VA- torvimittaria, VelociCheck- kuumalankamittaria sekä TSI AccuBalance- huppumittaria.

Selvitystyön / raportoinnin pohjana käytetyt piirustukset

Tilojen numerointien pohjana on käytetty ilmanvaihtopiirustusta LVI 4 A.

Huippuimureiden osalta paikkansapitävin ilmanvaihtopiirustus on LVI 8417 / i 1.

Iv-piirustuksesta puuttuu ainoastaan PP7 (kuva 5).

Sivu 4 (11)

# PÄÄHAVAINNOT (Tekninen toiminta)

Ilmanvaihtokoneiden tekninen toiminta ja vaikutusalueet

Kohteessa on 1 kpl tuloilmakoneita (TK1) joka palvelee koko rakennusta sekä 7 kpl huippuimureita.

Seuraavat huippuimurit (6 kpl) on kytketty tuloilmakoneen kanssa toimimaan samanaikaisesti:

PP1. Wc. tilat		ilmavirta 140 dm³/s

PP2. Opetustilat	ilmavirta 600 / 300 dm³/s

PP3.

PP4. Opetustilat,

Pukuhuoneet	ilmavirta 430 / 215 dm³/s

PP5. Terveysvirasto	ilmavirta 280 / 240 dm³/s

PP6. Pesula, Keittiö	ilmavirta 980 / 480 dm³/s

Huippuimuri PP7:llä on oma ohjaus. Palvelualue: opetuskeittiön huuvat.

Huippuimureiden tiedot otettu koneiden tyyppikilvistä.

Ilmanvaihtokoneiden teknisessä toiminnassa havaitut viat / puutteet

PP1. Resonoi, ei äännä. 		(kuva 1)

PP6. Resonoi, ääntää.		(kuva 2)

TK1. Ei vikoja / puutteita.		(kuvat 3 ja 4)

TK1. Koneen tiedoista oma liite (Ilmanvaihtolaitteiden toiminta)

Sivu 5 (11)

# PÄÄHAVAINNOT (Kokonaisilmanvaihto)

Ilmanvaihdossa visuaalisesti ja aistinvaraisesti havaitut viat / puutteet

Paikanpäällä käydessämme opetuskeittiöiden huuvien huippuimuri PP7 ei kummallakaan kerralla ollut päällä vaikka opetuskeittiössä, huone no: 044, oli ruuanlaittoa ja ruuan tuoksu tuli käytävään. Kyseinen huippuimuri ei seuraa talon yleisilmanvaihtoa ja sen käyttökytkin on opetuskeittiössä oven vieressä (kuva 6).

Huippuimurin oikeanlaisessa käytössä voi olla tietämättömyyttä, koska ruuanlaittopisteissä on huippuimuriohjaukseen tarkoitetut Ilmo-liesikuvut. Vaikka liesikuvuissa on 4 eri nopeutta ja säätöläppä, niissä on käytössä vain valo ja säätöläppä (kuva 7).

Tilassa on tuloilmapääte aika lähellä käytävälle johtavaa ovea joka vielä levittää kattoon nousevaa ruuan tuoksua käytävälle (kuva 8).

Ilmanvaihdossa mittaamalla havaitut viat / puutteet

Ilmamäärien mittauksia suoritettiin teorialuokissa (001, 002 003 ), perhekeittiössä (008), ruokailu / taukotilassa (015), opettajien huoneessa (029/0291) sekä kodinhoidon opetus-tilassa (034). Näiden tilojen sisäiset tulo- ja poistoilmamäärät eivät ole pahasti epätasa-painossa.

Teorialuokissa mitatut ilmamäärät jäävät paljon suunniteltujen alle.

Käytävien (007 ja opetuskeittiön käytävä) tuloilma puhaltaa erittäin voimakkaasti, mutta niiden ilmamääriä ei voinut mitata.

Tuloilmakoneesta (TK1) mitattu kokonaisilmamäärä on 1/1-teholla suunnitellussa arvossa. Puoliteholla ilmamäärä jää n. 11 % alle suunnitellun arvon.

Poistoilmakoneiden (huippuimurit) kokonaisilmamääriä ei voi mitata.

Tällä hetkellä tilat ovat ilmanvaihdollisesti toisiinsa nähden epätasapainossa ja ilmamäärät puutteellisia.

Päätelmät

Viimeisin säätötyö on tehty (25–27.4.2007, mittapöytäkirjat liitteenä) ja suoritettu suurimmaksi osaksi runkokanavista, ei koko talon kattavasti eikä huonekohtaisesti.

Eri tiloissa on paljon vanhoja ja osittain epäkuntoisia pääte-elimiä ja säätöpeltejä joita ei pysty mittaamaan eikä säätämään. Monissa tiloissa välikatot ovat umpikattoja eikä ilmamäärien mittaus ja säätö onnistu kunnolla runkokanavistakaan.

Edellinen säätötyö on varmaankin suoritettu tällä hetkellä olevien mahdollisuuksien mukaan.

## Sivu 6 (11)

Toimenpide- ehdotukset

Ilmanvaihdon tasapainoon saattamiseksi olisi runkokanavien vanhojen säätöpeltien kunto ja sijainnit selvitettävä mahdollisuuksien mukaan kattorakenteista tai kanavista työntökameralla kuvaamalla.

Säätöpeltien kohdalle ala-kattoon asennetaan tarkastusluukku ja säätöpeltien kohta merkitään iv-kuviin.

Huoneiden pääte- elimet vaihdetaan toimiviin ja säädettäviin malleihin. Ilmanvaihdon parantamiseksi olisi joihinkin tiloihin (mm, teorialuokat) lisättävä pääte-elimiä.

Huippuimuri PP7 olisi kytkettävä toimimaan muun ilmanvaihdon kanssa samanaikaisesti ja sen ohjaus olisi poistettava luokan seinältä.

Tehdään mittaus ja säätötyö koko rakennuksessa D2 ilmanvaihtomäärityksen mukaan.

Jos huippuimurin PP6 vaikutusalueella päästään haluttuihin poistoilmamääriin, laakeroidaan / korjataan kone.

Jos ilmamäärä jää vajaaksi vaihdetaan kone isompaan.

Muut Havainnot

Poikkeavan hajun (kalamainen) huomasimme eteisen no: 031 ja ruokailutilan no: 030 oven molemmin puolin. Haju ei ollut jatkuvaa eikä selvinnyt mistä se tuli. Viereisessä huoneessa, no: 034 kodinhoidon opetustilassa, on allasryhmä ja lattiakaivo mitkä eivät saa vettä hajulukkoihin, koska allasryhmää käytetään työpöytänä (kuva 9). Huoneessa ei kuitenkaan kummallakaan käynnillämme havaittu viemärin hajua.

Sivu 7 (11)

## Kuvat selvitysteksteineen

KUVA 1. HUIPPUIMURI.. PP1 KOJA / Malli FSK-25 / N:o 416 29 / Valm.vuosi 1974

(Resonoi ei äännä)

KUVA 2. HUIPPUIMURI.. PP6	( Resonoi ääntää )

Sivu 8 (11)

KUVA 3. TK1. Ei vikoja / puutteita

KUVA 4. TK1. / PP1 – PP6. Ohjausyksikkö

Sivu 9 (11)

KUVA 5. Ilmanvaihtopiirustuksista arkistokappale no:461027 / 3 001 6 Ainoana lisäyksenä PP7.

Opetuskeittiön, huuvien huippuimuri.

KUVA 6. PP7 huippuimurin ohjauskytkin opetuskeittiön 044 oven vieressä

Sivu10 (11)

KUVA 7. Ilmo liesikupu.

KUVA 8. Tuloilmapääte opetuskeittiössä huone no: 044

Sivu11 (11)

KUVA 9. Huoneen no: 034 Allasryhmä mikä ei ole käytössä.

Liitteet

- TK1 Ilmanvaihtolaitteiden toiminta

## Mittapöytäkirja

## Ilmanvaihtopiirustus n:o 7421/11, n:o LVI 8417/i 1 ja n:o LVI 4 A

## Aiempi ilmamäärien mittapöytäkirja (Uudenmaan ilmastoinnin kunnossapito Oy 25–27.4.2007)

ASB-YHTIÖT, Scan-Clean Oy

Helsinki 7.5.2008

_________________________________

Pauli Näsälä (GSM 0400 502 751)

fax. 0207 311 145

Pauli.nasala@asb.fi

# Text boxes

PP7.

PP2

PP1

PP4

PP3

PP5

PP6. Kuvan ulkopuolella

Neilikkatie 3, Pääsisäänkäynti