Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				 	RAPORTTI 2.3.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA115NIKINMÄENK

Pekka Wallenius

Kielotie 13					sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

cc. A –Rakennuttajat Oy, Olavi Arminen, olavi.arminen@arak.fi

LAUSUNTO		VANTAA115NIKINMÄENK, ulkoseinärakenteiden

tarkastus 1.3.2006 ja mikrobitutkimus 2.3.2006

KOHDE			Nikinmäen koulu, Perhotie 27, 01450 Vantaa

TAKASTUKSESSA 	A –Rakennuttajat Oy, Olavi Arminen

MUKANA

TILAAJA	 		Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 		Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Tuulensuojalevyissä  ei harmaantumista

NK1  NK2

NK3; 4

NK5; 6 			     Tuulensuojalevyt vaihdettu

NK7; 8					Ulkoverhous asennettu

Tuulensuojalevyjen vaihto käynnissä

Nikinmäen koulu, kaaviomainen pohjakuva

Kuvaan on merkitty näytteenottokohdat.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

NK1.  Tuulensuojalevyn alareuna, vähäistä tummumista	M 	+ 	-

ulkopinnassa, näyte levyn alareunasta, 	homeitiöitä ja –rihmastoa,

sisäpinnasta				Alternaria

NK2.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	 	M 	++ 	-

näyte levyn alareunasta, levyn sisäpinnasta	homeitiöitä ja –rihmastoa,

Cladosporium

NK3.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	 	M 	++ 	-

näyte levyn alareunasta, levyn		 homeitiöitä ja –rihmastoa,

sisäpinnasta (näytteenottokohta NK3;4)		Cladosporium

Alternaria

Epicoccum

NK4.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	  	M 	+ 	-

näyte n. 30 cm levyn alareunan sisäpinnasta 	homeitiöitä

(levyn alareunan vaihtamisen katkaisukohta)

(näytteenottokohta NK3;4)

NK5.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	 	M 	+++ 	-

näyte levyn alareunasta, levyn		 homeitiöitä ja –rihmastoa,

sisäpinnasta (näytteenottokohta NK5;6)		Cladosporium

Alternaria

Epicoccum

Helminthosporium

NK6.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	  	M 	+ 	-

näyte n. 30 cm levyn alareunan sisäpinnasta 	homeitiöitä

(levyn alareunan vaihtamisen katkaisukohta)

(näytteenottokohta NK5;6)

NK7.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	 	M 	++ 	-

näyte levyn alareunasta, levyn		 homeitiöitä ja –rihmastoa,

sisäpinnasta (näytteenottokohta NK7;8)		Cladosporium

Alternaria

NK8.  Tuulensuojalevyn alareuna tummunut,	  	M 	+ 	-

näyte n. 30 cm levyn alareunan sisäpinnasta 	homeitiöitä

(levyn alareunan vaihtamisen katkaisukohta)

(näytteenottokohta NK7;8)

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Räystäiden aluslaudoituksessa on paikoitellen tummaa homekasvustoa.

Osasta tuulensuojalevyjä on vaihdettu kaistat harmaantuneiden vaakasaumojen kohdalta. Vaihdettujen kaistojen leveys on noin 30 cm. Levyjen jäljellä olevien vaurioituneiden osien vaihtaminen oli edelleen käynnissä.

Vielä vaihtamattomista tuulensuojalevyistä otettiin näytteet levyjen eristeväliin päin olevista pinnoista. Osa näytteistä (NK1, NK2, NK3, NK5 ja NK7) otettiin levyjen alareunoista sellaisesta kohdasta, jossa ulkopinnassa oli silmin näkyvä vaakasuora harmaa alue. Näillä näytteillä haluttiin selvittää, onko levyjen sisäpinnoilla mikrobikasvustoja niissä kohdissa, joissa levyjen ulkopinnassa on harmaantunut kaista. Kaikista näistä näytteistä todettiin mikroskopoimalla homekasvua.

Toiset näytteet (NK4, NK6 ja NK8) otettiin noin 30 cm levyjen alareunoista, kohdista, joista levyt katkaistaan tai oli katkaistu levyjen alareunan vaihtamista varten. Näistä näytteistä ei todettu mikroskopoimalla mikrobikasvua

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Tuulensuojalevyt

Otettujen näytteiden tulosten perusteella tuulensuojalevyjen vaurioituneiden osien poistaminen nyt toteutettavalla tavalla on riittävä korjaustoimenpide levyissä olevien homekasvustojen poistamiseksi.

Räystäiden aluslaudoitus

Osa aluslaudoista on näkyvästi homeessa. Homeisten lautojen maalaus johtaa helposti siihen, että homekasvu tulee nopeasti maalipinnan läpi ja aiheuttaa esteettistä haittaa.

Suosittelemme aluslaudoituksen homehtumisen pysäyttämistä ja laudoituksen suojaamista Novitrol 483:lla. Suosittelemme, että selvästi homeiset laudat puhdistetaan ja suojataan samanaikaisesti harjaamalla Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella. On kuitenkin huomattava, että vesiohenteista Novitrol 483:a voidaan käyttää vasta, kun ilman ja laudoituksen lämpötila on plussan puolella.

Varsinaiseksi pintakäsittelyksi suosittelemme pohjustusta korkealaatuisella, imeytyvällä puunsuojalla (Valtti Color tai imeytyvä Värisilmä puunsuoja). Pintamaaliksi suosittelemme Tikkurilan Pika-Tehoa. Suosittelemme, että maalin homeenestokykyä vielä tehostetaan lisäämällä siihen 1 - 2 % (n. 1 – 2 dl )  Novocide D –homeenestoainetta (toimitetaan vain tilauksesta).

Espoossa 2.3.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA115kuva1. 	Mikroskooppikuva näytteestä NK7 200x suurennus.

VANTAA115kuva2. 	Mikroskooppikuva näytteestä NK7 400x suurennus.

VANTAA115kuva3.	Räystäiden aluslaudoitus on homehtumassa.

VANTAA115kuva4.	Kuvassa näkyy, kuinka kaistat tuulensuojalevyistä on

vaihdettu vaakasaumojen kohdalta

VANTAA115kuva5.	Tuulensuojalevyissä ei ole näkyviä vaurioita rakennuk –

sen pohjoissivulla

VANTAA115kuva6.  	Näytteenottokohdat NK1 ja NK2

VANTAA115kuva7. 	Näyte NK5 otettiin poistettavan levykaistan alareunasta

ja näyte NK6 levykaistan yläreunasta. Vain alareunan

näytteestä todettiin homekasvua.

VANTAA115kuva8. 	Kuvassa poistettuja levyn paloja, joiden alapinnalla on  näkyvää homekasvustoa.