Näätäpuiston päiväkoti			IV-RAPORTTI

Siilitie 26

01480 VANTAA			16.10.2013

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miksi ilma on jossain tiloissa riittämätön ja osassa tuntuu kylmältä. Tutkimuksessa selvisi seuraavat asiat:

( IV-koneen suodattimet olivat asennettu väärinpäin. Tulopuolella oli F3 ja poistopuolella oli F7. Vaihdettiin oikeinpäin.

( Tulopuhaltimen moottori on hajoamassa (laakerit pitävät ääntä ja moottori kuumenee).

( Koneen käyntiajat olivat nyt Ma–Pe 05.15 – 17.00, muuten seis.

( VAK:n avaus kansi oli rikki, joten ei pystytty muuttamaan käyntiaikoja.

( Kohde on nuohottu 2011, mutta osa poistopääte laitteista olivat likaisia johtuen väärän tyyppisistä venttiileistä, jotka keräävät pölyn.

( Ilmamäärämittauksissa todettiin, että vuoden 2011 säädön jälkeiset venttiili-asennot eivät olleet enää samoja ja tulokset eivät näin olleen pitäneet paikkaansa(joku on selvästikin käynyt muuttamassa säätöjä).

( Mittauksissa todettiin myös, että rakennuksen kokonaisilmamäärä on suunniteltuun nähden saavutettavissa nykyisellä tekniikalla.

( Suunnitteluvuoden 1998 ajateltu lapsimäärä / henkilökunta on kasvanut nykyisellään n. 20 %, joka saattaa myös aiheuttaa ilmanvaihdon riittämättömyyden tunteen.

( Mitattiin tuloilman lämpötila joka oli 21.3- 21.7 C° tilasta riippuen, eli ok.

( Keittiön lämpö-ongelma johtunee lähinnä lauhduttimien aiheuttamasta lämpökuormasta. Mittaus 37.8 C° lauhduttimen

ulospuhalluksesta.

( Joidenkin tilojen kylmät tuntemukset johtuvat lähinnä tuloilman liian suuresta nopeudesta päätelaitteella, eli vedon tunne.

( Tulokanaviston eristeet ovat kunnossa, mutta tulopäätelaitteissa on lasikuituvilla eristeet.

Tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan:

( TK1 moottori(laakerit) tulisi korjata tai uusia pikaisesti.

( VAK tulisi korjata pikaisesti.

( Suodattimet voisivat olla poistokoneessa F5 ja tulokoneessa F6.

( TK1/PK1 käyntiajat tulisi muuttaa siten, että ilmanvaihtoa olisi öisin sekä viikonloppuisin puoliteholla.

Nykyinen tekniikka ja automatiikka mahdollistavat sen.

Esim. arkisin 1/1 teho 6.00 – 17.00 ja ½ teho 17.00 – 6.00 sekä viikonloppuisin.

( Pölystä/liasta tukkeutuvat poistoventtiilit tulisi vaihtaa ns. ei tukkeutuviin malleihin(esim. KSO).

( Tulopäätelaitteiden lasikuitueristeet tulisi korvata esim. Dacron-eristeillä.

( Rakennuksen yläpintojen siivoukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota poistopuolen likaantumisen johdosta.

( Keittiölle tulisi järjestää oma ilmanvaihtojärjestelmä ja siirtää jäähdytysjärjestelmien lauhduttimet ulkotiloihin

( Ilmamäärät tulisi mitoittaa ja säätää päiväkodissa nykyisin olevan ihmismäärän mukaiseksi.

( Poistoventtiilien vaihdon jälkeen rakennus tulisi mitata ja säätää uudelleen.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail:petri.eerola@jhakanen.fi