Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 21.4.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA199ORVOKKITK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA199ORVOKKITK A, kosteusvaurioepäilyselvitys

8.4.2008

KOHDE		Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, 01300 Vantaa,

ruokalarakennuksen käsityöluokka

KÄYTETTÄVISSÄ	Insinööritoimisto Raksystems Oy:n tekemä kiinteistön kuntoarvio,

OLLUT AINEISTO  	23.5.2007

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

OTK4

OTK1,2,3

Kaaviomainen pohjakuva tekstiililuokasta

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Käsityöluokka

Ulkoseinä 					B2 	1.3 – 2.5

Oikeanpuoleisen ikkunan alakarmi 			A2 	max. n. 16.0

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5; 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                Hiivat    Homeet    Bakteerit

OTK1.  Lastulevykaista seinän alareunasta 		M 	+++ 	-

käsienpesualtaan kohdalta 			homeitiöitä ja –rihmastoa

V  ++ 	+++

Penicillium

HOMEKASVUA

OTK2.  Lattian ja seinän välisestä raosta  		M 	+	+++

käsienpesualtaan kohdalta  			homeitiöitä

V  - 	+

Penicillium

HOMEKASVUA

OTK3.  Lattian eristeväli porareiästä käsienpesualtaan 	M 	+ 	-

kohdalta  					homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Aspergillus versicolor

Penicillium

HOMEKASVUA

OTK4.  Oikean puoleinen ikkuna, alakarmi 		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Fusarium

EI MIKROBIKASVUA

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun tiheyttä materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää/tiheyttä, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ruokalarakennuksessa olevassa käsityöluokassa on mikrobiperäinen haju. Luokassa on koneellinen ilmanpoisto, mutta ei koneellista tuloilmaa. Luokan alipaineeksi ulkoilmaan nähden mitattiin noin 32 Pa. Mitattu alipaine on korkea. Korkea alipaine johtaa vuotovirtauksiin sisälle rakenteiden kautta.

Luokassa aistittu mikrobiperäinen haju vaikutti tulevan käsienpesualtaan kohdalta.

Käsienpesualtaan kohdalla seinän alareunassa olevasta lastulevykaistasta otetusta näytteestä OTK1 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Käsienpesualtaan kohdalta lattian ja seinän välisestä raosta otetusta näytteestä OTK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua.

Käsienpesualtaan kohdalta lattiaan poratusta reiästä otetusta näytteestä OTK3 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Oikeanpuoleisen ikkunan alakarmista otetusta näytteestä OTK4 ei todettu mikrobikasvua.

Espoossa 21.4.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA199kuva1.  Seinän alareuna ja lattian materiaalit ovat kastuneet ja

pilaantuneet käsienpesualtaan kohdalta. Materiaalit ovat

oletettavasti kastuneet roiskevesistä käsienpesualtaan käytön

yhteydessä.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.

# Text boxes

Käsityöluokka, alipaineisuus ulkoilmaan nähden 		n. 32 Pa