Paimenentien toimintakeskus		IV-RAPORTTI

Paimenentie 1

01360 VANTAA			17.7.2013

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää mistä rakennuksen alipaineisuus johtuu ja tutkimuksessa selvisi seuraavat asiat:

( TK 1 JA TK 2 puhaltimien hihnat olivat löysällä ja suodattimet olivat erittäin likaiset (edellisen kerran vaihdettu 11.9.2011 J. Hakanen Oy:n toimesta).

Näistä syistä tuloilmamäärät olivat 8 % vajaat verrattuna mittauspöytäkirjaan (J.Hakanen Oy 28.11.2011).

( Poistoilmamäärät täsmäsivät 28.11.2011 mittauspöytäkirjan kanssa.

Rakennuksen alipaineisuus johtuu edellä mainituista seikoista.

( Kun tuloilmamäärät mitattiin puhtaan suodattimen paine-erolla niin

ne täsmäsivät 28.11.2011 mittauspöytäkirjan kanssa.

( Yöllä kun koneet menevät puoliteholle paine-eron lisääntymisen selittää se, että tulokoneiden puoliteho ei ole yhtenevä poistokoneiden puolitehoon. Tälle ei ole juurikaan mitään tehtävissä, muuta kuin etsiä yhtenevät moottorit.

( Kohteeseen on nyt tilattu uudet suodattimet.

Tilanteen korjaamiseksi:

(Suodattimien vaihtoväliä tulisi tihentää vähintään kerran vuoteen (mielellään 2 kertaa), koska raitisilmasäleiköt sijaitsevat isojen puiden alapuolella ja keräävät siemenet ym. roskat.

Raitisilmasäleikköjen puhtaus olisi syytä tarkastaa säännöllisesti.

( Huoltojen yhteydessä tulisi tarkastaa hihnat ja koneiden kunto.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail:petri.eerola@jhakanen.fi