Kuva 1.

Vesikatto on uusittu viitisen vuotta sitten. Kermien kunto oli silmämääräisesti hyvä. Katon kiveys on paikoin ohuehko ja siihen on myös paikoin muodostunut sammalkasvustoa, mikä kielii siitä että vesi saattaa lammikoitua katolle.

Kuva 2.

Pääsisäänkäyntien puoleisen piha-alueen asfaltoinnin korko on osin ylempänä, kuin sisäpuolisen lattian yläpinta. Onneksi pihan kallistukset viettävät rakennuksesta poispäin – lumia ei saisi kasata seinävierustoille. Tiiliseinästä puuttuvat 1. tiilivarvin pystysaumojen tuuletusraot.

Kuva 3.

Ikkuna- ja ikkuna-aukkojen sokkelipellitykset ovat lyhyet ja loivat. Pellit ovat myös osin jatkettuja ja niiden maalipinnat ovat jo pahoin hilseilleet. Ikkunoiden ulkokarmit ja –puitteet ovat myös säiden vaikutuksesta jo osin pahoin rahistuneita.

Kuva 4.

Valaisimien pellitykset ovat enemmänkin taaksepäin kallistettuja ja sadevedet kulkeutuvat seinäpinnoille liaten tiilipinnat.

Kuva 5.

Kellarikerroksen askartelutilan katonrajan vesiputken pinnoitteessa oli vuotojälkiä – jäljet olivat kuitenkin kuivat ja vuodot on jo todennäköisesti paikallistettu ja korjattu?

Kuva 6.

1. kerroksen voimistelu- ja fysioterapiasalin sisäkaton nurkkauksessa on vuotojälkiä. Jäljet saattavat olla vahojakin, mutta nurkka tulisi tukia esim. sateen jälkeen mahdollisten vuotojen toteamiseksi. Rakenteet tulisi joka tapauksessa uusia kosteusvaurioituneilta alueiltaan.

Kuva 7.

Osa kattopintojen akustiikkalevyistä oli tummentunut – tummentumat olivat paikoin säännöllisiä neliöitä – syy ja selitys jäivät osin arvoitukseksi, mutta ilmastoinnilla saattaa olla syynsä näihinkin.

Kuva 8.

Henkilökunnan suihkutilassa 1. kerroksessa on oven pielusta levytetty lastulevyllä. Levy on pahoin kosteusvaurioitunut ja tulisi ensi tilassa uusia kosteudenkestävällä levyllä.

Kuva 9.

Pintakosteudet olivat pääosin hyviä – lähinnä wc- ja pukuhuonetiloissa pintakosteudet olivat paikoin koholla. Kuvassa vasemman puoleisen pääsisäänkäynnin oven edusta – tulos 4,7 %, kun raja-arvo on 3,9 %.

LISÄÄ valokuvia CD-RW levyllä jpg – formaatissa.