Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki			           		RAPORTTI 10.12.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA34

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA34,  kosteusmittaus ja mikrobitutkimus  3.12.2003

KOHDE/HANKE	Pallastunturintien koulu, 132 vahtimestarin tila

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Lattia, 1x PVC 					B2 	2.6 – 3.2

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5/6   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PTK1.  Ulkoseinän alapää tuuletusikkunan kohdalta  	 M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+

steriili homesieni

PTK2.  Ulkoseinän alapää ikkunan vasemman 		M 	+ 	-

reunan kohdalta 	 			homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	+

Aspergillus candidus

PKT3.  Lattia käytävän puoleisen seinän reunasta  	M 	- 	-

1x PVC:n alta

V  -	-

PKT4.  Seinän eristeiden ulkopinta ulkokautta 		M 	++ 	+

homeitiöitä ja -rihmastoa

V  + 	+++

Penicillium

Sporobolomyces

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Vahtimestarin tilassa 132  oli aistittavissa maakellarimainen mikrobiperäinen haju.

Kosteusmittauksessa huoneen lattiasta ei saatu kohonneita lukemia.

Tila sijaitsee rakennuksen umpinaisen sisäpihan puolella. Sisäpihalla maan pinta on korkealla ulkoseinän alareunaan nähden. Pintavesien ohjausta ei ole järjestetty.

Tilan ulkoseinän alapäästä tuuletusikkunan kohdalta otetusta näytteestä PTK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Ulkoseinän alapäästä ikkunan vasemman reunan kohdalta otetusta näytteestä PTK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Lattiasta käytävän puoleisen seinän reunasta muovimaton alta otetusta näytteestä PTK3 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Ulkokautta eristevillojen ulkopinnasta otetusta näytteestä PTK4 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ulkoseinää rasittaa maan pinnan läheisyys, pintavesien ohjaamattomuus ja suhteellisen tiivis ja kylmä kuitusementtituulensuojalevy.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1.  MAAN PINTA ja PINTAVESIEN OHJAUS

Suosittelemme maan pinnan laskemista ja pintavesien ohjaamista pihalla olevaan sadevesikaivoon.

2.2  ULKOSEINÄ ja LÄPIVIENNIT

Suosittelemme ulkoseinän avaamista, eristeiden ja rakenteesta mahdollisesti esiin tulevien muiden pilaantuneiden materiaalien poistamista sekä jäljellejäävien pintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Alajuoksu tulisi vaihtaa, jos se on vaurioitunut. Samalla tulee harkita, onko seinän alaosan nostaminen kevytsoraharkoilla tarpeellista. Seinän alapäähän tulee tehdä kapilaarikatko ja tarvittaessa  tiivistys niin, ettei perustuksista pääse tulemaan ilmavirtauksia seinän sisälle tai sisätiloihin

NOVITROL 483® on pitkävaikutteinen desinfiointiliuos, joka tehoaa homeisiin, hiivoihin ja bakteereihin. Sillä on myös hyvät pesu- ja puhdistusominaisuudet. Yksi vaikuttavista aineosista on bentsalkonkloridi, jota käytetään yleisesti muun muassa sairaaladesinfektiotuotteissa sekä tulehdusten pinnalliseen hoitamiseen tarkoitetuissa silmä- ja nenätipoissa. Novitrol 483 ei sisällä hypokloriittia eikä booriyhdisteitä. Tuotteesta on saatavana tekninen esite ja käyttöturvatiedote.

Tilan takaosassa olevat johtimien läpiviennit tulisi tarkastaa ja tiivistää tarvittaessa.

Espoossa   12.12.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet: 		- Kuvat 1 ja 2

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.