PALLASTUNTURINTIEN KOULU

RLVISA - KUNTOARVIO

Helsingissä  30.03.2004

Juha Rantanen

LVI-asiantuntija

Sisällysluettelo

JOHDANTO	5

Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma	5

Kiireelliset toimenpiteet	5

PTS-ehdotus	5

Kuntoarvion tulosten esittely	6

1 YHTEENVETO	7

1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet	7

LVI-järjestelmät	8

Sähkö- ja tietojärjestelmät	8

1.2	YHTEENVETO	9

1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus	9

1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus	10

1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus	11

1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO	12

2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT	13

3 KUNTOARVION TULOKSET	14

3.1	RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO	14

D  Aluerakenteet	14

D6 Viherrakenteet	14

D8 Aluevarusteet	15

D9 Ulkopuoliset rakenteet	16

E Pohjarakenteet	17

F Rakennustekniikka	17

F1 Perustukset	17

F13 Alapohjat	17

F2 Rakennusrunko	18

F3 Julkisivu	18

F32 Ikkunat	19

F4 Yläpohjarakenteet	20

F5, F6 Tilojen pintarakenteet	21

LISÄTUTKIMUKSET	22

6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset	22

3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO	23

Lämmitysjärjestelmät (G1)	23

Lämmöntuotanto (G11)	23

Lämmönjakelu (G12)	24

Lämmönluovutus (G13)	25

Eristykset (G14)	27

Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)	27

Vedenkäsittelylaitteet (G21)	27

Vesijohtoverkostot (G22)	28

Viemäriverkostot (G23)	28

Vesi- ja viemärikalusteet (G24)	29

Eristykset (G25)	29

Ilmastointijärjestelmät (G3)	30

Ilmastointikoneet (G31)	30

Poistoilmaelimet (G32)	30

Korvausilmaelimet (G33)	30

Kylmätekniset järjestelmät (G4)	31

3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO	32

Aluesähköistys (H11)	32

Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)	32

Johtotiet (H3)	34

Johdot ja niiden varusteet (H4)	34

Valaisimet (H5)	34

Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)	35

Puhelinjärjestelmät (J1)	36

Antennijärjestelmät (J2)	36

Turva ja valvontajärjestelmät (J 5)	36

3.4 Energiatalouden arviointi	38

3.4.1 Kohdetiedot	38

3.4.2 Kulutustiedot	38

3.4.3 Toimenpide-ehdotukset	40

3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi	40

RAKENNUSTEKNISET KUVAT	41

### JOHDANTO

Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Vantaan  kaupungin Pallastunturintien koulun kiinteistön tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan mahdollisia lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten.

## Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma

Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistönomistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman

kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin.

Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa

laatiessaan.

## Kiireelliset toimenpiteet

Raportin yhteenveto-osan alussa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä.

## PTS-ehdotus

Raportin PTS-osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTS-ehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten.

Ne ovat vuoden 2004 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden

kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin eivät sisälly mahdolliset suunnittelu- ja valvontakustannukset.

PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat:

1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava

2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta

4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava.

## Kuntoarvion tulosten esittely

Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä:

– Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet.

– Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot.

– Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömiksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

Helsingissä  30.03.2004

Ilkka Piittisjärvi YIT Kiinteistötekniikka Oy

Kuntoarvion vastuuhenkilö

Kuntoarvion suorittajat

LVI-järjestelmät:

Juha Rantanen, YIT Kiinteistötekniikka Oy

Aluerakenteet ja rakennustekniikka:

Matti Ruotsala, YIT Kiinteistötekniikka Oy

Sähkö- ja tietojärjestelmät:

Matti Vaara, Masacomp Oy

# 1 YHTEENVETO

## 1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet

Koulu on rakennusteknisiltä osin tyydyttävässä/hyvässä kunnossa. Suurimmat korjaukset lähitulevaisuudessa tulevat kohdistumaan rakennuksen vaippaan ja vesikattoon. Lisäksi salaojituksen lisäystä tulee harkita.

Sisäpuoliset korjaukset ja LVIS-järjestelmien korjaustyöt tulee tehdä samanaikaisesti.

Välittömästi korjattavat puutteet

Lisätutkimukset

Julkisivun kuntotutkimus tulee teettää v. 2004.

2.2 Asiakirjatilanne

Kohteesta oli käytössä arkkitehdin pohjapiirustukset.

2.3 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi

Koululla on oma kouluisäntä, joka oli kierroksella mukana. Kouluisäntä tunsi koulun järjestelmät erittäin hyvin.

2.4 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot

Kouluisännän ja puheopetustilan työhuoneessa todettiin olevan ummehtunut haju.

## LVI-järjestelmät

Lämpöjohtoverkostossa on alkuperäiset linjansäätö- ja sulkuventtiilit, jotka olisi syytä uusia palloventtiileiksi. Samassa yhteydessä olisi syytä uusia pattereiden venttiilit termostaattisiksi ja tasapainottaa lämpöjohtoverkosto. Myös alajakokeskus olisi uusittava samassa yhteydessä.

Käyttövesiputkisto- ja jätevesiviemäriputkisto on alkuperäinen. Salaojat on kiinteistössä osittain

uusittu n. 2 vuotta sitten. Hanat ovat pääosin 2- otehanoja, jotka olisi syytä uusia 1-otehanoiksi.

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto ja ilmanvaihdon kanavat on nuohottu viimeksi vuonna 1998.

Kiireelliset toimenpiteet

- alajakokeskuksen uusiminen, lämpöjohtoverkoston venttiilien uusimiset ja verkoston tasapainotus

## Sähkö- ja tietojärjestelmät

Sähköjärjestelmien piirustuksista oli käytettävissä keskuskaaviot.

Piha-alueen valaistustaso on kohtalalainen. Pihavalaistuksen parantamista kannattaa pohtia, koska se lisää viihtyvyyden lisäksi myös turvallisuutta ja ehkäisee ilkivaltaa.

Opetustilojen valaistustasoissa on jonkin verran eroja eri mittauspisteiden välillä.

Luokkiin halutaan tauluvalaisimia, jotka parantavat valaistusta ja estävät taulun ”kiiltämistä”. Osassa luokista tauluvalaisimia on jo asennettu.

Pesuhuoneen loistelamput ovat vanhoja paksuja 40 W loisteputkia, joissa ei voi käyttää nykyaikaisia ohuita 36 W loisteputkia.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa

huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

Keskusradiolaitteet ovat alkuperäisiä, ja viimeksi huoltomiesten käydessä he ovat ilmoittaneet, ettei kyseisiin laitteisiin saa enää varaosia.

Kiireelliset toimenpiteet

Ei kiireellisiä toimenpiteitä

## YHTEENVETO

## 1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus

Kustannustaso 03/2004. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 03/2004. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 03/2004. Hintoihin sisältyy alv 22 %

1)Kuntoluokka	1 Ei korjaustarvetta	10      	vuoden sisällä

2 Korjaustarve 		4…10 	vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1…4  	vuoden sisällä

4 Korjaustarve		0…1  	vuoden sisällä

# 1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO

# 2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT

2.1 Kiinteistön perustiedot

Seuraavat perustiedot on saatu tarjouspohjassa olevista tiedoista:

Kiinteistön nimi	                      Pallastunturintien koulu

Kiinteistön osoite				Pallastunturintie 25, 01280 VANTAA

Rakennuksia					1 kpl

Valmistumisvuosi 				1979

Kerrokset, kpl 		                       1

Tilavuus, m3 	16720

2.2 Korjaushistoria

Tiedot aikaisemmista korjauksista on saatu kiinteistökohtaisista tiedoista

–  salaojakorjaukset ja pihan perusparannus 2002-2003

2.3 Asiakirjaluettelo

Käytössä ovat olleet seuraavat asiakirjat:

– lvi kuvat, sähköpiirustukset

2.4 Kuntoarvion toteutus

Kuntoarvion laadinnassa on noudatettu ohjekortissa KH 90-00246, LVI 01-10279. Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Otsikoissa olevat tunnukset viittaavat tähän nimikkeistöön. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset.

2.5 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset

Kuntoarvion aikana haastattelimme koulun henkilökuntaa. Suurimmat huolenaiheet heillä olivat ilmastoinnin riittämättömyyden, epätasaisten lämpötilojen ja puuluokan hiontapölyn tuottamat ongelmat.

# 3 KUNTOARVION TULOKSET

# RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO

## D  Aluerakenteet

## D6 Viherrakenteet

D61 Nurmikot

Nurmikkoa kasvaa rakennuksen ympärillä. Nurmikkoa ei voitu arvioida päälle sataneen lumen johdosta. Rakennuksen vierustoilta havaittiin, että nurmikko liittyy suoraan rakennuksen betonisokkeliin. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta sokkelirakenteelle.

D62 Puut

Puita kasvaa edellä mainitulla nurmialueilla. Ei huomautettavaa.

D63 Pensaat

Pensaita kasvaa länsisivun kulkuväylän vieressä olevilla istutusalueilla. Ei huomautettavaa.

D64 Muut kasvit

Toimenpide-ehdotukset

Asennetaan sepelikivikaista nurmikon ja sokkelin väliin. Kaistan leveys tulee olla esim. 400 mm ja syvyys 200 mm. Kivikoko Ø 16 – 32 mm.

D7 Päällysrakenteet

D71 Bitumiset kulutuskerrokset

Etu- takapihat sekä kulkuväylät   on päällystetty asfaltilla. Pintavedet on ohjattu kallistusten avulla pihalla oleviin sadevesikaivoihin. Kouluisännän mukaan pihat on kunnostettu v. 2002.

Eteläsivun pääsisäänkäynnin edustalla olevalla asfalttialueella esiintyy painaumia. Tämä näkyy veden lammikoitumisena.

D72 Muut  päällysrakenteet

D72.1  Sorapäällysteet

Leikkialueita  ei voitu arvioida päälle sataneen lumen johdosta. Leikkialueet tulee arvioida lumettomana aikana.

D72.2  Laatoitukset

D73  Reunatuet, kourut

Toimenpide-ehdotukset

Pääsisäänkäynnin edustan piha-alueen asfaltointien painaumat tulee korjata.

Asfaltointien uusiminen tulee ajankohtaiseksi n. 10 vuoden kuluttua.

## D8 Aluevarusteet

D81 Aidat

Länsisivulla olevien pensaiden ympärillä on kevytrakenteiset painekyllästetystä laudasta tehdyt puuaidat. Ei huomautettavaa.

D82 Talovarusteet

Etupihalla  on 2 kpl kiinteistön lipputankoa. Ei huomautettavaa.

D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet

Pihalla olevilla leikkipaikoilla on puurakenteisia ja metallirakenteisia leikkipaikkavälineitä. Silmämääräisen tarkastelun perusteella välineet ovat hyvässä kunnossa.

D85 Jätehuoltovarusteet

Takapihalla olevassa jätekatoksessa on seuraavat jätteiden keräysastiat:

- 6 kpl talousjäteastiaa

- 2 kpl paperinkeräysastiaa

- 3 kpl biojäteastiaa

Ei huomautettavaa.

D87 Valaistusrakenteet

Toimenpide-ehdotukset

Leikkipaikkavälineiden petsaus-/maalauskunnostus tulee ajankohtaiseksi n. 5 vuoden kuluttua.

## D9 Ulkopuoliset rakenteet

D9.1 Tukimuurit

D9.2 Altaat

D9.3 Ajoluiskat

D9.4 Portaat

Länsisivulla on 2 kpl betonirakenteista porrasta. Askelmat ovat betonilaattaa. Portaiden molemmilla sivuilla on betonirakenteiset kaiteet. Käsijohde on maalattua pyöröterästä. Portaat ovat tyydyttävässä kunnossa.

Pohjoissivun sisäänkäynnin kohdalla on betonirakenteinen porras. Ei huomautettavaa.

D9.5 Katokset

Rakennusten ns. pääsisäänkäyntien kohdalla on teräsrunkorakenteiset katokset. Katokset ovat erinomaisessa kunnossa.

D9.6 Varastorakennukset

D9.7 Jätesuojat

Takapihalla  on kiinteistön jätekatos. Katos on perustettu betonilaatan varaan. Runko muodostuu maalatuista teräsputkiprofiileista. Julkisivu on lautaverhoiltu. Aukoissa ei teräsverkkoa (ks. kuva 1). Näin ollen pieneläinten pääsy jätekatoksen sisälle on esteetön. Jätekeskuksen ulkopinnat ovat kuluneet (ks. kuva 2).

Toimenpide-ehdotukset

Katosten runkojen maalaukseen tulee varautua n. 5 vuoden kuluttua.

Jätekeskuksen aukkoihin on asennettava teräsverkot.

Jätekeskuksen maalauskunnostus tulee tehdä n. 3 vuoden kuluttua.

## E Pohjarakenteet

E4 Putkirakenteet

E43 Salaojat

Kouluisännän haastattelun perusteella rakennusta ei ole salaojitettu. Salaojituksen puuttuminen saattaa olla syynä, että koulun tietyissä luokissa ja tiloissa on ummehtunut haju. Perustusten vierusta ei pääse kuivumaan  riittävästi ja näin ollen kosteus rasittaa perustusrakenteita.

Toimenpide-ehdotukset

Salaojituksen lisäystä rakennuksen perustusten vierustalle sekä sisäpihalle tulee harkita vakavasti.

## F Rakennustekniikka

## F1 Perustukset

F11 Anturat

Käytettävissä olevien rakennepiirustusten mukaan rakennus on perustettu betonisten seinäanturoiden varaan. Ei huomautettavaa.

F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit

Rakennuksen sokkelit ovat sokkelit ovat paikalla valettuja  betonisokkeleita. Sokkelirakenteissa, varsinkin voimistelusalin rakennuksen osalta, on havaittavissa pakkarapautumisen aiheuttamia vaurioita. Tämä näkyy pinnan lohkeiluna. Lisäksi ruosteisia betoniteräksiä on näkyvissä (ks. kuvat 3, 4 ja 5)

## F13 Alapohjat

Rakennuksen alapohja on  maanvarainen betonilaatta. Laatan vahvuus on n. 80…100 mm:ä. Ei huomautettavaa.

Toimenpide-ehdotukset

Betonisokkeleille tulee suorittaa piikkaus-paikkaus-pinnoitus korjaustoimenpide.

## F2 Rakennusrunko

Rakennuksen runko muodostuu kantavista, elementtirakenteisista  betonipilareista – ja palkeista, jotka kannattelevat välipohjien ontelolaattoja. Voimistelusalin runko muodostuu kantavista, elementtirakenteisista  betonipilareista – ja palkeista, jotka kannattelevat yläpohjan TT-laattoja.

Rakennuksen rungossa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita.

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta toimenpiteitä.

## F3 Julkisivu

Ulkoseinä on tiilipintainen betonisandwich-elementti. Elementtien taustan tuuletus on hoidettu elementtien saumoihin asennetuilla tuuletusputkilla.

Ikkunat ovat 2-lasisia  ,sivusaranoituja , maalattuja  puuikkunoita.

Ulko-ovet ovat maalattuja teräsovia, joihin on asennettu maalattu vanerilevy.

F31 Ulkoseinät

##### F31.1 Betonielementtiseinät

Betonielementeissä todettiin olevan ruosteisia teräksiä näkyvissä (ks. kuva 6). Lisäksi elementtien tillipinnat ovat lohkeilleet (ks. kuva 7). Kyseiset vauriot ovat merkkejä pakkasrapautumisesta.

Elementtisaumauksissa esiintyy ratkenneita kohtia (ks. kuva 8).

F31.2  Tiiliseinät

F31.3  Rapatut ulkoseinät

F31.4  Pellitetyt ulkoseinät

F31.5  Puuseinät

F31.6  Levytetyt ulkoseinät

Toimenpide-ehdotukset

Havaittujen vaurioiden johdosta elementtirakenteiselle julkisivulle tulee teettää erillinen kuntotutkimus, jolla selvitetään julkisivun todellinen kunto.

## F32 Ikkunat

##### F32.1 Puuikkunat

Haastattelujen perusteella ikkunoissa on vedon tunnetta, varsinkin talvisin. Muuten ikkunat ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella tyydyttävässä kunnossa.

F32.2  Alumiini-ikkunat

F32.3  Puualumiini-ikkunat

F32.4  Teräsikkunat

F32.5  Muovi-ikkunat

Toimenpide-ehdotukset

Ikkunoiden tiivisteet tulee tarkistaa ja mahdollisesti uusia.

F33 Ulko-ovet

F33.1  Puuovet

F33.2  Alumiiniovet

##### F33.3 Teräsovet

Koulun ulko-ovet ovat tyydyttävässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset

Ulko-oville tulee suorittaa säännölliset huoltotoimenpiteet. Toimenpiteet sisältävät helojen ja painikkeiden toimivuuden tarkistamisen, lukkojen tarkistukset jne.

Suoritetaan ulko-ovien maalauskunnostukset.

F34 Julkisivun täydennysosat

##### F34.1 Parvekkeet

F34.2 Ulkoseinän tikkaat

F34.3  Ulkoseinän katokset

F34.4  Ulkoseinän teräsrakenteet

## F4 Yläpohjarakenteet

Yläpohjan kantavana rakenteena on ontelolaatasto, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin rakenteisiin. Voimistelusalin yläpohjan kantavana rakenteena toimii TT-laatasto.

Varsinaisena vesikattona toimii bitumihuopakate, jonka päälle on levitetty singelikiveys. Katon sadevedet ohjataan kallistusten avulla kattokaivojen kautta sisäpuolisiin viemäreihin.

Kouluisännän ja rehtorin ilmoituksen mukaan vesikatot tullaan uusimaan tulevan kesän (v.2004) aikana. Syynä uusimiseen on useat katon vuotokohdat. Emme anna kustannusarviota PTS-taulukkoon.

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta toimenpiteitä.

F44  Kattoikkunat

Vesikatolla on 3 kpl kupumallista kattoikkunaa. Kattoikkunoiden liittymät tullaan korjaamaan vesikaton uusimisen yhteydessä.

F46  Ulkotasot ja terassit

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta toimenpiteitä.

## F5, F6 Tilojen pintarakenteet

Kiinteistön tilat on esitetty vuodelta 1979 olevissa arkkitehdin pohjapiirustuksissa. Piirustukset pitävät melko hyvin paikkansa.

Tilojen toimivuutta ja soveltuvuutta nykyiseen käyttöön ei tässä yhteydessä tarkasteltu. Kosteiden tilojen seinistä ja lattioista mitattiin kosteusarvot GANN Hydromette UNI 1 – pintakosteusmittarilla ja B 50 - pintakosteusanturilla. Samoin tiloista, missä epäiltiin olevan kosteutta. Seuraavassa havaintoja tiloista.

Tyttöjen ja poikien pesutilat kellarikerroksessa

Pesuhuone on päällystetty 6 –kulmaisilla klinkkerilaatoilla. Seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla. Katto on alaslaskettu alumiinisälekatto.

Tilat on yllättävän siistissä kunnossa. Pesutilojen lattiasta ja seinistä mitatut kosteusarvot ovat normaalit.

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta välttämättömiä toimenpiteitä.

Kellarin käytävä

Lattia on päällystetty muovilaatoilla. Seinät ovat maalattuja tiiliseiniä. Katto alaslaskettu huopapintainen akustolevykatto. Ovet ovat maalattuja puuovia. Tilan pinnat ovat hyvässä kunnossa. Ovissa esiintyy kulumia.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan tilan maalaus n. 5…7 vuoden kuluttua..

Luokkahuone (yleensä)

Lattia on päällystetty muovilaatoilla. Tilat ovat pinnoiltaan yllättävän hyvässä kunnossa. Puheopetustilassa (h 170) ja kouluisännän huoneessa on ummehtunut haju.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan puheopetustilassa ja kouluisännän tilassa sisäilmamittaukset.

Puutyöluokka

Lattia on lakattu puulattia. Ei huomautettavaa

Toimenpide-ehdotukset

Puulattian lakkaus 2 vuoden välein.

3 – 4 –solun käytävä

Seinissä esiintyy vähäisiä kulumia ja likajälkiä.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan seinien maalaukset n. 3 vuoden kuluessa.

# LISÄTUTKIMUKSET

## 6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset

- julkisivun kuntotutkimus tulee teettää v. 2004.

- Kouluisännän ja puheopetustilan sisäilmamittaukset v. 2004

# 3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO

## Lämmitysjärjestelmät (G1)

## Lämmöntuotanto (G11)

Lämmönsiirtimet

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja lämmönjakohuoneessa on kaksi siirrintä, jotka palvelevat lämpöjohtoverkostoa ja käyttövesiverkostoa. Lämmönsiirtimet ovat Högforsin valmistamia ja ne ovat asennettu vuonna 1979. Käyttöveden siirrin on teholtaan 270 kW ja lämpöjohtoverkoston siirrin on teholtaan 484 kW. Siirtimien kunto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävä. Lämmönjakohuoneessa olevat putkiosuudet ovat kannakoitu ja eristetty asianmukaisesti.

Toimenpide-ehdotukset

Kyseisten lämmönsiirtimien käyttöikä on noin 20-30 vuotta. Laitteet olisi syytä uusia lähivuosina. Laitteet uusitaan pakettina ts. koko lämmönjakokeskus (pumput, säätölaitteet, paisuntalaitteet, mittarit jne.) uusitaan yhdellä kertaa.

Laitteiden uusimisesta teetetään suunnitelma. Suunnitelman yhteydessä tarkistetaan sekä kaukolämpöliittymän että laitteiden mitoitus sekä vapautuvan tilan hyötykäyttö.

Kaukolämmön tilausvesivirtaa voidaan mahdollisesti pienentää uusituilla laitteistolla. Tilausvesivirta vaikuttaa kaukolämmön perusmaksun suuruuteen. Sen alentamismahdollisuudet neuvotellaan lämmöntoimittajan kanssa.

Mittarit

Lämmönjakohuoneen painemittarit ovat osoitinmittareita, jotka olivat tarkastushetkellä toimintakuntoisia.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Lämmönjakelu (G12)

Kiertovesipumput

Kiertovesipumput ovat Kolmeksin valmistamia ja niiden kunto oli tarkastushetkellä tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmönjakohuoneen alajakokeskus

Paisunta- ja varolaitteet

Paisuntajärjestelmä on suljettu. Varoventtiilin avautumispaine on 3,0 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmitysverkosto varusteineen

Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat pääosin alkuperäisiä teräsputkia, jotka on asennettu kierre-, hitsaus-, ja laippaliitoksin.

Näkyvissä olevat putkiosuudet olivat siistejä eikä niissä ole ollut kouluisännän mukaan vuotoja. Lämpöjohdot eivät saa olla kosketuksissa ulkopuolisen kosteuden kanssa ja hapekasta vettä ei saa lisätä verkostoon.

Toimenpide-ehdotukset

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit uusitaan.

## Lämmönluovutus (G13)

Lämmityspatterit

Lämmityspatterit kiinteistössä ovat teräslevypattereita ja radiaattoreita. Niiden kunto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Patteriventtiilit

Patteriventtiilit ovat kiinteistössä alkuperäisiä käsisäätöisiä venttiileitä sekä alkuperäisiä termostaattisia venttiileitä, joiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilien uusimisen yhteydessä olisi taloudellisesti järkevää uusia myös patteriventtiilit termostaattisiksi venttiileiksi. Näin saadaan lämpö jaettua tasaisemmin kiinteistön eri tiloihin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Termostaattinen patteriventtiili

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit

Toimenpide-ehdotukset

Patteriventtiilit uusitaan termostaattisiksi venttiileiksi ja verkosto tasapainotetaan. Samassa yhteydessä uusitaan patterista paluupuolen säätötulppa sekä ilmaruuvit.

## Eristykset (G14)

Lämpöjohtoverkoston eristeet ovat osittain villakourueristeitä, jotka on päällystetty PVC muovilla. Osassa putkistoa on vielä vanhat massaeristeet, jotka mahdollisesti sisältävät asbestia. Eristeiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Säätölaitteet

Lämmönjakohuoneen alajakokeskuksen säätölaitteet ovat Honeywellin ja Siemensin valmistamia ja niiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)

## Vedenkäsittelylaitteet (G21)

Paineenalennusventtiilit

Kiinteistössä ei ole käyttöveden paineenalennusventtiiliä ja kyseisellä alueella paine on

n. 5,0 …5,2 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Asennetaan paineenalennusventtiili, joka säädetään n. 3,3…3,5 bar tasolle.

Lämpimän käyttöveden erillismittaus

Lämpimän käyttöveden erillismittaus puuttuu. Mittari helpottaisi kulutusseurantaa ja lämminkäyttövesiverkoston vesivuotojen havainnointia.

Toimenpide-ehdotukset

Erillismittari asennetaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontissa.

## Vesijohtoverkostot (G22)

Käyttövesi putket

Käyttövesiputket ovat runkojen osalta alkuperäiset ja ne ovat asennettu kupariputkesta fosfori-kuparijuotoksin. Näkyvissä olevat putkiosuudet olivat siistejä eikä niissä ole ollut kouluisännän mukaan vuotoja.

Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötilaksi oli tarkastushetkellä +55 oC.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.1)

Käyttövesiverkoston sulku- ja linjansäätöventtiilit ovat vinoistukkaventtiileitä ja niiden kunto on tyydyttävä/heikko.

Toimenpide-ehdotukset

Vanhat vinoistukkaventtiilit uusitaan tarvittaessa, kun niissä ilmenee ongelmia esim. sulkemisen suhteen.

## Viemäriverkostot (G23)

Rakennuksen jätevesiviemärit ovat muoviviemäreitä, jotka on asennettu muhviliitoksin. Tuuletusviemärit ovat kokoa DN 110. Tuuletusputket ovat tarkastetuin osin muovia. Pohjaviemärit on asennettu lattian alle. Viemäreiden kunto arvioitiin tyydyttäväksi.

Salaojat on osittain uusittu muutama vuosi sitten.

Toimenpide-ehdotukset

Salaojien lisäykset rakennearvion mukaan.

## Vesi- ja viemärikalusteet (G24)

Tarkastetussa kiinteistössä oli seuraavia vesi- ja viemärikalusteita:

– posliiniset lavuaari wc tiloissa ja RST altaat siivouskomeroissa

– vesilukot metallisia ja muovisia

– pääosin 2- otehanoja, suihkutiloissa1- otehanoja

– käyttöveteen liitetyt patterit siivouskomeroissa

– vesilukot metallisia ja muovisia

Toimenpide-ehdotukset

Vanhat 2-otehanat uusitaan 1- otehanoihin.

## Eristykset (G25)

Käyttövesiverkoston eristeet ovat näkyviltä osin villakourueristeitä ja ne on päällystetty PVC muovilla sekä massaeristeitä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Eristeiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Ilmastointijärjestelmät (G3)

## Ilmastointikoneet (G31)

Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanjärjestelmä, joista TK 1 kellarin opetustiloja ja sen täysiteho toimii kello 07.30-16.00. (puoliteho kello 06.00-07.29).

TK 2 palvelee pesutiloja, sen täysiteho toimii kello 06.30-21.00 (puoliteho kello 06.00-06.29). TK 2 palvelee voimistelusalia, sen täysteho toimii kello 07.00-18.00 (puoliteho kello 06.00-07.00). TK 3 palvelee veistosluokkaa ja sen täysiteho on kello 07.00-22.30.

TK 4 palvelee hallitiloja ja sen täysiteho on 07.00-16.00 (puoliteho kello 06.00-6.29).

TK 5 palvelee ruokalaa ja keittiötä ja se on yksinopeuksinen, käyntiaika 06.30-16.15.

TK 6 palvelee opetustiloja ja sen täysiteho on 07.30-16.00 (puoliteho kello 06.00-6.29).

Näistä kolmessa koneessa on LTO (TK 3, TK 4 ja TK 6).

Ilmanvaihdon kanavat ovat galvanoituja kierresaumakanavia ja niiden koko on pääosin

100- 300 mm. Ilmanvaihdon kanavat on nuohottu viimeksi vuonna 1998.

Toimenpide-ehdotukset

Poistoilmakanavat nuohotaan seuraavan kerran vuonna 2008 ja samalla ilmavirrat säädetään.

## Poistoilmaelimet (G32)

Kiinteistöstä mitattiin ilmavirtoja yleisissä tiloissa. Mittaukset suoritettiin anemometritorven ja  TSI Velocicalc- mittauslaitteen avulla. Yleisten tilojen poistot toimivat tyydyttävästi. Mittaustulokset olivat wc tilojen osalta 8-13 l/s, siivouskomeroiden 8-10 l/s.

Toimenpide-ehdotukset

Venttiilit puhdistetaan tulevien nuohouksien yhteydessä.

## Korvausilmaelimet (G33)

Kiinteistön korvausilmaventtiilit ovat toimivia venttiileitä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

Puutyöluokan koneellisen ilmanvaihdon kokonaisvaltaisen uudistamista tulisi harkita vakavasti. Hiontapölyä leijailee ilmassa ja aiheuttaa hengitysongelmia oppilaille ja opettajille. Suosittelemme, että tilojen ilmanvaihdon parantamiselle tehdään tänä vuonna suunnitelmat.

## Kylmätekniset järjestelmät (G4)

G41 Kylmäkoneistot

Keittiö toimii tällä hetkellä ns. jakelukeittiönä ja siellä on kolme kylmähuonetta, joista on kaksi käytössä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

# 3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO

## Aluesähköistys (H11)

Piha- ja aluevalaisimet (H11.1)

Piha - alueen valaistus oli kohtalainen, rakennuksen pihalla on valaisinpylväitä, joista muutamiin on uusittu valaisimet. Lisäksi pihalla on kuusi valonheitintä, jotka valaisevat urheilukenttää. Rakennuksen sisääntulolipoilla on lippojen uusimisen yhteydessä asennetut valaisimet.

Toimenpide-ehdotukset

Valaisimiin normaali vuosittainen puhdistus- ja lamppuhuolto.

Selvitettävä pihavalaistuksen riittävyys / lisäystarve.

Hämäräkytkimet ja kello-ohjaukset (H1.2)

LVI- ja valaistusohjauskeskuksessa on kello- ja hämäräkytkin ulkovalojen ohjaukseen.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)

Pääkeskukset (H22.1)

Sähköpääkeskus sijaitsi voimistelusaliosalla pääkeskushuoneessa. Pääkeskuksessa on lähdöt nousu- ja ryhmäkeskuksille, jotka on esitetty nousujohtokaaviossa.

Pääkeskuksen nimellisvirta on 400 A ja päävarokkeet 3 x 200 A.

Pääkeskuksessa on käytössä 15 lähtöä, R01A  3x25 A 4x6, R02A  3x25 A 4x6, R03A  3x25 A 4x6, R04A  3x80 A  3x35Al+16Cu, R11A  3x80 A  3x35Al+16Cu, R12A  3x80 A  3x35Al+16Cu,  R13A  3x200 A  2x(3x70+35), R14B  3x80 A  3x35Al+16Cu, R15C  3x80 A  3x35Al+16Cu, R16D  3x80 A  3x35Al+16Cu, R17E  3x100 A  3x70Al+21Cu,

R21A  3x35 A  4x10, RTIK4 3x25 A 4x6, RTIK5 3x25 A 4x6, RTIK6 3x80 A 3x35Al+16Cu.

Kompensointi 3x250 A 2x(AMCMK 3x35+16), Kompensointi muodostuu kompensointiparistosta ja säätimestä (Nokia K-206B). kompensointipariston teho on 90 kVAr ja virta 130 A.

Toimenpide-ehdotukset

Tarkistetaan kompensoinnin kunto ja riittävyys.

Muut keskukset (H22.2)

Ryhmäkeskukset

R16D (5-6-solu) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa 82 kpl K2 tulppasulaketta, joista 27 kpl vapaana.

R15C (1-2-solu) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa 75 kpl K2 tulppasulaketta, joista 19 kpl vapaana.

R13A (keittiö) pääkytkin 3x250 A , keskuksen nimellisvirta 250 A. Keskuksessa 63 kpl K2 tulppasulaketta, joista 22 kpl vapaana sekä 15 kpl K3 tulppasulaketta, jotka kaikki käytössä.

R14B (3-4-solu) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa 75 kpl K2 tulppasulaketta, joista 22 kpl vapaana.

R12A (opettajien työtila) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa 73 kpl K2 tulppasulaketta, joista 20 kpl vapaana.

R11A (voimistelusali) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa 102 kpl K2 tulppasulaketta, joista 32 kpl vapaana.

R02A (VSS) pääkytkin 3x25 A , keskuksen nimellisvirta 25 A. Keskuksessa 18 kpl K2 tulppasulaketta, joista 8 kpl vapaana.

R04A (puutyöluokka) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa 75 kpl K2 tulppasulaketta, joista 36 kpl vapaana.

R17E (lämmönjakohuone) pääkytkin 3x250 A , keskuksen nimellisvirta 250 A. Keskuksessa 84 kpl K2 tulppasulaketta, joista 18 kpl vapaana. Yhdestä sulakekannesta puuttui suojalasi.

Toimenpide-ehdotukset

Vaihdetaan K2 sulakekansi, josta suojalasi puuttuu..

Ohjauskeskukset

Ohjaus/valvontakeskukset sijaitsevat kouluisännän huoneessa.

Ohjauskeskuksessa on kytkimet valaistusohjaukseen ja IV:n

pakko-ohjaukseen sekä IV:n aikaohjauskellot. Kouluisännän huoneessa on myös LVI-

hälytyskeskus Functa HC A 40 (40 silmukkaa) ja keskuskellon pääkello Ensto FD 105.1

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Johtotiet (H3)

Rakennuksen huoneiden ja yleistentilojen asennukset oli tehty hylly-, ja uppoasennuksena.

## Johdot ja niiden varusteet (H4)

H 4.1	Liittymisjohdot

Liittymisjohto on alumiinimaakaapeli APAKM 3 x 185+185.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

H 4.2 	Maadoitukset

Kiinteistössä ei ole erillistä maadoituselektrodia.

Lämmönjakohuoneessa lämpöputket on maadoitettu.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

H 4.4	Voimaryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

H 4.5	Valaistusryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Osa asennuksista uppoasennuksia, joita ei pääse näkemään.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Valaisimet (H5)

Kiinteistön yleisten tilojen valaisimet olivat hyvässä kunnossa olevia, pääosin loistelamppuvalaisimia. Käytävillä valaistusvoimakkuus vaihteli 200-400 luxin välillä. Voimistelusalissa on loistelamppuvalaistus ja valaistusteho luokkaa 300-600 lux.

Pukuhuoneissa on loistelamppuvalaistus, jonka valaistusteho on noin 200 luxia.

Pesuhuoneiden loistelamppuvalaisimissa on 40 W putket joissa kierrettävät kannan roiskevesisuojat (ei voida käyttää nykyisiä 36 W loistelamppuja).  Luokkahuoneen valaistuksen valaistusvoimakkuus on noin 200-400 luxia. Luokkien valaisimissa on loisteputket ja hehkulamput samassa valaisimessa.

Luokkiin toivottiin lisää tauluvalaisimia. Luokissa joihin oli asennettu tauluvalaisimet oli valaistusvoimakkuus noin 100 luxia korkeampi ja taulun ”kiiltely” vähäisempää.

Puutyöluokan valaistustaso on noin 600 luxia.

Toimenpide-ehdotukset

Yleisten tilojen valaisimille tulee suorittaa normaali vuosihuolto ja puhdistus.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet. Suositellaan asennettavaksi tauluvalaisimet luokkiin, joissa niitä ei vielä ole.

## Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)

Keittiön sähkövarusteet

Keittiössä oli normaalit laitoskeittiökojeet, kuten uuni, astianpesukone, keittimet ja kylmiö.

Keittiön lämpökojeilla on ohjauskytkin, jolla laitteiden sähkönsyöttö saadaan kytkettyä päälle ja pois.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

Luokkien sähkövarusteet

Luokkahuoneissa on ATK-pisteitä, antennipiste, keskusradio ja kello (paristokäyttöinen).

Luokkien ATK-pisteet on tehty noin kolme vuotta sitten.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

Puutyöluokan sähkövarusteet

Puutyöluokassa on ovien vieressä koneiden hätäpysäytyskytkimet (5 kpl).

Puutyökoneiden ohjauskeskuksessa on lähdöt vannesahalle, puusorville, oikohöylälle, porakoneelle ja purunpoistolle.

Pistorasiakourussa oleilla pistorasioilla on vikavirtasuojat (R1-3 ja R12-20).

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

Muiden tilojen sähkövarusteet

Opettajanhuoneen keittiöpisteen ja oppilaskunnan huoneen keittiöpisteen liedet ovat tehottomia. Laitteet ovat päällepäin kohtalaisen siistejä, mutta vastukset voivat silti olla vaurioituneet.

Toimenpide-ehdotukset

Suositellaan liesien uusimista.

## Puhelinjärjestelmät (J1)

Rakennuksessa on lankapuhelinverkko. Talojakamoon ei päästy.

Toimenpide-ehdotukset

Puhelinpisteiden määrä / riittävyys tarkistettava.

## Antennijärjestelmät (J2)

Kiinteistössä on oma antenniverkko. Antenniverkossa ei näy TV kanavat 3 ja 4.

Tällöin antenniverkko ei ole myöskään DigiTV kelpoinen. Kiinteistössä kannattaisi tehdä antennijärjestelmän tarkistus, huomioiden myös DigiTV:n vaatimukset.

Toimenpide-ehdotukset

Suositellaan tehtäväksi antennijärjestelmän tarkistus/uudistus.

## Turva ja valvontajärjestelmät (J 5)

Rakennuksessa on aikakellojärjestelmä (Enston vuosikello FD 105.1). Aikakellojärjestelmässä on noin 10 sisäkelloa ja yksi ulkokello.

Rakennuksessa on ovimerkkivalojärjestelmä, jonka keskuslaite on Esmi HTX-8622/K. Järjestelmä on akkuvarmistettu sähkökatkoksen varalle.

Rakennuksessa on myös HHL -30/70 rikosilmoituskeskus.

Rakennuksen LVI-hälytyskeskus on Functa HC A 40 (40 silmukkaa).

Kiinteistössä on kaksi keskusradiolaitetta, toinen on opettajien työtilassa ja toinen voimistelusalin varastossa. Molemmat ovat Telesten tekemiä ja alkuperäisiä vuodelta 1979. Laitteiston huoltomiehet ovat viimeksi käydessään ilmoittaneet, ettei laitteisiin saa enää varaosia.

Toimenpide-ehdotukset

Ovimerkkivalojärjestelmän akkujen uusiminen 3 -5 vuoden välein.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

Varaudutaan keskusradiolaitteiden uusimiseen.

# 3.4 Energiatalouden arviointi

## 3.4.1 Kohdetiedot

Kohde on 1979 valmistunut koulu Vantaalla. Kohteen tilavuus on 16 720 m³. Alajakokeskus on syytä uusia lähivuosina. Lisäksi PTS-ehdotuksessa on mainittu linjasäätö- ja patteriventtiilien uusiminen sekä tässä yhteydessä tehtävä verkoston perussäätö. Kuntoarvion yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella kiinteistön lämpötilat ovat lämmityskaudella epätasaiset.

## 3.4.2 Kulutustiedot

Lämmitysenergian ja sähkönkulutustiedot on saatu energiantoimittajilta. Ominaiskulutukset on laskettu huomioiden vuotuiset lämmitystarveluvut, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen osuus kokonaiskulutuksesta. Oletuksena oli, että lämpimän käyttöveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta oli n. 24 %. Käyttöveden kulutustietoja ei ollut saatavissa, joten vedenkulutus arvioitiin vastaavien kiinteistöjen keskiarvokulutuksen mukaan. Vertailutiedot perustuvat 1996-2001 energiakatselmoituihin kiinteistöihin, lähde Motiva.

Lämpöenergian kulutus

| Lämpöenergian kulutus | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (MWh/a) | 611,2 | 644,3 | 635,8 |
| Normitettu kulutus (MWh/a) | 664 | 684 | 667 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 39,7 | 40,9 | 39,9 |
| Ero vertailuarvoon (kWh/r-m³,a) | -7,1 (-15%) | -5,9 (-13%) | -6,9 (-15%) |

Kohteen ominaiskulutus on hieman normaalia alempi, kun sitä vertaa vastaavien rakennusten tilastolliseen keskiarvokulutukseen   46,8 kWh/r-m³, a. Kolme IV-konetta (TK3, TK4 ja TK6) on varustettu lämmöntalteenotolla. Kohteessa ei ole tehty energiatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä.

Kohteen lämpöenergian arvioitu kulutusjakauma on seuraava:

TYÖKALU XLS:TÄ PÄIVITETTÄVÄT TAULUKOT

| Lämpöenergian kulutusjakauma 2003 | MWh/a | % |
| --- | --- | --- |
| Ilmanvaihto | 231 | 34,7 % |
| Lämmitys | 399 | 59,8 % |
| Lämmin käyttövesi | 37 | 5,6 % |
| Yhteensä | 667 | 100 % |

##### Vedenkulutus

Kohteen vedenkulutustietoja ei ollut saatavilla. Kiinteistön vedenkulutukseksi oli laskelmissa arvioitu 1960 m³/a. Suurin osa kohteen hanoista oli 2-otesekoittajia. Vaihtamalla hanat 1-otesekoittajiin saavutetaan säästöjä sekä lämmön-, että vedenkulutuksissa.

##### Kaukolämmön sopimusteho

Kiinteistön sopimustehoa tarkasteltiin vuotuisen kulutuksen, sekä huipun käyttöajan perusteella. Vertailu on tehty vuoden 2003 kulutuksen perusteella.

| Vuosi | ominaisteho ( W/r-m³) | arvioitu maksimiteho (kW) | huipun k.a. (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 19,7 | 259 | 2022 |

Tilausteho on tällä hetkellä  330  kW. Arvion mukaan tilausteho on liian korkea ja se on syytä tarkastaa. Tilaustehon tarkempi määritys voidaan tehdä esim. ohjeen KH 25-00146 mukaisesti mittauksiin perustuen. Tilaustehon mahdollisesta alentamisesta tulee neuvotella lämmöntoimittajan kanssa.

Esimerkiksi tilaustehon laskemisella 300 kW:iin saavutetaan seuraava vuotuinen säästö perusmaksussa.

| Tilausteho (kW) | Perusmaksu (€/a) |
| --- | --- |
| 330 | 8889 |
| 300 | 8300 (arvio) |
| säästö (€/a) | 589 |

Sähköenergian kulutus

| Sähköenergian kulutus | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (kWh/a) | 207869 | 211735 | 213710 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 12,4 | 12,7 | 12,8 |
| Ero vertailuarvoon (kWh/r-m³,a) | 2,8 (30 %) | 3,1(32 %) | 3,2 (33 %) |

Kohteen ominaiskulutus on normaalia korkeampi, kun sitä vertaa vastaavien kiinteistöjen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   9,6 kWh/r-m³, a.

## 3.4.3 Toimenpide-ehdotukset

Raportissa ehdotettujen toimenpiteiden kustannukset ja kulutussäästöt on esitetty seuraavassa taulukossa.

| Toimenpide | Kustannukset € | Kulutussäästö | Kustannussäästö, €/a | Takaisinmaksuaika, a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termostaattiventtiilien asennus ja verkoston perussäätö. | 30 000 | - | - | - |
| Hanojen uusinta | 10 000 | 8,4 MWh/a 270 m³/a | 950 | 10,5 |
| Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta | 30 000 | - | - | - |
| Tilaustehon tarkastus | - | - | 590 | - |
| Yhteensä | 70 000 |  | 1540 |  |

Perussäädön ja alajakokeskuksen uusimisesta ei ole arvioitu kustannussäästöjä, koska katselmuksessa ei tehty tarkempia mittauksia. Tehtyjen haastattelujen perusteella kiinteistössä on talvikaudella kylmä, joten on hyvin mahdollista, että lämmönkulutus tulee nousemaan näiden toimenpiteiden jälkeen.

# 3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi

Huoltokirjaa ei ole laadittu. Huoltokirjan laadintaa ja käyttöönottoa suositellaan. Huoltokirja on apuväline huoltomiehelle kiinteistössä tarvittavien hoito- ja huoltotehtävien oikea-aikaiseksi suorittamiseksi.

## RAKENNUSTEKNISET KUVAT

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 8