# VAHINKOKARTOITUS

Pallastunturintien koulu / kouluisännän huone

Pallastunturintie 25, 01280 VANTAA

Kosteusmittaus

- KARTOITUS 19.9.2003

## Työnumero:	12152

## Laatija:		Jarmo Karvonen 050-3855688

Sähköposti : jarmo.karvonen@lassila-tikanoja.fi

Rakenteiden kosteuden mittaaja / henkilösertifikaatti H / ko 059/03 / VTT

Lassila & Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus

Ohrahuhdantie 4, 00680 HELSINKI

## Pvm:		19.9.2003		kartoitus

Kohde:		Koulurakennus

Osoite:	Pallastunturintien koulu / kouluisännän huone, Pallastunturintie 25, 01280 VANTAA

Tilaaja:		Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala

Korjausrakennuspalvelut / Itäpiiri

Ilkka Happonen

Tervahaudantie 1, 01400 VANTAA

Puhelin:		0400-794431, sähköposti: ilkka.happonen@vantaa.fi

Yhteyshenkilö:	Rainer Lindberg 040-5892749

Vahinkotapahtuma:	Kosteusmittaus kouluisännän huoneessa

Ajo-ohje:	Länsimäki / VANTAA

Tiedot rakennuksesta:

Rakennus on valmistunut 1979 ja on  kantavilta rakenteiltaan betoni / puurunkoinen. Alapohja on maanvarainen. Lattian rakenne on :

MAANVARAINEN LAATTA		Rakenne ylhäältä lukien

Väliseinät ovat tiili / betonirakenteisia. Ulkoseinät ovat puurakenteisia.

PUURAKENTEINEN ULKOSEINÄ	Rakenne sisältä lukien

Selvitys vahingosta:

Tehty kouluisännän huoneessa kosteusmittaus epäillyn kosteusvaurion takia. Huoneessa on ollut / havaittu homeen hajua. Kaappi on irrotettu lattiasta. Ulkopuolella havaittiin maanpinnan viettävän sokkelia päin. Sokkelin juuressa ei ole sorastusta. Lattia on kuitenkin maanpinnan yläpuolella n. 20 cm. Ulkopuolella on avattu peltikuorta ja tutkittu villaeristeitä. Tutkitulla kohtaa villat olivat kuivia.

Kartoituksessa havaittiin seuraavaa

- Kouluisännän huone

- A = n. 6.5 m²

- Tilassa on alas laskettu katto

- Huoneeseen tulee koneellisesti ilmaa, mutta poistoilmaventtiiliä ei ole

- Lattian pinnassa ei havaittu kohonnutta kosteutta, Protimeter < 10

- Seinän pinnassa ei havaittu kohonnutta kosteutta, tiiliseinät Protimeter 5 …8 ja lastulevyssä < 8 p - %

- Porattiin mittauspisteitä lattian pintabetonilaattaan ja eristekerrokseen sekä ulkoseinän eristekerrokseen

- Kaikki arvot olivat normaaleja; katso taulukko

Toimenpide-ehdotus:

- Huone

- Sisäilman mittaukset ( esim. SSM / Suomen Sisäilman Mittauspalvelu Oy )

- Ilmastoinnin korjaus

- Ulkopuolella, sisäpiha

- Salaojituksen tutkiminen, sokkelin juurien maan vaihto salaojasoraan ja maanpinnan leikkaukset sokkelista poispäin

Mittaustulokset:

| PVM | 19.9.2003 |  |  | 22.9.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C | Ix g / ilma-kg | RH % t °C | Ix g / ilma-kg | Paikka, materiaali |
| 1 | 63 | 20 | 9.5 |  |  | lattia / eristetila 10 cm syvä |
| 2 |  |  |  | 57 21 |  | -”- / pintabetonilaatta 5 cm syvä |
| 3 |  |  |  | 55 21 |  | -”- / -”- 10 cm syvä |
| 4 |  |  |  | 55 22 |  | -”- / -”- 5 cm syvä |
| 5 |  |  |  | 55 22 |  | -”- / -”- 10 cm syvä |
| 6 | 65 | 19 | 9.5 |  |  | lattia / eristetila 10 cm syvä |
| 7 |  |  |  | 46 21 |  | -”- / pintabetonilaatta 5 cm syvä |
| 8 |  |  |  | 49 21 |  | -”- |
| 9 | 67 | 21 | 10.5 |  |  | lattia / eristetila 10 cm syvä |
| 10 | 71 | 18 | 9.5 |  |  | Ulkoseinä / eriste 10 cm lattiasta 5 cm syvä |
| Sisäilma | 65 | 23 | 11.5 | 56 23 | 9.5 | Kello 11.30 19.9 / 10.30 22.9 |
| Ulkoilma | 74 | 17 | 9.0 | 70 19 | 9.5 | -”- |

Mittauskalusto:

- Protimeter Surveymaster SME;

- pintamittari: asteikko 1 – 20, sallittu alle 10

- puumittari: sallitut arvot alle 19 p-%/ vertailuarvot

- Vaisala HMP42 ja 44;

- Eristekerroksen maksimi suhteellinen kosteus 75 % lämpötilassa + 20 ° C

- Suurin sallittu kosteus kastuneen betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 80 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Suurin sallittu kosteus uuden betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 85 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Mittausreikien poraamisen jälkeen eristetila on mitattu n. 1/ 2 h : n jälkeen heti ja betonin / tiilen mittauspisteet on imuroitu ja tiivistetty ja annettu kosteuden tasaantua n. 3 vrk

- Mittaustulosten ( RH ) tarkkuus + / - 2 %

Pohjakuva :	Ei mittakaavassa

ulkoseinä

Puhelinhuone                   Kouluisännän huone

Käytävä

Mittapiste lattia betoni / eriste

Kuvat kohteesta:

Tässä vahinkoraportissa on selvitetty kyseisen vahingon aiheuttamaa aluetta, eikä täten raporttia voida pitää rakennuksen kunnon tai hinnan määritteenä.

# Text boxes

- Pinnoite, muovimatto

- Teräsbetonilaatta, paksuus               n. 6 cm

- Muovikalvo

- Lämmöneriste, styrox

- Salaojasora tai -hiekka, paksuus       -      cm

- Maaperä

- Pinnoite, maali

- Lastulevy, paksuus                     cm

- Muovikalvo

- Puurunko + lämmöneriste, mineraalivilla     cm

- Tuulensuojalevy, bituliitti

- Tuuletusrako

- Peltilevy

KOULUISÄNNÄN HUONE

Kaapin kohta

Lattian ja seinän pinnassa  ei kohonnutta kosteutta

Kuvattu ATK – luokan suuntaan

Pinnat OK

Maa viettää sokkeleita päin

Kasvit sokkelissa kiinni

Peltilevyä avattiin ja todettiin seinän eristeet olevan kuivat

Puhelinhuone

Pinnat OK vasten kouluisännän huonetta

Kuvattu ATK – luokan puolelta kouluisännän huonetta päin

Pinnat OK