PATOTIEN PK			MITTAUS-/TYÖRAPORTTI

PATOTIE 8

01600 VANTAA			31.12.2009

PATOTIEN PÄIVÄKODIN ILMANVAIHTO:

PÄIVÄKODISSA TEHTIIN SÄÄTÖTYÖN LISÄKSI SEURAAVAT TYÖT / HAVAINNOT:

( OSITTAINEN KANAVIEN NUOHOUS

( VENTTIILIEN PUHDISTUS / PESU

( TULOILMAVENTTILIEN ÄE- ERISTEIDEN VAIHTO LASIVILLAISISTA DACRON ERISTEISIIN

( KONEIDEN ERISTEET VAIHDETTIIN ARMAFLEX ERITEEKSI

( ULOSPUHALLUS HAJOTIN VAIHDETTIIN UUTEEN /    ISOMMAKSI. (alkuperäinen 300mm, uusi 500mm)

( SUODATTIMET / HIHNAT UUSITTU

( POISTOKONEEN OVIEN TIIVISTEET KORJATTU

( HUONEET 1-16 ON KÄYTÄNNÖSSÄ OLLEET ILMAN POISTOA EPÄMÄÄRÄISEN AJAN, KOSKA ULLAKOLLA OLI AVOIN PUHDISTUSLUUKKU. SIELTÄ ON IMENYT NOIN 500 l/s.

( LIIKUNTASALIN PARVEN ALLE UUSITTU VENTTIILI, KOSKA SE PUUTTUI.

( KEITTIÖÖN ON LISÄTTY KUVISTA POIKKEAVA TULOILMALAITE, PIIRRETTY PUNAKUVAVERSIO.

( TUULIKAAPPIIN 56 LISÄTTY 1 KPL. KUIVAIMIA JA 1 KPL. KSO 100 VENTTIILI, PIIRRETTY PUNAKUVAVERSIO.

J.Hakanen Ky/

Petri Eerola