PELTOLAN KOULU, VANTAA	KOSTEUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA 10.3.2008

Porareiät ja kosteusmittaukset on tehnyt Unto Kovanen/ ASB Consult Oy VTT-sertif. H/ko 192/05

Työn on tilannut Reino Mielonen/ Vantaan kaupunki, Korjausrakentamisyksikkö 4.3.08

Sisä- ja ulkoilmaolosuhteet

| Tunnus ja mittapään nro | (Sijainti tv. paikannus) | Lämpö ºC | Suht.kosteus % RH | Kost.sis g/ m³ tai pintamat | Tulkinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMP42 | Ulkoilma klo 12.00, maa sula, hieman lunta | +7,9 | 72 | 5,9 |  |
| HMP42 | Sisäilma/ruokala klo 8.45. | 19,9 | 31 | 5,3 |  |
| HMP42 | Tuloilma/ ruokala klo 8.55 | 18,7 | 33 | 5,2 |  |

Porareikämittaukset lattiarakenteista10.3.2008 klo 7-12

Porareiät on tehty 6.3.2008 klo 16-19/ Unto Kovanen

| Tunnus | Paikka, materiaali ja syvyys yms. mittausalueella pintamat. on kupruillut | Lämpö ºC | Suht. kosteus % RH | Kost.sis g/ m³/ pintam. | Tulkinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR1 HMP44 mp 2 | Ryhmätyö/ ruokailu 1053, lattian betonilaatta, syv. 55 mm | 20,1 | 81 | Hovi-vinyyli | ok |
| PR2 HMP44 mp 5 | Ryhmätyö/ ruokailu 1053, lattian betonilaatta, syv. 100 mm | 20,2 | 86 | Hovi-vinyyli | hieman koholla |
| PR3 HMP44 mp 7 | Ryhmätyö/ ruokailu 1053, lattian betonilaatta, syv. 45 mm | 20,2 | 84 | Hovi-vinyyli | ok |
| LÄPIREIKÄ HMP42 | Ryhmätyö/ ruokailu 1053, lattian betonilaatan alta ontelotila | 20,3 | 96 | 16,9 | kostea |
| PR4 HMP44 mp 5 | kokous/ opetus 1055, lattian betonilaatta, syv. 60 mm | 22,4 | 81 | hitsattu muovim. | ok |
| PR5 HMP44 mp 7 | kokous/ opetus 1055, lattian betonilaatta, syv. 70 mm | 21,5 | 69 | hitsattu muovim | kuiva, vertailu |
| PR6 HMP44 mp 7 | Kuvataide 1 / 1111, lattian betonilaatta, syv. 50 mm | 19,2 | 82 | hitsattu muovim | ok |
| PR7 HMP44 mp 5 | Kuvataide 1 / 1111, lattian betonilaatta, syv. 90 mm | 19,0 | 86 | hitsattu muovim | hieman koholla |
| PR8 HMP44 mp 2 | Kuvataide 1 / 1111, lattian betonilaatta, syv. 240 mm | 19,1 | 88 | hitsattu muovim | hieman koholla |
| PR9 HMP44 mp 1 | Kuvataide 1 / 1111, lattian betonilaatta, syv. 50 mm | 19,2 | 89 | hitsattu muovim | hieman koholla |
| PR10 HMP42 | Opetuskoti/ 1100, lattian betonilaatta, syv. 50 mm | 19,9 | 69 | hitsattu muovim | kuiva, vertailu |
| PR11 HMP44 mp 2 | Opetuskoti/ 1100, lattian betonilaatta, syv. 65 mm | 20,2 | 75 | hitsattu muovim | kuiva |
| PR12 HMP44 mp 1 | Opetuskoti/ 1100, lattian betonilaatta, syv. 105 mm | 19,8 | 84 | hitsattu muovim | ok |

ASB Consult Oy

RA Unto Kovanen 040 848 4354