Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 8.5.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA162PELTOLANK B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA162PELTOLANK B, jatkotutkimus, kosteusmittaus ja

EHDOTUKSET	mikrobitutkimus 24.4. ja  3.5.2007

KOHDE		Peltolan koulu, Lummetie 27 B, 01300 Vantaa,

opetustilat 2021 ja 2022 sekä koulusihteerin huone 1069

LIITTYY 		Kosteusvaurioepäilyilmoitus 24.4.2007

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn, Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Opetustila 2022

Suosittelemme ulkoseinän alaosan avaamista ikkunoiden alareunan tasoon asti ja pilaantuneiden materiaalien poistamista. Vain pinnaltaan homeiset runkopuut voidaan säästää, kun pinnalliset kasvustot poistetaan mekaanisesti tai pestään desinfioivalla ja pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Suosittelemme myös pelkästään mekaanisesti puhdistettujen runkopuiden ja lisäksi kaikkien muiden jäljelle jäävien materiaalien ja pintojen suojaamista Novitrol 483:lla.

Suosittelemme vastaavanlaista korjausta ikkunan yläpuolella olevaan seinän osaan ja katon reunaan. Suosittelemme korjausten aloittamista oikeasta ylänurkasta ja jatkamista niin pitkälle, kuin vaurioita tai muuta korjaustarvetta on havaittavissa.

Suosittelemme rakennusteknisiä parannuksia ulkoseinään, joilla estetään rakenteen kastuminen uudelleen ja mikrobikasvun käynnistyminen.

Opetustila 2021

Suosittelemme samanlaista ulkoseinän korjausta kuin edellä opetustilan 2022 osalta.

Suosittelemme ulkoseinän alaosan avaamista levytetyn seinän osan kohdalta ikkunoiden alareunan tasoon asti ja pilaantuneiden materiaalien poistamista. Vain pinnaltaan homeiset runkopuut voidaan säästää, kun pinnalliset kasvustot poistetaan mekaanisesti tai pestään desinfioivalla ja pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Suosittelemme myös pelkästään mekaanisesti puhdistettujen runkopuiden ja lisäksi kaikkien muiden jäljelle jäävien materiaalien ja pintojen suojaamista Novitrol 483:lla.

Suosittelemme vastaavanlaista korjausta ikkunan yläpuolella olevaan seinän osaan ja katon reunaan ulkoseinän reunassa olevin pilareiden välisellä osuudella.

Suosittelemme rakennusteknisiä parannuksia ulkoseinään, joilla estetään rakenteen kastuminen uudelleen ja mikrobikasvun käynnistyminen.

Koulusihteerin huone 1096

Tutkimuksissa ei tullut esiin erityisen merkittäviä sisäilman laatua heikentäviä vaurioita.

Suosittelemme harkitsemaan huoneen ulkopuolella olevan kastuneen akustointilevyn sekä alakaton yläpuolella Siporex –lankuissa kiinni olevien lasivillalevyjen jäänteiden poistamista.

Suosittelemme lisäksi harkitsemaan huoneen ja sen edessä olevan pienen käytävän alakattolevyjen yläpintojen imurointia.

Suosittelemme harkitsemaan ulkoseinän alaosan avaamista vasemman puoleisen ikkunan kohdalta ja rakenteen visuaalista tarkastamista. Tarvittaessa avatusta rakenteesta voidaan ottaa kohdistettuja mikrobinäytteitä. Mahdollisesta korjaustarpeesta voidaan päättää seinän alaosan rakenteiden tarkastuksen jälkeen.

Suosittelemme huoneessa olevien aitojen viherkasvien vaihtamista muovisiin jäljitelmiin tai silkkikukkiin.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

Espoossa 8.5.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.