VANTAAN KAUPUNKI, Pähkinärinteen koulu, Mantelikuja 4, 01710 Vantaa

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät suuntaa antavasti mm. seuraavia asioita pyyhkäisyelektronimikroskoopin ja siihen liitetyn alkuaineanalysaattorin perusteella:

|  | Näyte 001 | Näyte 002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitattu tila | 108 (n. 180 m3) Luokkahuone | 107 (n. 180 m3) Luokkahuone |  |  |
| Näytteen keräysajankohta | 19.5-22.5.08 (n. 2,5 vrk) | 21-23 ja 26.5.08 (n. 2,5 vrk) |  |  |
| Pölyn/hiukkasten laatu |  |  |  |  |
| Pölyä: alle 1 µm alle 10 µm (PM10) yli 10 µm | + +++ ++++ | ++ ++++ ++++ |  |  |
| Orgaanista pölyä: *hiukkasia *kuituja *hilsettä *hiusta *eläinpölyä (pieneliö) *puuta *tärkkelys *siitepölyä *kasvipölyä | ++ ++ ++++ + ++ ++ + | ++ ++ +++ + + + ++ + |  |  |
| Mikrobi-itiöitä: *Aspergillus *Aktinomykeettejä *Cladosporium *Penicillium *Paecilomyces *tunnistamaton Mikrobirihmastoa | + + + | + + + (ulkoilma) |  |  |
| Mineraalivillakuituja alle 20 µm pituiset =/yli 20 µm pituiset | ++ ++ + | + + |  |  |
| Epäorgaanista pölyä: *maaperä *kalsiumpöly *kipsipöly *maalipölyä *pii-pölyä * hiukkasia, jossa Cl+S | ++++ + + + | ++ + |  |  |
| Muita: *lentotuhkaa *lämmitys/liikenne *hitsauspölyä *metallipölyä *hiukkasia, K+Cl * hiukkasia, jossa Fe * hiukkasia, jossa Al *piimaa | + + + | + |  |  |