Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA195PÄHKINÄRINTK B

Mikko Krohn	 			17.3.2008

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA195PÄHKINÄRINTK B, oireilutilojen mikrobitutkimus

EHDOTUKSET	7. ja 10.3.2008

KOHDE		Pähkinärinteen koulu, Mantelikuja 4, 01710 Vantaa

KÄYTETTÄVISSÄ	Vantaan kaupungin tilakeskus, kosteusvauriokatselmus,

OLLUT AINEISTO 	muistio 11.11.2004

Vantaan kaupunki, Työsuojelun työpaikkakäynti 7.2.2007

Koululta saatu selvitys oireilutiloista (Eila Tanninen)

ASB –yhtiöiden kosteusvauriokartoitusraportti 16.8.2004

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

1.  VIHERKASVIT

Suosittelemme aidoista viherkasveista luopumista ja haluttaessa aitojen viherkasvien korvaamaan muovisilla jäljitelmillä

2.  ILMANVAIHTO

Suosittelemme ilmanvaihdon säätämistä mahdollisimman vähän alipaineiseksi, lähelle 5 Pa:ia

Ilmanvaihtokanavat ovat muuten melko puhtaita, mutta kanavien umpipäädyissä on likaa ja lasikuituja. Suosittelemme kanavien päätyjen puhdistamista ongelmallisiksi koetuissa tiloissa tai tarkastamalla päädyt ja puhdistamalla likaiset.

Ilmanvaihtokoneessa (TK1) on jonkin verran lasikuitueristeitä. Suosittelemme kanavistossa olevien kaikkien lasivillaeristeiden ja vaimentimien poistamista.

3.  IKKUNAT

Suosittelemme ikkunoiden ulkopuolen pintakäsittelyä imeytyvällä puunsuojalla (esim. Valtti Color). Suosittelemme samalla ulkokehysten ja vesipeltien tiivistysten tarkistamista ja tarvittaessa korjaamista.

Suosittelemme ikkunoiden kehysten ja karmien alaosien pintojen samanaikaista puhdistamista ja suojaamista ikkunavälien kohdalta pyyhkimällä/pesemällä Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella.

4.  TUTKITUT TILAT

Opetustila 107

Suosittelemme käsienpesualtaan vieressä olevan, vaurioituneen lastulevykotelon alaosan tai koko kotelon korvaamista roiskevesiä kestävällä rakenteella.

Opetustila 108

Suosittelemme käsienpesualtaan kohdalla lattianpäällysteen uusimista. Muovimatto toimii PVC –laattoja paremmin roiskevesialueella.

Opetustila 110

Suosittelemme maalin ja tasoitteen poistamista oikeasta ulkonurkasta lähtien puhtaaseen betonipintaan asti noin 50 cm korkeudelle asti ja nurkasta lähtien vähintään niin pitkälle, kuin jalkalistan kohdalta ei ole enää aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Suosittelemme puhdistetun seinäpinnan desinfiointia ja suojaamista Novitrol 483:lla ennen tasoittamista ja maalaamista. Tasoitteeksi suosittelemme märkätilan valmistasoitetta.

Suosittelemme lattian ja ulkoseinän välisen raon mekaanista puhdistamista sekä työstämistä sileäpintaiseksi timanttilaikalla ja tiivistämistä elastisella massalla (esim. WÜTH:n polyuretaani  Liima + Tiivistysmassa).

Suosittelemme harkitsemaan myös lattianpäällysteen uusimista liimoineen ja mahdollisine tasoitteineen ulkoseinän reunasta samalta kohdalta, jolta seinän alaosa korjataan.

Kanslia 120

Suosittelemme huoneen vasemmassa ulkonurkassa olevan elementtien pystysauman hiushalkeaman tiivistämistä.

Opetustila 130

Suosittelemme kaapelihyllyn imurointia.

Opetustila 153

Suosittelemme käsienpesualtaan kohdalla lattianpäällysteen uusimista. Muovimatto toimii PVC –laattoja paremmin roiskevesialueella.

Suosittelemme lattian ja ulkoseinän välisen raon mekaanista puhdistamista sekä työstämistä sileäpintaiseksi timanttilaikalla ja tiivistämistä elastisella massalla (esim. WÜTH:n polyuretaani  Liima + Tiivistysmassa).

Opetustila 186

Suosittelemme maalin ja tasoitteen poistamista oikeasta ulkonurkasta, ulkoseinän vesipisteen kohdalta lähtien puhtaaseen betonipintaan asti noin 60 cm vesipisteen molemmilta puolilta ja noin 30 cm korkeudelle asti. Suosittelemme puhdistetun seinäpinnan desinfiointia ja suojaamista Novitrol 483:lla ennen tasoittamista ja maalaamista. Tasoitteeksi suosittelemme märkätilan valmistasoitetta.

Suosittelemme harkitsemaan myös lattianpäällysteen uusimista liimoineen ja mahdollisine tasoitteineen ulkoseinän reunasta samalta kohdalta, jolta seinän alaosa korjataan.

A –portaikon ylätasanne

Suosittelemme alakaton kastuneiden ja pilaantuneiden akustointilevyjen vaihtamista uusiin. Suosittelemme kastuneen alakaton yläpuolella olevan tilan tarkastamista ja mahdollisten valumajälkien puhdistamista pyyhkimällä Novitrol 482 sekä tarvittaessa pilaantuneiden materiaalien poistamista.

Opetustila 044

Lattiassa on halkeama lähellä ulkoseinän reunaa koko seinän pituudella. Suosittelemme halkeaman korjaamista.

Suosittelemme ikkunan yläpuolella olevan kotelon avaamista tummien valumajälkien kohdalta. Suosittelemme mahdollisesti esiin tulevien pilaantuneiden materiaalien vaihtamista uusiin ja valumajälkien poistamista pyyhkimällä Novitrol 483:lla.

Musiikkiluokka 032 ja varasto 040

Suosittelemme lattian PVC –laattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti lattioiden kosteilta alueilta. Suosittelemme lattioiden puhdistettujen betonipintojen desinfiointia Novitrol 483:lla ja jättämistä kuivumaan. Uusi lattianpäällyste voidaan asentaa paikoilleen kun lattiat ovat kuivuneet.

Suosittelemme lattiamateriaalien (lähinnä PVC –laatat ja tasoite) asbestitutkimusta ennen niiden poistamista.

Musiikkiluokka 032

Varasto 040

lattian kostea alue

Espoossa 17.3.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.