Aika		23.09.2011 klo 09.00 - 11.00

31.10.2011 klo 08.00 - 11.00

07.11.2011 klo 08.00 - 11.00 + raportointi 9.11.2011

Paikka		As Oy Pähkinämaa Päiväkoti, Pähkinätie 12

Osanottajat		Christian Löslein	OD Säätöasentajat Oy

Tapio Tarasoff	OD Säätöasentajat Oy

Tarkastuksen aihe:	Kiinteistön Isännöitsijän Veikko Kanervan pyynnöstä tarkastettiin keittiön ilmanvaihto, joka oli käyttäjien mukaan liian heikko.

Mittarit 		Alnor-AP-170 S paine-eromittari, Velocicalc-virtausmittari

ASIAT

1. havainnot 	Tuloilmakone jakaa ilmaa päiväkodin huoneisiin, käytäville sekä tulokanavan runkokanavan toisessa päässä sijaitsevalle keittiölle.

Keittiön tuloilmanvaihtoa haluttiin parantaa käyttäjien pyynnöstä.

Runkolinjoissa ei ole säätöpeltejä ja päivähuoneiden tuloilmaventtiilit ovat vaikeasti säädettävää ritilämallia ilman varsinaista säätöosaa.

2. toimenpiteet	-tarkastettu ilmakoneen toiminta

-mitattu tuloilma keittiössä ennen huoneiden venttiilien säätämistä pienemmälle

-säädetty tuloilmaventtiilit venttiilin siivekkeitä kääntämällä pienemmäksi.

-mitattu keittiön tuloilmanilmanvaihto venttiilien kuristamisen jälkeen.

Keittiöön vaadittu ilmamäärä oli suunnitelmien mukaan n. 335 l/s

keittiötilaan tulee neljä kappaletta kattoon sijoitettua tuloilmahajoitinlaatikkoa.

Mittaukset korjausten jälkeen:

1 kanavakoko 200	2,87 m/s	90 l/s

2 kanavakoko 200	2,98 m/s	94 l/s

3 kanavakoko 200	2,86 m/s	90 l/s

4 kanavakoko 200	2,15 m/s	68 l/s

--------------------------------------------------

yhteensä 		                 342 l/s

3. yhteenveto	Keittiön ilmanvaihto on nyt vaaditulla tasolla suunnitelmiin nähden.

Päiväkodin leikki- ja oleskelutilojen venttiilit ovat säädetty pienemmälle.

Käyttäjät mainitsivat kylmästä aiheutuneita haittoja ja tämä lämpöongelma pienenee nyt näillä pienennetyillä ilmamäärillä.

Käyttötilojen venttiilien mittaaminen on aikaa vievää ja työläs toimenpide ja vaatii mittausputken venttiilin jälkeen, mikäli tilojen ilmamääriä halutaan tarkasti mitata.

Yhteistyöterveisin

OD Säätöasentajat Oy

Christian Löslein