VANTAAN KAUPUNKI  		Tarkastuspöytäkirja

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveydenhuolto	28.3.2007

Vantaan Tilakeskus

Talonsuunnitteluyksikkö

Toimistoarkkitehti Mikko Krohn

Kielotie 13

01300 VANTAA

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKODIN TARKASTUS

Dno 1251/2007

ASIAN VIREILLETULO JA TARKASTUKSEN AIHE

Päiväkodin johtaja Marika Kähkönen on pyytänyt kirjallisesti 28.2.2007

ympäristökeskusta tekemään tarkastuksen osoitteessa Ilosjoentie 11 sijaitsevan Päiväkummun päiväkodin tiloihin epäilemänsä terveyshaitan johdosta.

TARKASTUKSET	  6.3.2007 kello 10.15 – 11.45

13.3.2007 kello 10.00 – 11.00

KOHDE		Ilosjoentie 11, 01420 Vantaa

LÄSNÄ 	Tarkastuksella 6.3.2007: päiväkodin henkilökuntaa ja terveysinsinööri Kari Grönberg. Tarkastuksella 13.3.2007: huoltomies Unto Haapasaari ja Kari Grönberg.

MITTALAITE	Gann Hydromette UNI 1.

KOHTEEN KUVAUS	Päiväkoti on valmistunut 2000-luvulla ja on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

TARKASTUKSESSA 6.3.2007 TODETTU

Lasten käytössä olevien lepo- ja ryhmätilojen sekä wc-tilojen lattiaa ja seiniä mitattiin pintakosteusilmaisimella pistokokeenomaisesti. Mittauksissa ei tarkastushetkellä todettu poikkeavia lukemia referenssikosteuteen verrattuna. Tehty pintakosteusmittaus on suuntaa antava mittaustapa eikä sen antamia

tuloksia voida pitää riittävän tarkkoina tässä yhteydessä.

Osassa lasten käytössä olevissa tiloissa on katossa rikkinäisiä akustiikkalevyjä.

Henkilökunnan pukuhuoneessa, alapohjaan johtavasta luukusta aistittiin tulevan voimakasta ilmavirtausta sisätilaan päin.

Päiväkodin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto todettiin toimivaksi.

TARKASTUKSESSA 13.3.2007 TODETTU

Päiväkodin ryömintätilan kuntoa arvioitiin henkilökunnan pukuhuoneessa ja lämmönjakohuoneessa olevien käyntiluukkujen kohdalta. Ryömintätilassa ei havaittu rakennusjätettä eikä aistinvaraisesti arvioituna ilma vaikuttanut poikkeukselliselta.

Ilmanvaihdon konehuoneessa todettiin, että suodattimet on vaihdettu säännöllisesti, viimeksi noin kuukausi sitten. Konehuoneessa oleva tuloilmakanavan tarkastusluukku avattiin ja todettiin, että kanava oli vain hieman likaantunut.

TOIMENPITEET	Päiväkodin kytkentäviemäreiden liitosten tiiveys on syytä tarkistaa ja tiivistää tarvittavilta osin. Lisäksi katossa olevien rikkinäisten akustiikkalevyjen vaihtaminen on suositeltavaa.

Alapohjaan johtavien rakenteiden tiiveys ja alapohjan painesuhteiden tarkistaminen ja korjaaminen tarvittavilta osin on tarpeellista.

Mikäli jatkossa päiväkodin tiloissa on aistittavissa poikkeavaa hajua tai muusta perustellusta syystä voidaan harkita uusintatarkastusta ja sisäilmanäytteiden ottamista esimerkiksi mikrobipitoisuuden määrittämiseksi.

Lisätietoja asiasta antaa terveysinsinööri Kari Grönberg, puhelin 8392 3404, telekopio 8392 4280.

SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

Terveydensuojelulaki 1, 26 ja 27 §

Terveydensuojeluasetus 15 ja 17 §

Asumisterveysohje, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Kari Grönberg

terveysinsinööri

SÄHKÖPOSTIJAKELU	Mikko Krohn, toimistoarkkitehti

Marika Kähkönen, päiväkodin johtaja

Pirkko Turunen, päivähoitopäällikkö

Irmeli Viertävä, päivähoitopäällikkö

Leena-Mari Tornivaara, päivähoidon johtaja