VANTAAN KAUPUNKI 		TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

YMPÄRISTÖKESKUS

# Ympäristöterveydenhuolto

# 8.11.2005

Raikupolun  päiväkoti

Raikukuja 6 A

01620 Vantaa

AIKA		18.10.2005

PAIKKA		Raikupolun päiväkoti, Raikukuja 6 A 01620 Vantaa

LÄSNÄ	Paula Salmi päiväkodista sekä Paula Partanen ympäristökeskuksesta

MITTALAITE	Gann Hydromette UNI 1 pintakosteusilmaisin

## KOHTEEN KUVAUS	 Päiväkoti rakennus on valmistunut v. 1985. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Päiväkodissa on lapsia n. 60 ja henkilökuntaa n. 20.

Henkilökunnan mukaan rakennuksen katto on vuotanut muutama vuosi siiten, joka on korjattu. Alapohjan korjaukset olivat meneillään.

## ASIAN VIREILLE TULO JA TARKASTUKSEN AIHE

Henkilökunnan pyytämä tarkastus, Dnro 4699/05. Yhdessä ryhmässä esiintyy hajua sekä henkilökunta ja yksi lapsi oireilee.

## TARKASTUKSESSA 18.10.2005 TODETTU

Salin ikkunanurkkauksen maali kupruili sekä ikkunalaudat olivat turvonneet ja murenneet (kuva 1). Vauriot olivat tulleet kattovuodon yhteydessä. Salin sisäilman lämpötila oli 21 (C ja suhteellinen kosteus 31 %. Ulkoilman lämpötila oli +6 (C ja suhteellinen kosteus 72 %.

Osassa kattolevyissä oli vuotojälkiä (kuva 2).

Vesileikkihuoneen, nro 08 , lattiamatossa oli halkeamia ja kupruja (kuva 3). Huonetta on käytetty viimeksi noin kaksi vuotta sitten.

Huoneen nro 13 akustolevyt oli pinnoittamatta (kuva 4) ja osittain kosteusvaurioituneet.

Lasten vessojen etuhuoneen pöytälevytasot olivat halki ja turvonneet (kuva 5).

## EHDOTETUT TOIMENPITEET

Kosteusvaurioiden syyt  ja laajuus tulee selvittää ja korjata havaitut vauriot.

Ympäristökeskus tulee ottamaan tulevan talven aikana sisäilman mikrobinäytteet kohteesta. Tarkemmasta ajankohdasta sovitaan erikseen päiväkodin kanssa.

### SOVELLETUT OHJEET

Terveydensuojelulaki 1, 26, 27 §

Asumisterveysohje, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Paula Partanen

terveysinsinööri

p. 8392 4295

TIEDOKSI   	Mikko Korosuo, talonsuunnittelu

LIITTEET		valokuvat