# VAHINKOKARTOITUS

Rajakylän koulu / asuntola

Latukuja 1 asunnot 1 ja 3, 01280 VANTAA

Vesivahinko

- KARTOITUS 1. - 3.10.2003

## Työnumero:	12190

## Laatija:		Jarmo Karvonen 050-3855688

Sähköposti : jarmo.karvonen@lassila-tikanoja.fi

Rakenteiden kosteuden mittaaja / henkilösertifikaatti H / ko 059/03 / VTT

Lassila & Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus

Ohrahuhdantie 4, 00680 HELSINKI

## Pvm:		1. – 3.10.2003	kartoitus

Kohde:		Koulurakennuksen asuntola

Osoite:	Rajakylän koulu / asuntola, Latukuja 1 as. 1 / - ja 3 / Ojansivu / Riihimäki, 01670 VANTAA

Puhelin:	3 / 0400-509767

Tilaaja:		Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala

Korjausrakennuspalvelut / Itäpiiri

Raimo Eklund

Tervahaudantie 1, 01400 VANTAA

Puhelin:		040-5886275, sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi

Vahinkotapahtuma:	Asunnon 3 keittiössä pesukoneen tulovesiputken ja vesiletkun liitosvuoto

Ajo-ohje:	Rajakylä / VANTAA

Tiedot rakennuksesta:

Rakennus on valmistunut 1958 ja on  kantavilta rakenteiltaan betoni – ja tiilirunkoinen. Alapohja on maanvarainen. Välipohjan rakenne 2 – 1 . kerroksen välillä on :

KAKSOISLAATTA, lämmöneriste välissä	Rakenne ylhäältä lukien

Väliseinät ovat tiili / betonirakenteisia. KV – putket pääosin kotelon sisällä ja esillä kaapin sisällä. Lämmitysmuoto on vesikeskuslämmitys patterein, putket pääosin pinnassa / kotelossa.

Selvitys vahingosta:

Asunnossa 3 on pesukoneen tulovesiputken ja letkun liitoksesta vuotanut vettä keittiöön 30.9 aamuyöllä. Liitos oli ollut löysällä. Vettä pääsi alapuolella olevan asunnon 1 lattioille olohuoneessa, keittiössä ja 2 makuuhuoneessa.

Kartoituksessa havaittiin seuraavaa:

- ASUNTO 3

- KEITTIÖ

- A = n. 11.5 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu / laatoitettu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta kauttaaltaan lattiassa

- Pintamittauksessa ei havaittu näkyvällä osalla kohonnutta kosteutta seinän alaosassa

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan pintabetonilaattaan ja eristekerrokseen, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta

- Tiskiallaskaappi oli vaurioitunut vedestä sekä muut kaapit alaosastaan

- OH

- A = n. 25.1 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa  ei havaittu kohonnutta kosteutta lattiassa

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta seinien alaosassa

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta

- ET

- A = n. 5.9 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa  ei havaittu kohonnutta kosteutta lattiassa

- Pintamittauksessa ei havaittu kohonnutta kosteutta seinien alaosassa

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta

- MH 1

- A = n. 7.0 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa  ei havaittu kohonnutta kosteutta lattiassa

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta seinien alaosassa tiskiallaskaapin kohdalla 10 cm lattiasta 50 cm : n matkalla; ei vesivauriojälkiä

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta

- MH 2

- A = n. 13.1 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa  ei havaittu kohonnutta kosteutta lattiassa

- Pintamittauksessa ei havaittu kohonnutta kosteutta seinissä

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta

- MH 3 ja WC/PH

- Vesivahinko ei ulottunut näihin tiloihin

- ASUNTO 1 ( as. 3 alapuolella )

- KEITTIÖ

- A = n. 11.5 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu / laatoitettu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta n. 7 m² : n alalla reunoilla lattiassa

- Pintamittauksessa havaittiin näkyvällä osalla kohonnutta kosteutta seinässä vasten MH 1 ylhäältä alas asti ja ET : ä sekä OH : a  30 cm katosta

- Kotelorakenteet olivat vaurioituneet tiskiallaskaapin päällä vedestä

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan pintabetonilaattaan ja eristekerrokseen sekä seiniin, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta vahinkoalueella pintabetonissa ja seinien yläosissa

- Kaappien alaosat olivat vaurioitunut vedestä

- Katossa oli kohonnutta kosteutta havaittavissa kauttaaltaan

- OH

- A = n. 25.1 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta lattiassa n. 2 m² : n alalla ulkokulmassa ja ikkunan kohdalla

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta seinien yläosassa ja ikkunapalkissa 40 cm katosta  2 jm : n matkalla ikkunan kohdalla sekä ulkokulmassa 2.5 jm : n matkalla maksimissaan 1.2 m katosta

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista havaittiin kohonnutta kosteutta pintabetonilaatassa ja eristekerroksessa ikkunan luona sekä pintabetonilaatassa ulkokulmassa

- ET

- A = n. 5.9 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa  ei havaittu kohonnutta kosteutta lattiassa

- Pintamittauksessa ei havaittu kohonnutta kosteutta seinien alaosassa

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta

- MH 1

- A = n. 7.0 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa  havaittiin kohonnutta kosteutta lattiassa 2 m² : n alalla vasten keittiötä

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta seinässä ylhäältä alas asti tiskiallaskaapin kohdalla; vesivauriojälkiä seinän pinnassa

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta katossa 1 m² : n alalla vasten keittiötä

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen sekä väliseiniin, joista havaittiin kohonnutta kosteutta vahinkoalueella

- MH 2

- A = n. 13.1 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu

- Pintamittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta lattiassa kaapin kohdalla ulkoseinän luona n. ½ m² : n alalla

- Pintamittauksessa ei havaittu kohonnutta kosteutta seinissä

- Porattiin mittauspisteitä välipohjan betonilaattaan sekä eristekerrokseen, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta

- MH 3 ja WC/PH

- Vesivahinko ei ulottunut näihin tiloihin

- Kellaritilat

- Vesiä ei havaittu tulleen kellarin tiloihin

Toimenpide-ehdotus:

- ASUNTO 3

- KEITTIÖ

- Pesukoneen liitosten tarkastus

- Lattian pinnoitteet poistetaan märältä alueelta pintabetonilaattaan asti

- Tiskiallaskaappi sekä muut kaapistot irrotetaan, rungot ja alaosat tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa

- Seinien alaosat mitataan kaappien poiston jälkeen ja avataan märältä alueelta todetulta märältä alueelta

- Koneellinen kuivaus

- Muut tilat

- Ei toimenpiteitä

- ASUNTO 1

- KEITTIÖ

- Katon ja seinien pinnoitteet avataan märältä alueelta

- Lattian pinnoitteet poistetaan märältä alueelta pintabetonilaattaan asti

- Tiskiallaskaappi sekä muut kaapistot irrotetaan, rungot ja alaosat tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa

- Seinien alaosat / piilossa olevat osat mitataan kaappien poiston jälkeen ja avataan märältä alueelta todetulta märältä alueelta

- Koteloinnit puretaan

- Katosta jyrsitään maalipinta kauttaaltaan

- Koneellinen kuivaus

- MH 1

- Katon ja seinien pinnoitteet avataan märältä alueelta

- Lattian pinnoitteet poistetaan märältä alueelta pintabetonilaattaan asti

- Koneellinen kuivaus

- OH

- Katon ja seinien pinnoitteet avataan märältä alueelta

- Lattian pinnoitteet poistetaan märältä alueelta pintabetonilaattaan asti

- Koneellinen kuivaus

- Muut tilat

- Ei toimenpiteitä

- Rakennustyöt RYL 2000 ja RakMK C2:n mukaisesti

Mittaustulokset:

| PVM | 1.10.2003 |  |  | 3.10.2003 |  | asunto 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C | Vesisisältö g / ilma - kg | RH | T °C | Paikka, materiaali |
| 1 | 54 | 21 | 8.5 |  |  | K / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 2 | 58 | 21 | 9.0 |  |  | -”- |
| 3 | 61 | 19 | 8.5 |  |  | -”- |
| 4 | 53 | 20 | 8.0 |  |  | -”- |
| 5 | 90 | 22 | 15.0 |  |  | MH 1 / -”- |
| 6 | 59 | 21 | 9.0 |  |  | -”- |
| 7 |  |  |  | 65 | 22 | MH 1 / K / väliseinä / tiili 7 cm lattiasta 5 cm syvä |
| 8 |  |  |  | 50 | 22 | -”- / 5 cm katosta 5 cm syvä |
| 9 | 52 | 21 | 8.5 |  |  | MH 2 / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 10 | 46 | 21 | 7.0 |  |  | -”- |
| 11 | 48 | 22 | 7.5 |  |  | OH / -”- |
| 12 | 73 | 17 | 9.0 |  |  | -”- |
| 13 | 85 | 22 | 14.0 |  |  | -”- |
| 14 | 56 | 22 | 9.0 |  |  | ET / -”- |
| 15 | 45 | 23 | 7.5 |  |  | -”- |
| 16 | 97 | 19 | 13.5 |  |  | OH / ulkoseinä / tiili 5 cm katosta n5 cm syvä |
| 17 | 95 | 19 | 13.0 |  |  | -”- |
| 18 |  |  |  | 87 | 21 | K / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 19 |  |  |  | 47 | 21 | -”- |
| 20 |  |  |  | 53 | 21 | MH 2 / -”- |
| 21 |  |  |  | 83 | 23 | MH 1 / -”- |
| 22 |  |  |  | 82 | 20 | OH / -”- |
| 23 |  |  |  | 39 | 23 | -”- |
| 24 |  |  |  | 92 | 22 | -”- |
| 25 |  |  |  | 99 | 22 | K / OH / väliseinä / tiili 20 cm katosta 5 cm syvä |
| 26 |  |  |  | 50 | 22 | -”- / 7 cm lattiasta 5 cm syvä |
| 27 |  |  |  | 83 | 21 | K / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| Sisäilma | 34 | 24 | 6.5 | 36 | 23 | Kello 11 1.10 / 12 3.10 |
| Ulkoilma | 75 | 12 | 6.5 | 73 | 13 |  |

Mittaustulokset:

| PVM | 1.10.2003 |  |  | 3.10.2003 |  | asunto 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C | Vesisisältö g / ilma - kg | RH | T °C | Paikka, materiaali |
| 1 |  |  |  | 95 | 23 | OH / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 2 | 79 | 24 | 15.0 |  |  | K / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 3 |  |  |  | 87 | 22 | K / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 4 | 77 | 23 | 13.5 |  |  | K / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 5 |  |  |  | 99 | 23 | K / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 6 | 92 | 24 | 18.0 |  |  | K / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 7 | 52 | 26 | 11.0 |  |  | MH 2 / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 8 |  |  |  | 51 | 24 | MH 2 / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 9 | 51 | 24 | 9.5 |  |  | OH / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 10 |  |  |  | 49 | 21 | OH / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 11 | 64 | 21 | 10.0 |  |  | OH / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 12 |  |  |  | 51 | 24 | OH / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 13 | 65 | 25 | 13.0 |  |  | OH / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| 14 |  |  |  | 56 | 25 | MH 1 / lattia / pintabetoni 4 cm syvä |
| 15 | 58 | 26 | 12.0 |  |  | MH 1 / lattia / eriste tojalevy 10 cm syvä |
| Sisäilma | 34 | 24 | 6.5 | 36 | 23 | Kello 11 1.10 / 12 3.10 |
| Ulkoilma | 75 | 12 | 6.5 | 73 | 13 |  |

Mittauskalusto:

- Protimeter Surveymaster SME;

- pintamittari: asteikko 1 – 20, sallittu alle 10

- puumittari: sallitut arvot alle 19 p-%/ vertailuarvot

- Vaisala HMP42 ja 44;

- Eristekerroksen maksimi suhteellinen kosteus 75 % lämpötilassa + 20 ° C

- Suurin sallittu kosteus kastuneen betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 80 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Suurin sallittu kosteus uuden betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 85 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Mittausreikien poraamisen jälkeen eristeen mittauspisteet on mitattu heti ja betonin / tiilen mittauspisteet on imuroitu ja tiivistetty ja annettu kosteuden tasaantua n. 2 vrk

- Mittaustulosten ( RH ) tarkkuus + / - 2 %

- Koneellinen kuivatus on ollut päällä ...2003 välisenä aikana

- Rakenteet on todettu pinnoitekelpoisiksi ...2003

Pohjakuva :	Ei mittakaavassa	vuotokohta	ASUNTO 3

MH 3                                                          OH

PH               ET

KEITTIÖ                                     MH 2

#### MH 1

Lattiassa kohonnutta kosteutta

Mittapiste lattia + numero

Mittapiste seinä + numero

Seinän alaosassa kohonnutta kosteutta

Pohjakuva :	Ei mittakaavassa		ASUNTO 1

MH 3                                                          OH

PH               ET

KEITTIÖ                                     MH 2

#### MH 1

Lattiassa kohonnutta kosteutta

Katossa kohonnutta kosteutta

Mittapiste lattia + numero

Mittapiste seinä + numero

Seinässä kohonnutta kosteutta

Kuvat kohteesta:

Tässä vahinkoraportissa on selvitetty kyseisen vahingon aiheuttamaa aluetta, eikä täten raporttia voida pitää rakennuksen kunnon tai hinnan määritteenä.

# Text boxes

- Pinnoite

- Pintabetonilaatta, paksuus n. 5 cm

- Lämmöneriste, tojalevy n. 5 cm

- Kantava teräsbetonilaatta, paksuus    -    cm

- Pinnoite

ASUNTO 3 KEITTIÖ

VUOTOKOHTA

Vettä suihkusi kaappiin

…ja levisi kauttaaltaan keittiön lattialle

OH

Pinnat OK

Vesi ei tullut OH : n puolelle

OH : n ulkonurkka

OH

Ikkunaseinä

Pinnassa ei havaittu veden menneen alakertaan

ET

Pinnat OK

ET

Keittiön suuntaan

MH 1

Pinnat OK

Seinässä vasten keittiön tiskiallaskaappia 10 X 50 cm : n alalla kohonnutta kosteutta

MH 2

MH 2

Pinnat OK

ASUNTO 1 MH 1

seinä märkää

MH 1

Tällä kohtaa seinä märkää alas asti

maalipintavaurioita

KEITTIÖ

Kaapistot irrotettava

Koteloinnit avattava

Seinän maalipinta avattava

KEITTIÖ

Seinä vasten MH 2 OK

Kaapistot irrotettava

Katto jyrsittävä

Kaapistot irrotettava

Palkin ja katon maalipinta jyrsittävä

OH

Kuvattu MH 2 kohti

OH

Ikkunaseinää ja ;MH 3 kohti

Ikkunaseinän luona vettä tuli ylhäältä seinää pitkin lattialle

OH

Ulkonurkka

Seinässä ja katossa kohonnutta kosteutta

OH

Katto Ok

Verhokotelo avattava

Seinän yläosasta ja palkista jyrsittävä maalipinta pois märältä alueelta

Lattiasta avattava mattoa

MH 2

Ei toimenpiteitä

MH 2

Kuilun ympärillä katossa kohonnutta kosteutta … ei toimenpiteitä

MH 2

MH 3

Pinnat Ok

MH 3

Kuvattu OH : n suuntaan

MH 3

Kattopinnat OK

ET

Pinnat OK

ET

Katto – ja seinäpinnat OK

ET

ET

Katto – ja seinäpinnat OK

KELLARI

Kellarin katossa ei vuotojälkiä

Komerot keittiön alla