RAJATORPAN KALLIOSUOJA		RAPORTTI

VANTAA				28.1.2011

TEHDYT TOIMENPITEET, SEKÄ HAVAITUT VIRHEET JA PUUTTEET:

(ILMAMÄÄRÄT MITATTU JA SÄÄDETTY.

(TK-3 HIHNAT UUSITTU 1/1 MOOTTORILLE.

(PF-6 SUODATTIMET VAIHDETTU.

(PF-3 VÄÄRÄ PALVELUALUEEN MERKINTÄ JA EI OLLUT TOIMINNASSA. KUVISSAKIN RISTIRIITAISUUTTA.

NYT TILATTU UUDET MERKINNÄT, SEKÄ OPASTETTU    VAHTIMESTARIA KÄYTÖSSÄ.

(PF-2 VÄÄRÄ PALVELUALUEEN MERKINTÄ JA EI OLLUT TOIMINNASSA. KUVISSAKIN RISTIRIITAISUUTTA.

NYT TILATTU UUDET MERKINNÄT, SEKÄ OPASTETTU VAHTIMESTARIA KÄYTÖSSÄ.

(SAVUNPOISTO PELLEISTÄ OSA OLI AUKI. NYT ON SULJETTU.

KYTKIMET TULISI VAIHTAA TOISENLAISIKSI, ETTEI KUKA TAHANSA ILKIVALTAISESTI NIITÄ PÄÄSISI AVAILEMAAN.

EHKÄ LASIN TAKANA OLEVA KYTKIN OLISI KÄYTÄNNÖLLINEN.

(SUP-1 OLI SULJETTUNA JA ON ILMEISESTI OLLUT AINA, JOTEN LIKAISET TILAT TÄSTÄ ETEENPÄIN OLLEET AINA ILMAN POISTOA. TÄMÄ ON VAIKUTTANUT MYÖS PESUHUONEIDEN 234,235 JA 236 ILMANVAIHTOON.

ILMEISESTI TÄSTÄ JOHTUEN OVAT NIIN HUONOSSA KUNNOSSA.

(USEAT TILAT EIVÄT OLE ENÄÄ ALKUPERÄISEN SUUNNITELMAN MUKAISESSA KÄYTÖSSÄ JA VAATISIVAT KANAVAMUUTOKSIA.

RAPORTIN LAATI: Petri Eerola/J.Hakanen Ky