RAUTAKALLION KOULU

RLVISA - KUNTOARVIO

Vantaalla  26.11.2003

Toni Salminen

Tarkastaja

Sisällysluettelo

JOHDANTO	6

Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma	6

Kiireelliset toimenpiteet	6

PTS-ehdotus	6

Kuntoarvion tulosten esittely	7

1 YHTEENVETO	8

1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet	8

Rakennustekniikka	8

Välittömästi korjattavat puutteet	8

Lisätutkimukset	8

1.1.5 LVI-järjestelmät	9

Kiireelliset toimenpiteet	9

1.1.6 Sähkö- ja tietojärjestelmät	9

1.2	YHTEENVETO	10

1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus	10

1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus	11

1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus	12

1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO	13

2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT	14

2.1 Kiinteistön perustiedot	14

2.2 Korjaushistoria	14

2.3 Asiakirjaluettelo	14

2.4 Kuntoarvion toteutus	14

2.5 Asukaskyselyn keskeiset tulokset	14

3 KUNTOARVION TULOKSET	15

3.1    RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO	15

D6 Viherrakenteet	15

D7 Päällysrakenteet	15

D9 Ulkopuoliset rakenteet	15

E4 Putkirakenteet	15

E43 Salaojat	15

F1 Perustukset	15

F2 Rakennusrunko	15

F21 Väestönsuoja	16

F24 Kantavat väliseinät	16

F25 Pilarit	16

F26 Palkit	16

F3 Julkisivut	16

F31 Ulkoseinät	16

F 32 Ikkunat	16

F 33 Ulko-ovet	17

F 34.2 Tikkaat	17

F4 Yläpohjarakenteet	17

F 41 Yläpohja	17

F41.1 Vesikatto ja katon varusteet	17

F42 Räystäät ja kourut sekä syöksytorvet	17

F5 Täydentävät sisäosat	17

F 51 Sisäovet	18

F6 Tilojen pintarakenteet	18

F61 Seinäpinnat	18

F62 Kattopinnat	18

F63 Lattiapinnat	18

3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO	19

Lämmitysjärjestelmät (G1)	19

Lämmöntuotanto (G11)	19

Lämmönjakelu (G12)	19

Lämmönluovutus (G13)	20

Eristykset (G14)	21

Rakennusautomaatiojärjestelmät	21

Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)	22

Vedenkäsittelylaitteet (G21)	22

Vesijohtoverkostot (G22)	23

Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.1)	23

Viemäriverkostot (G23)	23

Vesi- ja viemärikalusteet (G24)	24

Eristykset (G25)	25

Ilmastointijärjestelmät (G3)	25

Ilmanvaihdon kanavat (G33.1)	25

Poistoilmaelimet (G33.2)	25

Korvausilmaelimet (G33.3)	26

Kylmätekniset järjestelmät (G4)	26

3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO	26

Aluesähköistys (H11)	26

Piha- ja aluevalaisimet (H11.1)	26

Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)	27

Pääkeskukset (H22.1)	27

Muut keskukset (H22.2)	27

Ohjauskeskus sijaitsee vahtimestarin huoneen edessä. Ohjauskeskuksessa on 12	28

kappaletta kytkimiä valaistusohjaukseen sekä kolme kytkintä jotka eivät ilmeisesti ole	28

käytössä.	28

Johtotiet (H3)	28

Johdot ja niiden varusteet (H4)	28

Yksi alumiinimaakaapeli APAKM 3 x 185 +185.	28

Valaisimet (H5)	29

Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)	29

Puhelinjärjestelmät (J1)	30

Antennijärjestelmät (J2)	30

Turva ja valvontajärjestelmät (J 5)	30

3.4 Energiatalouden arviointi	31

3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi	33

### JOHDANTO

Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään rautakallion koulun rautakallionkatu 7 sijaitsevan kiinteistöjen tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan mahdollisia lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten.

## Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma

Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistönomistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman

kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin.

Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa

laatiessaan.

## Kiireelliset toimenpiteet

Raportin yhteenveto-osan alussa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä.

## PTS-ehdotus

Raportin PTS-osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTS-ehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten.

Ne ovat vuoden 2003 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden

kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin eivät sisälly mahdolliset suunnittelu- ja valvontakustannukset.

PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat:

1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava

2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta

4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava.

## Kuntoarvion tulosten esittely

Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä:

– Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet.

– Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot.

– Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömiksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

Helsingissä  26.11.2003

Ilkka Piittisjärvi YIT Kiinteistötekniikka Oy

Kuntoarvion vastuuhenkilö

Kuntoarvion suorittajat

LVI-järjestelmät:

Toni Salminen, YIT Kiinteistötekniikka Oy

Aluerakenteet ja rakennustekniikka:

Rauno Pakkanen  Tutkimuskortes Oy

Sähkö- ja tietojärjestelmät:

Matti Vaara, Masacomp Oy

# 1 YHTEENVETO

## 1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet

## Rakennustekniikka

Kiinteistö on ikäisekseen hyvässä kunnossa.

Sokkelien betonipinnoissa on muutamia teräskorroosion aiheuttamia lohkeamia Teräskorroosiovauriot ovat aiheutuneet liian lähelle betoninpintaa jääneistä teräksistä. Kivisirotepintainen julkisivu on rakenteellisesti hyvässä kunnossa paria vauriota lukuun ottamatta. Ulkonäöllisesti haittana on sammaloitumisesta johtuva vihreä väri. Julkisivun peltiosat tyydyttävässä, paikoin jopa huonossa kunnossa. Myös puuosat ovat huoltoa vaativassa tilassa.

Ikkunat ovat pääosin kiinteitä kolmilasisia ja niissä alkaa olla ongelmana tiiveyden pettäminen, mikä aiheuttaa lasien huurtumista. Ulko-ovet ovat alkuperäisiä ja niiden kunto on tyydyttävä.  Lämpö- ja tiiveysteknisistä syistä niiden vaihtamista uusiin kannattaa harkita myöhemmässä vaiheessa.

Huopakatto on uusittu ja hyväkuntoinen.

Sisäpuolen tilat on pääosin hyvässä kunnossa. Lattia on painunut jonkin verran, mikä näkyy jalkalistan ja lattian välisenä rakona. Liikuntasalin seinissä on reikiä ja koloja kiinnikkeiden irtoamisen takia. Pesutilojen seinissä on muovitapetti ja lattioissa on muovimatto. Tapetissa on halkeama, joten tilojen laatoittamista on syytä harkita. Kohonneita kosteuspitoisuuksia ei kuitenkaan havaittu pintakosteusmittarilla.

Sokkelin välittömässä läheisyydessä olevien nurmi- ja asfalttialueiden kallistukset eivät ole joka paikassa riittävät.

## Välittömästi korjattavat puutteet

Huurtuneiden ikkunaelementtien vaihto

## Lisätutkimukset

Ei välittömiä

Kosteusvauriot

Ei havaittu

## 1.1.5 LVI-järjestelmät

Lämpöjohtoverkostossa on  osittain alkuperäiset linjansäätö- ja sulkuventtiilit, jotka olisi syytä uusia palloventtiileiksi. Samassa yhteydessä olisi syytä uusia pattereiden venttiilit termostaattisiksi ja tasapainottaa verkosto. Ilman vaihtuvuus on koettu huonoksi ja suositeltavaa olisi ilmastoinnin mittauksen ja säädön teettäminen.

Käyttövesiputkisto- ja jätevesiviemäriputkisto on alkuperäinen.

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto ja ilmanvaihdon kanavat on nuohottu viimeksi 10 vuotta sitten.

## Kiireelliset toimenpiteet

- vesikalusteiden korjaukset

- ilmanvaihtokanavien nuohous, mittaus ja säätö

## 1.1.6 Sähkö- ja tietojärjestelmät

Sähköjärjestelmien piirustuksista oli käytettävissä keskuskaaviot ja tasopiirustukset.

Piha-alueen valaistustaso on kohtalalainen. Pihavalaistuksen parantamista kannattaa pohtia, koska se lisää viihtyvyyden lisäksi myös turvallisuutta.

Sisätiloissa  teknisten tilojen valaistustaso on vaatimaton. Opetustilojen valaistustasoissa on kohtalaisen suuria eroja eri mittauspisteiden välillä.

Luokissa ei ole erillisiä tauluvalaisimia.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

Myös LVI-hälytyskeskus on sellainen, johon varaosien löytyminen on epätodennäköistä.

## YHTEENVETO

## 1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus

Kustannustaso 09/2003. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 09/2003. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 09/2003. Hintoihin sisältyy alv 22 %

1)Kuntoluokka	1 Ei korjaustarvetta	10      	vuoden sisällä

2 Korjaustarve 		4…10 	vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1…4  	vuoden sisällä

4 Korjaustarve		0…1  	vuoden sisällä

# 1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO

# 2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT

## 2.1 Kiinteistön perustiedot

Seuraavat perustiedot on kerätty isännöitsijän toimittamasta kiinteistön isännöitsijältä.

Rakennustyyppi 				Liike- ja palvelurakennus

Rakennuksia					1 kpl

Valmistumisvuosi 				1977

Kerrokset, kpl 		                       1

Huoneistoja

Portaita

Tilavuus, m3 					4160

## 2.2 Korjaushistoria

Tiedot aikaisemmista korjauksista on saatu kiinteistökohtaisista tiedoista

–  Vesikaton peruskorjaus 2002

## 2.3 Asiakirjaluettelo

Käytössä ovat olleet seuraavat asiakirjat:

– Rakennuspiirustukset ja –selostus. LVI piirustukset

## 2.4 Kuntoarvion toteutus

Kuntoarvion laadinnassa on noudatettu ohjekortissa KH 90-00246, LVI 01-10279. Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Otsikoissa olevat tunnukset viittaavat tähän nimikkeistöön. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset.

Kiinteistötarkastuksessa kävimme teknisissä tiloissa  ja luokkahuoneissa

## 2.5 Asukaskyselyn keskeiset tulokset

Kiinteistössä ei järjestetty tämän kuntoarvion yhteydessä asukaskyselyä.

# 3 KUNTOARVION TULOKSET

# 3.1    RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO

## D6 Viherrakenteet

Puita on lähellä seinää pohjoispäädyssä, se saattaa lisätä seinän kosteusrasitusta ( kuva 1 ).

## D7 Päällysrakenteet

Alueiden kallistukset ovat pääosin kunnossa, muutamissa kohdin maanpinta kallistuu sokkeliin päin ( kuva 2).

## D9 Ulkopuoliset rakenteet

Alueella on jätekatos / ulkovarasto. Ulkoverhouslaudoitus on liian lähellä maanpintaa ( kuva 3 ). Aidat ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta niissä on muutamia rikkoutuneita verkkoja ( kuva 4). Sisäänkäyntien katokset tyydyttävässä kunnossa, teräsosissa maali hilseillyt ( kuva 5).

Toimenpide-ehdotukset

Varaston sokkelia tulisi korottaa n. 20 –30 cm. Aitojen rikkoutuneet verkot tulee korjata. Katosten huoltomaalaus.

## E4 Putkirakenteet

### E43 Salaojat

Toimivuus tarkastettava erillisellä tutkimuksella,

## F1 Perustukset

Rakennus on perustettu teräsbetonisen anturan ja sokkelin varaan. Sokkelissa on muutamia teräskorroosion aiheuttamia lohkeamia liian pintaan jääneiden terästen takia ( kuva 6 ).

Toimenpide-ehdotukset

Perusmuurien ruosteiset teräkset on piikattava esiin, puhdistettava ne ja ruostesuojattava, paikattava aukot laastilla ja ylitasoitettava pinnat. Koko sokkeli kannattaisi pinnoittaa teräskorroosion estämiseksi.

## F2 Rakennusrunko

### F21 Väestönsuoja

Erillistä väestönsuojaa ei ole.

### F24 Kantavat väliseinät

Ei ole

### F25 Pilarit

Liimapuupilarit hyväkuntoisia, yksittäisiä todennäköisesti kuivumisen aiheuttamia halkeamia ( kuva 7 ).

### F26 Palkit

Kantavat liimapuupalkit hyväkuntoisia, yksittäisiä todennäköisesti kuivumisen aiheuttamia halkeamia ( kuva 8 ).

## F3 Julkisivut

### F31 Ulkoseinät

Ulkoseinät ovat puurunkoiset ja verhoukseltaan kivipintaista rakennuslevyä. Rakenteellisesti ovat tyydyttävässä kunnossa, vain yksittäisiä vaurioita ( kuva 9 ). Ulkonäöllisesti ongelmana on paikoin vihreä väri sammaloitumisesta ( kuva 10 ). Kaikki pellitykset ovat välttävässä kunnossa ( kuva 11 ).

Toimenpide-ehdotukset

Julkisivupinnat puhdistetaan ja vauriokohdat paikataan. Peltiosat puhdistetaan ja huoltomaalataan. Suurempi julkisivun korjaustyö kannattaa tehdä tarkastelujakson loppupäässä, jolloin nykyinen verhous puretaan, tarkistetaan myös eristyksen kunto sekä uusitaan pellitykset ja julkisivuverhous.

### F 32 Ikkunat

Ikkunat ovat kolmelasisia kiinteitä lämpölasielementtejä. Ne ovat hyväkuntoisia, muutamia tiivisteen rikkoontumisia tai irtoamisia oli havaittavissa ( kuva 12 ). Lisäksi kaksi lasia on vuotanut, joten kaasutilaan on päässyt kosteutta huurruttaen lasin ( kuva 13. ). Puuosat ovat välttävässä kunnossa niin sisäpuolella ( kuva 14) kuin ulkopuolellakin ( kuva 15 ).

Toimenpide-ehdotukset

Silikonitiivistysten tarkastaminen ja korjaaminen tarvittaessa. Harmaiden lasielementtien vaihtaminen. Puuosien huoltomaalaus ja tarvittaessa uusiminen.

### F 33 Ulko-ovet

Ulko-ovet ovat alkuperäisiä teräsrunkoisia puuovia ja ulkonaisesti tyydyttävässä kunnossa ( kuva 16 ).  Niiden eristyskyky ja tiiveys ovat välttävät.

Toimenpide-ehdotukset

Ovet ovat uusittava 5 – 10 vuoden kuluttua.

### F 34.2 Tikkaat

Ei ole.

## F4 Yläpohjarakenteet

### F 41 Yläpohja

Yläpohjan rakenne ei hallussamme olevista piirustuksista selvinnyt.

### F41.1 Vesikatto ja katon varusteet

Rakennuksen huopakatteellinen tasakatto on uusittu hiljakkoin kuten myös reunapellitykset. Kallistukset ovat hyvät, vain yhteen kohtaan lätäköityi hieman vettä ( kuva 17 ).

### F42 Räystäät ja kourut sekä syöksytorvet

Kattokaivot on uusittu kattoremontin yhteydessä. Koska syöksytorvet ovat rakennuksen sisäpuolella, on niiden huoltoon ja toimivuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

## F5 Täydentävät sisäosat

### F 51 Sisäovet

Sisäovet ovat alkuperäisiä ja tyydyttävässä kunnossa ja lukot toimivat moitteettomasti. Kynnykset ja karmit ovat kuluneita ( kuva 18 ).

Toimenpide-ehdotukset

Pintaremontin yhteydessä maalataan myös karmit sekä hiotaan ja lakataan kynnykset.

## F6 Tilojen pintarakenteet

### F61 Seinäpinnat

Seinäpinnat pääosin hyväkuntoisia. Suihkutilojen seinissä muovitapetti, jossa yhdessä saumassa repeämä ( kuva 19 ). Pintakosteusmittarilla ei löytynyt kohonneita kosteuspitoisuuksia. Liikuntasalin seinässä reikiä irronneiden kiinnikkeiden jäljiltä ( kuva 20 ).

Toimenpide-ehdotukset

Suihkutilojen muovimatto ja –tapetti poistetaan, seinät vesieristetään ja laatoitetaan. Liikuntasalin seinien reiät ja kolot paikataan ja paikkamaalataan. Suurempi pintaremontti kaikille pinnoille tullee tehtäväksi tarkastelujakson loppupuolelle.

### F62 Kattopinnat

Sisäkatot ovat pääosin hyvässä kunnossa.

### F63 Lattiapinnat

Kaikki lattiapinnat pääosin hyväkuntoisia. Lämmönjakohuoneen lattiassa maali hilseillyt ( kuva 21 ). Lattian painumista on havaittavissa seinän vierillä ( kuva 22 ).

Toimenpide-ehdotukset

Lämmönjakohuoneen lattia hiotaan ja maalataan. Painuneiden lattioiden listoitukset uusitaan.

# 3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO

## Lämmitysjärjestelmät (G1)

## Lämmöntuotanto (G11)

Lämmönsiirtimet

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon  ja lämmönjakohuoneessa on kaksi siirrintä, jotka palvelevat lämpöjohtoverkostoa (teho 290  kW) ja käyttövesiverkostoa

(teho 262 kW). Siirtimien valmistajana on Högfors. Lämmönjakohuoneessa olevat putket on eristetty villakourulla ja päällystetty PVC muovilla.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

Mittarit

Lämmönjakohuoneen painemittarit ovat osoitinmittareita. Mittarit ovat tarkastushetkellä toimivia.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Lämmönjakelu (G12)

Kiertovesipumput

Lämpöjohtoverkoston pumppu on kolmeks valmistama ja se on malliltaan AKN- 50 ja lämpimän käyttöveden pumppu on myös kolmeks valmistama malliltaan ASP- 32/4. Molempien pumppujen käyntiäänet olivat tarkastushetkellä hyvät eikä niissä näkynyt vuotoja.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Paisunta- ja varolaitteet

Paisuntajärjestelmä on suljettu ja sen tilavuus on 140 litraa. Varoventtiilin avautumispaine on 2,5 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmitysverkosto varusteineen

Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat alkuperäisiä teräsputkia, jotka on asennettu kierre-, hitsaus-, ja laippaliitoksin. Näkyvissä olevat putkiosuudet olivat suhteellisen siistejä eikä niissä ole ollut vuotoja.

Toimenpide-ehdotukset

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit uusitaan.

## Lämmönluovutus (G13)

Lämmityspatterit

Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Niiden kunto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Patteriventtiilit

Patteriventtiilit ovat huoneistoissa sekä yleisissä tiloissa alkuperäisiä käsisäätöisiä venttiileitä, joiden kunto on tyydyttävä/heikko. Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilien uusimisen yhteydessä olisi taloudellisesti järkevää uusia myös patteriventtiilit termostaattisiksi venttiileiksi. Näin saadaan lämpö jaettua tasaisemmin kiinteistön eri tiloihin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Toimenpide-ehdotukset

Patteriventtiilit uusitaan termostaattisiksi venttiileiksi ja verkosto tasapainotetaan. Samassa yhteydessä uusitaan patterista paluupuolen säätötulppa sekä ilmaruuvit.

## Eristykset (G14)

Lämpöjohtoverkoston eristeet ovat näkyviltä osin villakourueristeitä, jotka on päällystetty PVC muovilla.

Eristeiden kunto on hyvä.

Toimenpide-ehdotukset

Eristeiden materiaaleista ei ole tietoa kuin lämmönjakohuoneen osalta. Mahdollinen asbestin esiintyminen vanhemmissa eristeissä on suositeltavaa selvittää.

## Rakennusautomaatiojärjestelmät

Säätölaitteet

Kiinteistössä on ECO Paronen säätölaitteet

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Patteriventtiilit ovat huonokuntoisia

## Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)

## Vedenkäsittelylaitteet (G21)

Paineenalennusventtiilit

Kiinteistössä ei ole käyttöveden paineenalennusventtiiliä ja kyseisellä alueella paine on

n. 5,0 …5,2 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Asennetaan paineenalennusventtiili, joka säädetään n. 3,3…3,5 bar tasolle.

Lämpimän käyttöveden erillismittaus

Lämpimän käyttöveden erillismittaus puuttuu. Mittari helpottaisi kulutusseurantaa ja lämminkäyttövesiverkoston vesivuotojen havainnointia.

Toimenpide-ehdotukset

Erillismittari asennetaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontissa.

## Vesijohtoverkostot (G22)

Kylmän käyttöveden putket

Kylmävesijohdot ovat alkuperäiset ja runkojohtoina ne ovat asennettu kuumasinkitystä teräsputkesta hamppu- kittiliitoksin.

Lämpimän käyttöveden putket

Lämminkäyttövesiputket ovat runkojen osalta alkuperäiset ja ne ovat asennettu kupariputkesta fosfori-kuparijuotoksin.

Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötilaksi oli tarkastushetkellä +56 oC.

Toimenpide-ehdotukset

Vesi- ja viemärilaitteistojen kuntoa ja jäljellä olevaa käyttöikää voidaan selvittää Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjeessa esitetyillä tutkimusmenetelmillä, joita ovat esim. läpivalaisukuvaukset ja videokuvaukset.

## Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.1)

Käyttövesiverkoston sulku- ja linjansäätöventtiilit ovat vinoistukkaventtiileitä ja niiden kunto on tyydyttävä/heikko.

Toimenpide-ehdotukset

Vanhat vinoistukkaventtiilit uusitaan tarvittaessa, kun niissä ilmenee ongelmia esim. sulkemisen suhteen. Kaikki venttiilit uusitaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontissa.

## Viemäriverkostot (G23)

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit ovat valurautaisia , jotka on asennettu muhviliitoksin. Tuuletusviemärit ovat kokoa DN 100.

Pohjaviemärit on asennettu lattian alle. Viemäreiden kunto arvioitiin tyydyttäväksi.

Salaojaverkoston kunto täytyy selvittää rakennusteknisen arvion mukaan. ( D7)

Toimenpide-ehdotukset

Rakennusteknisen arvion mukaan. ( D7)

Käyttövesiverkoston sulkuventtiilit ovat  vinoistukkaventtiileitä

## Vesi- ja viemärikalusteet (G24)

Tarkastetuissa tiloissa oli seuraavia vesi- ja viemärikalusteita:

– posliininen lavuaari

– vesilukot metallisia

– 2- otehanaoja

Toimenpide-ehdotukset

- Hanojen uusinta

Lämmönjakohuoneen vesi- ja viemärikalusteet

Lämmönjakohuoneessa on 2- oteseinähana.

Toimenpide-ehdotukset

Hanan uusinta

## Eristykset (G25)

Käyttövesiverkoston eristeet ovat näkyviltä osin  villakourueristeitä ja ne on päällystetty PVC muovilla.

Eristeiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Eriste materiaalien tarkempi selvitys.

## Ilmastointijärjestelmät (G3)

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto käsittäen kaksi tuloilmakonetta ja seitsemän huippuimuria.

## Ilmanvaihdon kanavat (G33.1)

Ilmanvaihdon kanavat ovat galvanoituja kierresaumakanavia ja niiden koko on pääosin

100- 150 mm. Ilmanvaihdon kanavat on nuohottu viimeksi n. 10 vuotta sitten.

Toimenpide-ehdotukset

Poistoilmakanavat nuohotaan tänä vuonna ja jatkossa 10 vuoden välein.

## Poistoilmaelimet (G33.2)

Luokkahuoneisiin on asennettu lautasventtiilit ja niiden kunto on tyydyttävä. Lautasventtiilit puhdistetaan nuohouksien yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Korvausilmaelimet (G33.3)

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Kylmätekniset järjestelmät (G4)

Keittiössä on viileäkaappi ja sen kompressori on asennettu lämmönjakohuoneeseen.

# 3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO

## Aluesähköistys (H11)

## Piha- ja aluevalaisimet (H11.1)

Piha - alueen valaistus oli kohtalainen, hiekkakentällä on kaksi valopylvästä, joissa kummassakin neljä kappaletta valonheittimiä. Yksi valonheitin ei toiminut.

Rakennuksessa on kaksi sisääntulolippaa, joissa on kahdeksan hehkulamppuvalaisinta.

Rakennuksen seinällä on numerovalo. Valaisinpylväässä on halogeenilamppuvalaisimet.

Toimenpide-ehdotukset

Valaisimiin normaali vuosittainen puhdistus- ja lamppuhuolto.

Pimeänä olevan valaisimen korjaus.

Selvitettävä pihavalaistuksen riittävyys / lisäystarve.

Hämäräkytkimet ja kello-ohjaukset (H1.2)

Pääkeskuksella on kellokytkin ja hämäräkytkin ulkovalojen ohjaukseen.

Ulkovalojen ja katoksenvalojen käyttökytkin on automaattiasennossa, mutta numerovalon käyttökytkin oli tarkastushetkellä 0-asennossa (käännettiin automaattiasentoon).

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)

## Pääkeskukset (H22.1)

Sähköpääkeskus sijaitsi pääkeskuskomerossa.

Pääkytkimen nimellisvirta on 200 A ja päävarokkeet 3 x 160/400 A.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Muut keskukset (H22.2)

Ryhmäkeskukset

Rakennuksessa on yhdistetty pää- ja ryhmäkeskus. Keskukseen on uusittu kellokytkin, jolloin kanteen on jäänyt suurehko aukko. Keskuksessa on kaksi kellokytkintä toinen valaistuksen ohjaukseen ja toinen IV-ohjaukseen. Keskuksessa on käyttökytkimet IV-kojeille 6TP1, 1TP1 ja 2TP1.

Ryhmäkeskus sijaitsee keskuskomerossa opettajan huonetta vastapäätä. Tässä keskuksessa on käyttökytkimet lämpöjohtopumpulle 4P,

patteripumpulle 3P1, tulokojeelle 3TP1 sekä poistopuhaltimelle 2P4.

Toimenpide-ehdotukset

Asennetaan uuden kellokytkimen ympärille sormisuoja.

Ohjauskeskukset

## Ohjauskeskus sijaitsee vahtimestarin huoneen edessä. Ohjauskeskuksessa on 12

## kappaletta kytkimiä valaistusohjaukseen sekä kolme kytkintä jotka eivät ilmeisesti ole

## käytössä.

Toimenpide-ehdotukset

Selvitetään edellä mainittujen kolmen kytkimen tarpeellisuus ja merkitään ohjauskeskukseen.

## Johtotiet (H3)

Rakennuksen huoneiden ja yleistentilojen asennukset oli tehty hylly-, ja uppoasennuksena.

## Johdot ja niiden varusteet (H4)

H 4.1	Liittymisjohdot

## Yksi alumiinimaakaapeli APAKM 3 x 185 +185.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

H 4.2 	Maadoitukset

Kiinteistössä ei ole erillistä maadoituselektrodia.

PK:sta on vedetty maadoitukset lämmönjakohuoneeseen sekä

antenniputkelle.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

H 4.4	Voimaryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

H 4.5	Valaistusryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Osa asennuksista uppoasennuksia, joita ei pääse näkemään.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Valaisimet (H5)

Kiinteistön yleisten tilojen valaisimet olivat hyvässä kunnossa olevia, pääosin loistelamppuvalaisimia. Käytävillä valaistusvoimakkuus vaihteli 50 ja 400 luxin välillä.

Voimistelusalissa on loisteputkivalaistus ja valaistusteho luokkaa 800-1000 lux.

Pukuhuoneissa on loistelamppuvalaistus, jonka valaistusvoimakkuus on 150-280 luxia.

Luokkahuoneissa on loistelamppuvalaistus, jonka valaistusteho vaihtelee 300 ja 500 luxin välillä. Luokissa ei ole erillistä tauluvalaistusta.

Opettajanhuoneen valaistusvoimakkuus on 350 luxia. Terveydenhoitajan huoneen valaistusvoimakkuus on 300 luxia. vahtimestarin huoneen valaistusvoimakkuus on 400 luxia.

Toimenpide-ehdotukset

Yleisten tilojen valaisimille tulee suorittaa normaali vuosihuolto ja puhdistus.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet.

Selvitettävä tauluvalaisimien tarve.

## Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)

Keittiön sähkövarusteet

Keittiössä oli normaalit laitoskeittiökojeet, kuten uuni, astianpesukone, keittimet ja kylmiö.

Keittiön lämpökojeilla on ohjauskytkin, jolla laitteiden sähkösyöttö saadaan päälle ja pois.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Puhelinjärjestelmät (J1)

Rakennuksessa on lankapuhelinverkko. Talojakamo sijaitsee opettajanhuoneen komerossa. Rakennuksessa on seitsemän puhelinpistettä 4.6.76 päivätyn puhelinkaavion mukaan.

Toimenpide-ehdotukset

Puhelinpisteiden määrä / riittävyys tarkistettava.

## Antennijärjestelmät (J2)

Kiinteistössä on oma antenniverkko. Antennimasto sijaitsee katolla. Antennimastossa on erilliset VHF, UHF ja ULA antennit. Luokissa on antennipisteet.

Toimenpide-ehdotukset

Digitv palvelut lisääntyvät lähivuosina ja on tarpeen varautua antenniverkon mahdolliseen uudistustarpeeseen.

## Turva ja valvontajärjestelmät (J 5)

Rakennuksessa on aikakellojärjestelmä. Järjestelmän pääkello on Esmi WDP-Y2.

Rakennuksessa on ovimerkkivalojärjestelmä, jonka keskuslaite on Esmi HTX-8302, jossa on seitsemän lähtöä. Järjestelmä on akkuvarmistettu sähkökatkoksen varalle.

Rakennuksen on keskusradiojärjestelmä ja sen kuulutuskoje sijaitsee vahtimestarinhuoneessa.

Lämmönjakohuoneessa on LVI-hälytyskeskus Esmi HTY-840.

Rakennuksessa on rikosilmoitinjärjestelmä Hedengren HHL, johon on liitetty useita liikeilmaisimia. Järjestelmän käyttölaite on vahtimestarinhuoneessa.

Toimenpide-ehdotukset

Ovimerkkivalojärjestelmän akkujen uusiminen 3 -5 vuoden välein.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

# 3.4 Energiatalouden arviointi

Lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja vedenkulutuksen toteutuneet kulutustiedot on saatu isännöitsijältä. Kuntoarviossa tehtiin perustasoinen energiatalouden selvitys. Ominaiskulutukset on laskettu huomioiden vuotuiset lämmitystarveluvut, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen osuus kokonaiskulutuksesta. Vertailutiedot ovat Motivan tietokannasta (suoritetut energiakatselmukset 1996-2001).

Lämpöenergian kulutus

| Lämpöenergian kulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (MWh/a) | 177 | 186 | 224 |
| Normitettu kulutus (MWh/a) | 222 | 202 | 238 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 53,4 | 48,5 | 57,2 |

Kohteen ominaiskulutus on normaalia korkeampi, kun sitä vertaa koulujen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   46,8 kWh/r-m³, a.

Seuraavassa lämmitysenergian arvioitu kulutusjakauma vuodelta 2002. Ilmanvaihdon suuri osuus johtuu siitä, että koneita ei ole varustettu lämmöntalteenotoilla. Tämä selittää myös keskiarvoa korkeamman ominaiskulutuksen.

TYÖKALU XLS:TÄ PÄIVITETTÄVÄT TAULUKOT

| Lämpöenergian kulutusjakauma 2002 | MWh/a | % |
| --- | --- | --- |
| Ilmanvaihto | 129 | 54,4 |
| Lämmitys | 97 | 40,9 |
| Lämmin käyttövesi | 11 | 4,7 |
| Yhteensä | 238 | 100 |

Kuntoarvioraportissa ehdotettuja lämpöenergiankulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat:

- Patteriventtiilien uusinnat ja verkoston säätö

##### Vedenkulutus

| Kiinteistön vedenkulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedenkulutus (m³/a) | 526 | 558 | 568 |
| Ominaiskulutus (dm³/rm³,a) | 127 | 134 | 137 |

Kohteen ominaiskulutus on keskimääräistä tasoa , kun sitä vertaa koulujen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   n. 116,4  dm³/rm³,a.

Kuntoarvioraportissa ehdotettuja vedenkulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat:

- Paineenalennusventtiilin asennus käyttövesiverkostoon

##### Kaukolämmön sopimusteho

Kiinteistön sopimustehoa tarkasteltiin vuotuisen kulutuksen, sekä huipun käyttöajan perusteella.

| Vuosi | ominaisteho ( W/r-m³) | arvioitu maksimiteho (kW) | huipun k.a. (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 29,8 | 93 | 1920 |
| 2001 | 29,8 | 78 | 1626 |
| 2000 | 29,8 | 87 | 1792 |

Kohteen tilausteho on 124 kW. Arvion mukaan tilausteho on liian korkea. Tilaustehon tarkempi määritys voidaan tehdä esim. ohjeen KH 25-00146 mukaisesti mittauksiin perustuen. Tilaustehon mahdollisesta alentamisesta tulee neuvotella lämmöntoimittajan kanssa.

Sähköenergian kulutus

| Sähköenergian kulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (kWh/a) | 72100 | 68800 | 74800 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 17,3 | 16,5 | 18,0 |

Kohteen ominaiskulutus on normaalia huomattavasti korkeampi, kun sitä vertaa koulujen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   9,6 kWh/r-m³,a.

Kuntoarvioraportissa ehdotettuja sähköenergiankulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat:

- Ei  toimenpiteitä

# 3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi

Huoltokirjaa ei ole laadittu. Huoltokirjan laadintaa ja käyttöönottoa suositellaan. Huoltokirja on apuväline huoltomiehelle kiinteistössä tarvittavien hoito- ja huoltotehtävien oikea-aikaiseksi suorittamiseksi.