TIIVISTELMÄ

Rautkallion koulussa, Rautkallionkatu 7, 01360 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus toukokuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupungin arkkitehti Arto Alanko. Tällä kartoituksella pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevan rakennuksen kosteustekninen nykykunto ja selvittämään mahdolliset riski- ja vauriotekijät rakenteissa sekä antamaan jatkotoimenpide-ehdotukset.

Kosteuskartoituksessa havaittiin seuraavat riski- ja vauriotekijät rakenteissa:

Ikkunakarmit ja -puitteet ovat ulkopuolelta rahistuneita ja osin lahonneita.

Muutamat julkisivulevyt ovat alaosiltaan kuprussa, kosteita ja lahoamistilassa.

Lämmönjakohuoneessa (tila 46) venttiilit vuotavat.

Opetustilassa 23 katon akustiikkalevyssä on ennen kattoremonttia olleen vuodon kosteusjälkiä.

Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat pääosin hyviä. Lähinnä pesuhuoneessa (tila 28) pintakosteusarvot olivat merkittävästi koholla. Raja-arvon ylittäneet tilat on esitetty kohdassa 4.2.

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2.

Jatkotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä lähimmän vuoden aikana, jotta rakenteiden kosteusvaurioiden mahdollinen eteneminen saataisiin hallintaan.

TutkimusKORTES Oy

_____________________

Vesa Kontio		Gsm	040 – 7601317

tutkija

TIIVISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT	1

1.1	Kohteen ominaistiedot	1

1.2	Rakenne	1

2.	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ	1

3.	SUORITETUT TUTKIMUKSET	2

3.1	Lähtötiedot	2

3.2	Tutkimustoimenpiteet	2

4.	TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI	2

4.1	Yleistarkastus	2

4.2	Kosteusmittaus	3

4.3	Tutkimuslaitteet	4

5.	yHteenveto	4

5.1	Rakennuksen kosteustekninen nykykunto	4

5.2	Jatkotoimenpiteet	5

LIITTEET

LIITE 1.	Valokuvat

LIITE 2.	pohjapiirrustus jossa raja-arvon ylittäneet kosteusmittaustulokset

# TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

## Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Rautkallion koulu. Kiinteistö on valmistunut 1977. Vesikaton peruskorjaus on tehty 2002. Lisäksi kiinteistössä on tehty pieniä putkisto-, huoneisto- ja pintamateriaalimuutoksia 1990- ja 2000-luvuilla.

## Rakenne

Rakennus on 1-kerroksinen. Siihen liittyy erillinen varasto ja jätesäiliö. Rakennuksessa on bitumihuopatasakatto.

Perustustapana on maanvarainen antura-sokkeliperustus. Lattiapäällysteet ovat pääosin muovimattoja ja muovilaattoja.

Ulkoseinät ovat puurunkoiset. Ulkopinnassa on karaattilevy, välissä mineraalivilla 125 mm ja sisäpinta lujalevyä. Julkisivulevyjen liitokset ovat muotopellillä verhoiltuja ja elastisella saumamassalla tiivistettyjä.

Väliseinät ovat pääosin kalkkihiekkakivestä paikalla muurattuja seiniä ja lujalevyseiniä.

Katon rakenne on sisäänpäin kallistettu kermipintainen tasakatto, jossa pintavedet ohjataan kattokaivoihin.

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.

# TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Kosteuskartoituksen tarkoituksena oli selvittää:

- havaittavat kosteusvauriot,

- mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Kosteuskartoituksen maastotyöt tehtiin yhdessä asbestikartoituksen kanssa toukokuussa 2004. Kosteuskartoituksen tarkastukset ja mittaukset suoritti Vesa Kontio TutkimusKORTES Oy:stä.

# SUORITETUT TUTKIMUKSET

## Lähtötiedot

Kosteuskartoituksen lähtötietoina olivat kohteen pää- ja rakennepiirustukset.

## Tutkimustoimenpiteet

- Yleistarkastus, jossa kartoitettiin koko rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset vauriot aistinvaraisesti eli lähinnä näkö- ja hajuhavainnoin.

- Rakennuksesta otettiin digi-valokuvia.

- Kosteusmittaukset tehtiin pintakosteusmittauksina rakennuksen sisätiloista, seinä- ja lattiapinnoista.

# TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI

## Yleistarkastus

Rakennuksen ulkopuoli

Rakennuksen kattovedet ohjataan kattokaivojen ja rakennuksen sisäpuolisen viemäröinnin avulla sadevesikaivoihin. Bitumihuopakatteen kunto oli silmämääräisesti hyvä. Yhden kattokaivon ympärillä oli vesilätäkkö, johtuen kaivon suulla olleista neulasista ja kaarnankappaleista. Katon räystäspellitykset olivat hyväkuntoiset.

Piha-alueen pintavedet johdetaan sadevesikaivoihin ja pintavaluna pois tontilta. Rakennusta ympäröivät pintakallistukset pääosin ohjaavat valumavedet rakennuksesta poispäin. Lounaissivulla kallistus on seinään päin.

Ulkoseinien julkisivulevyt ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Osaan levyistä on ilmestynyt sammalkasvustoa. Seinän alaosassa yksittäiset levyt ovat irronneet ja lahoamistilassa (lounaissivu).

Julkisivulevyjen ja peltien väliset elastiset saumat ovat tyydyttävässä kunnossa.

Sokkelin betoni on teräskorroosion seurauksena paikoin rapautunut ja raudoitukset ovat paikoin näkyvillä.

Ikkunoiden vesipellitykset ovat kallistukseltaan hyvät ja pääsääntöisesti hyväkuntoiset. Sokkelien päällä olevat vesipellit ovat loivasti ulospäin kallistettuja. Vesipellit ovat usein lommoilla ja niiden kunnot ovat paikoin heikot.

Ikkunakarmit ovat osin ulkopuolelta voimakkaasti lahonneita ja paikoin niiden päälle on asennettu pellitys.

Erillisen varasto ja jätesäiliön lautaverhouksen maalaus on paikoin heikkokuntoinen.

Rakennuksen sisäpuoli

Sisätiloissa ei havaittu silmämääräisesti merkittäviä kosteusvaurioita eikä kiinteistön talonmiehellä ollut tietoa nykyisistä kosteusvahingoista. Ennen vuotta 1987 keittiössä on ollut vesivuoto, jonka vuoksi lattiaan ja väliseinään on tehty korjauksia. Kattokaivot ovat vuotaneet ennen vesikaton  korjausta. Pintakosteusmittauksissa kyseiset pinnat olivat kuivia.

Lämmönjakohuoneessa (tila 46) lattialla on vesijälkiä venttiilien alla ja venttiileissä on kalkkisaostumia sekä vesipisaroita. Pintakosteusmittauksissa korkeinarvo oli 4,3 % ja pääsääntöisesti tulokset olivat alle raja-arvojen.

Suihkuhuoneessa tila 29 ovenpielessä oleva lastulevy on alaosasta lahonnut (lattian muovimaton nosto poistettu).

Tarkastushetkellä ikkunoiden väleissä ei havaittu kosteutta eikä sisäpuolen ikkunan karmeissa havaittu kosteusvaurioita.

Ulkoseinien sisäpuoliset lujalevyt olivat pintakosteusmittauksissa kuivat eikä niissä havaittu kosteusvaurioita.

Kattojen pinnat olivat pääosin siistit. Opetustilassa 23 katon akustiikkalevyssä on kosteusjälkiä (aikaisempi kattokaivon vuoto) sekä käytävien akustiikkalevyissä tummentumia. LVI-putkiin tiivistynyt kosteus on mahdollisesti aiheuttanut tummentumat käytävän kattolevyihin. Osa levyistä on vaihdettu.

## Kosteusmittaus

Pohjapiirustuksiin, LIITE 2 on merkitty havaitut kosteusmittaustulokset, jotka ylittivät raja-arvon.

Kosteusmittaukset suoritettiin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli pintakosteusmittauksena pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarin anturi mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pintakosteusmittauksissa pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.

Lattia- ja seinäpinnat mitattiin sattumanvaraisesti (kaikki kosteat tilat). Pääosin mittaustulokset olivat hyviä.

- Lattiat 0,7-9,0 %.

- Ulkoseinät 0,7-3,4

Seuraavassa tilat, joissa saadut mittausarvot ylittivät raja-arvon 3,9 %.

- Lämmönjakohuoneen lattia (tila 46) 0,8-4,3 %.

- Pesuhuoneen lattia (tila 28). 4,0 – 9,0 %.

- WC lattia (tila 18) 1,4-4,8 %.

## Tutkimuslaitteet

Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä:

- Kosteusmittaukset suoritettiin Doser Doma Hygrometer pintakosteusmittarilla.

- Rakennuksen sisäpuoliset havainnot perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin eli lähinnä näkö- ja hajuhavaintoihin.

- Rakennuksen ulkopuoliset havainnot perustuvat näköhavaintoihin.

# yHteenveto

## Rakennuksen kosteustekninen nykykunto

- Vesikatto on peruskorjattu vuonna 2002 ja siihen on lisätty viisi kaivoa. Katto on hyväkuntoinen.

- Sokkelin yläpuolella olevat vesipellit ovat paikoin huonokuntoisia.

- Ikkunakarmit ovat ulkopuolelta rahistuneita ja paikoin lahonneita. Vesipeltien kallistus ulospäin on jyrkkä.

- Ulkoseinien julkisivulevyt ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Yksittäiset levyt ovat sammaleisia tai alapinnasta irronneita ja lahoamistilassa (lounaissivu).

- Lämmönjakohuoneessa (tila 46) venttiilit vuotavat (ei merkittävää  kosteutta mittauksissa, ilma kuivaa).

- Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat pääosin hyviä, lähinnä pesuhuoneen lattiassa pintakosteudet olivat merkittävästi koholla. Raja-arvon ylittäneet tilat on esitetty kohdassa 4.2.

## Jatkotoimenpiteet

- Seinästä osin irronneet ja lahoamistilassa olevat julkisivulevyt tulisi uusia. Sammaloituneiden levyjen puhdistamista tulisi harkita.

- Varaston ja jätesäiliön puuverhous tulisi huoltomaalata.

- Ikkunapuitteiden uusimista tulisi harkita.

- Seinien vierustan sepellystä tulisi harkita (noin puolimetriä sokkelista ulospäin)

- Lounaissivulla maanviiste tulisi tehdä seinästä ulospäin sekä kaivaa pintaoja.

- Opetustilan 23 katon akustiikkalevy tulisi vaihtaa.

- Suihkun (tila 29) ovenpielen lastulevy tulisi vaihtaa ja korjata ko. lattiamaton seinälle nosto.

- Pintakosteusmittarilla mitatut raja-arvon ylittäneet tilat tulisi mitata uudelleen pintakosteusmittarilla ja tuloksista riippuen tutkia porareikä-menetelmällä ja suhteellisenkosteuden mittarilla. Mittaustulokset olisivat luotettavat eikä rakenteita korjattaisi turhaan.