REKOLAN KOULU

VANTAA

PAINEELLISTEN PUTKISTOJEN VUOTOMITTAUKSET

28.11.- 8.12.2003

## RAPORTTI

# KOHDE:	Rekolan koulu

# Vantaa

# ASIA:          PAINEELLISTEN PUTKISTOJEN  VUOTOMITTAUKSET YMS.

1.0

Tutkimuksen laajuus

Kiinteistön omistajien edustajat halusivat varmistua Rekolan koululla jo pidemmän aikaa esiintyneestä kosteusvauriosta, joka esiintyy kellarikerroksessa lattiasta nousevana kosteutena. Ongelmasta ei olla päästy pois, vaikka kiinteistön ulkopuolella

on parannettu salaojitusta yms. Koska kiinteistöön on tulossa laajat perusparannukset,

haluttiin jo tässä vaiheessa varmistua mahdollisesta putkistovuodon  olemassa olosta.

2.0

Tarkastukset

Sovelsimme tarkastuksissa seuraavia tarkastusmenetelmiä:

- Silmämääräistarkastuksia

- Vuotovahtitestausta käyttövesiputkistoille

- Patteriverkoston paineiden seurantaa

- Kosteusmittauksia

  - Silmämääräistarkastukset

Tarkastuksia suoritettiin liitteeseen 1 merkityillä alueilla. Tarkastuksissa voitiin todeta, että kaikki paineelliset putkistot  (käyttövesiputkisto/lämpöjohtoverkosto) on toteutettu pinta-asennuksena. Todennäköistä on, etteivät nämä ole vaurioiden aiheuttajia. Silmämääräisesti on kosteusvaurioita edelleen havaittavissa  keskellä

rakennusta eräissä kantavissa rakenteissa. Paineelliset putkistot kulkevat käytävien katoissa olevissa koteloinneissa.

  - Vuotovahtitestaus käyttövesiputkistoille

Kiinteistön vesimittarissa, joka sijaitsee lämmönjakohuoneessa, pidettiin vuotovahtia

aikavälillä 28.11.2003  klo 13.17 – 1.12.2003 klo 8.45. Tulosteiden mukaan kiinteis-tössä on jatkuvaa ylimääräistä kulutusta n.1litra/min, joka vastaa n. 1 440 litran vuorokausihävikkiä. Vuoto löydettiinkin keittiöhenkilökunnan wc-tiloista, jossa wc-pönttö valutti jatkuvasti ”läpi”. Tämä saattaa hyvinkin selittää vuotovahdin määritte-lemän jatkuvan vesihävikin.

Kaikki alueen muut vesipisteet ovat kunnossa. Käyttövesiputkistot vesipisteille tulevat myös yläkautta, joten alapohjassa ei ole paineellisia putkistoja. Käytävältä löydettiin

yksi pinnallinen vuoto sinkitystä putkesta, kuva 3.

  - Patteriverkosto

Kaikki lämpöjohtoverkoston putket ovat kellarikäytävän katossa koteloinneissa,

joista ne on tuotu joko pinnassa pattereille tai ulkoseinissä seinän sisällä.

Sivu 2

Pintakosteusmittarilla mitattaessa ei ulkoseinien alaosista löydetty koholla olevia kosteusarvoja. Patteriverkoston paineiden on seurannan mukaan todettu pysyvän

1.95 barissa. Kalvoastian esipaineita ei tässä yhteydessä tarkistettu.

  - Kosteusmittaukset (merkitty piirustukseen tunnuksilla A - H)

Mittaukset on suoritettu pintakosteusmittarilla (Humitest, asteikko E 3).

Kosteusarvot:

1 – 3		kuiva

3 -  6		kosteahko

6 – 8.2	märkä

  - Käytävä:

Pohjakerroksen käytävän ja vanhan kattilahuoneen välinen seinä on märkä alaosastaan n.5 metrin matkalta paikoin jopa 70 cm korkeuteen lattiatasosta. Mittausarvot ovat  5 – 8 . Kostea alue on juuri vanhan kattilahuoneen savuhormin kohdalla, kuva 1. Käytävän kaikki muut seinät ovat kuivia, joissa mittausarvot ovat alle 3. Käytävän lattia on kauttaaltaan 4- 8. Korkeat mittausarvot saattavat johtua lattiamateriaalista (hiottu pesubetonilattia).

- Pohjavesikaivo:

Vedenpinta on n. 1.7 metriä lattiatason alapuolella. Pumpulta putki johdettu vanhan kattilahuoneen ovenpielessä olevaan viemäriin.

- Oppilastöiden varasto:

Seinät ovat kuivia, mittausarvot alle 3. Lattian laidoilla 3 - 5, keskellä jopa 8.

Lattiamateriaali on maalattua betonia.

- Maalausosasto:

Seinät ovat kuivia (alle 3) paitsi lavuaarin viereisen ikkunan alla lähellä lattian rajaa arvot ovat 5 - 8. Lattiassa muualla arvot 3 – 4. Materiaali on maalattua betonia.

- Kuumakäsittely:

Seinät ovat kuivia (alle3). Lattia on 2 – 4. Materiaali on betonia.

- Tekninen käsityö:

Seinissä arvot ovat 2 – 4. Lattiapinnoite on puuta. Poratuista rei’istä käsin tunnustellen alapohja on kuiva. Lattialankuissa ei ole havaittavissa kosteusvaurioita.

- Musiikki:

Ulkoseinässä piirustukseen merkityllä alueella alaosa n. 10 – 20 cm korkeuteen arvoissa 5 - 8 samoin kuin lavuaarin alla. Lattia kauttaaltaan 4 - 6 paitsi lavuaarin edustalla 6 - 8. Lattiaan poratussa aukossa täytehiekka on.

Sivu 3

kuivaa pohjalaattaan saakka. Lattiapinnoite on muovilaatta, joka paikoin kupruilee, kuva 2.

3. Toimenpide-ehdotukset

1.      Tutkimuksien perusteella paineellisissa putkistoissa ei ole vuotoa, vaan

kosteus alapohjaan tulee muualta kuin vesijohdoista tai lämpöjohtoverkostosta.

2.       Lavuaarien ympärillä esiintyy useammassa kohdassa korkeita kosteusarvoja,

joten niiden kaikkien ympäristöt tulee avata ja varmistaa liitosten pitävyys.

3.       Lattiarakenteiden alla kulkee pohjaviemäreitä, joten niiden kunto tulee

varmistaa videokuvaamalla.

4.       Katon rajassa lähellä keittiötä oleva kylmävesiputken vuoto tulee korjata.

5.       Salaojien toimivuus tulee varmistaa toimintakokeilla.

SUOMEN VUOTOTEKNIIKKA OY

Vantaalla  8.12.2003

Osmo Ahjoniemi

tarkastusteknikko, pätevöitynyt lvv-kuntotutkija

p. 0400 – 607 225

Liitteet	pohjapiirustus (kosteusmittauskohdat)

:	vedenkulutusseuranta

paineiden seurantaraportti

valokuvat

LIITE

Kuva 1: Kosteusvaurioita käytävällä (kohta A)

Kuva 2: Musiikkiluokka ( laattojen alla kosteutta)

Kuva 3: Putkivuotokohta käytävän päässä