Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 12.10.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA186REKOLANMK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA186REKOLANMK A, luokan R1 terveyshaittaepäilyselvi -

tys, jatkotutkimus 2.10.2007

KOHDE	Rekolanmäen koulu, Valtimotie 4, 01400 Vantaa, luokka 2221

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Pekka Wallenius, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Luokka 2221

Kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden sijainti 	B2

on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

4.3		  5.0		5.0

5.2

5.0

OT2221

5.2	                       5.1		5.7	              5.7

RMK1

RMK2

RMK3	              5.1

5.0				5.5	              3.1

5.6

4.3   3.9

4.3

4.7		       Työ- ja neuvotteluh.

2212

3.9   3.7

TK

Luokka 2221

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Luokka 2221

RMK1.  Työ- ja neuvotteluhuoneen puoleinen 		M	+ 	-

ulkonurkka, lattian rako			homeitiöitä

V  -	-/+

Cladosporium

RMK2.  Työ- ja neuvotteluhuoneen puoleinen 		M	- 	-

ulkonurkka, tasoite ulkoseinän nauhajalkalistan

alta 					V  -	-

RMK3.  Työ- ja neuvotteluhuoneen puoleinen  		M	- 	-

ulkonurkka väliseinä

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Luokka 2221

Lattian kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia.

Työ- ja neuvotteluhuoneen 2212 puoleisessa ulkonurkassa oli aistittavissa tunkkainen, mikrobiperäisyyteen viittaava haju. Nurkassa on rako nauhajalkalistan alla lattian ja ulkoseinän liitoskohdassa.

Lattian raosta, raon kohdalta seinätasoitteesta sekä työ- ja neuvotteluhuoneen 2212 puoleisesta väliseinästä otetuista näytteistä RMK1, 2 ja 3 ei todettu mikrobikasvua.

On luultavaa, että mikrobiperäinen haju tulee raosta ilmavirtausten mukana kauempaa rakenteista.

Espoossa 12.10.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA186kuva1.  Luokan 2221 ulkonurkassa on rako lattian ja ulkoseinän liitos-

kohdassa. On luultavaa, että luokassa aistittu mikrobiperäinen

haju tulee raon kautta.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.