Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  24.8.2003

tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA9

Kielotie 13					sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA9	, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus 18.8.2003

KOHDE		Riihipellon päiväkoti, Krakankuja 5, 01510 Vantaa,

opetustila 2, 139, terveydenhoitajan huone

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu, 18.8.2003

Pekka Wallenius

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Lattioiden kosteusmittauksen tulokset ja otettujen  	     B2

näytteiden sijainti on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen

pohjakuvaan

4.5 	     4.0 	         4.5 	           4.6

RPK3

terveydenhoitaja

4.6 	     4.7  	          5.1 	           4.3

kohonneita ovat

lukemat >/=  6.0

6.2 	 	5.1 	          5.8

RPK4

RPK5

5.8 	                 	5.5 	          5.5	    5.4 	            4.6

RPK2				      sivuhuone  4.6

5.6 		5.2 	         5.0	    5.1 	RPK1   4.5

5.5 		5.1 	         6.0

Opetustila 139

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

6   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

RPK1.  Opetustilan vieressä oleva sivutila,		V  - 	++

laskeumapöly  				Alternaria 	 	50 %

Rhizopus   		20 %

Aspergillus niger   	20 %

Aspergillus flavus   	10 %

M 	+ 	-

homeitiöitä

(sellukuituja, synt. kuituja,

lasikuituja, nokea, epiteeliä)

RPK2.  Opetustila 139, laskeumapöly 			V  - 	++

Cladosporium   	50 %

Alternaria   		30 %

Aspergillus niger   	20 %

M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmaston paloja

(sellukuituja, siitepölyä,

lasikuituja hyvin vähän, nokea,

kipsihiukkasia)

RPK3.  Terveydenhoitajan huone, laskeumapöly 	M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmaston paloja

(sellukuituja, nokea, epiteeliä)

V  - 	+

Rhizopus

RPK4.  Opetustila 139, takaseinän reuna,  		M 	- 	-

linoleumin alta (betonipinta 6.0/B3)

V  -	+

Penicillium

RPK5.  Sivuhuoneen lattia ovenpielestä linoleumin alta 	M 	- 	-

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Tilaajalta saadun tiedon mukaan opetustilan lattiasta on poistettu pintavalun pahvinen irrotuskaista. Irrotuskaistan poistamisen jälkeen valusauma on tiivistetty elastisella massalla. Käynnin aikana kohteessa olleelta urakoitsijalta saadun tiedon mukaan tiivistykseen on käytetty Sikaflex HP1 polyuretaanitiivistysmassaa.

Oy Lifa Air Ltd kautta saadun tiedon mukaan korjausten jälkeen tilat on sumutettu Penetrox PF -nimisellä tertiääristä butyylihydroperoksidia sisältävällä tuotteella.

Tilaajalta saadun tiedon mukaan opetustilassa on yhdellä oppilaalla ollut iho-oireita korjaustoimenpiteiden jälkeen. Paikalla tehtyjen tutkimusten yhteydessä opettajalta saadun tiedon mukaan oppilaan oireilu on vähitellen vähenemässä ja lääkityksen lopettamista on harkittu.

Kosteusmittauksessa saatiin paikoitellen hieman kohonneita lukemia opetustilan 139 lattiasta. Lattiasta linoleumin alta otetusta näytteestä RPK4 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä Penicillium -suvun homeen itiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Sivutilan lattiasta linoleumin alta otetusta näytteestä RPK5 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Sivutilasta otetusta laskeumapölynäytteestä RPK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin sellukuituja, lasikuituja ja synteettisiä kuituja, nokea ja epiteeliä. Näytteestä todetut hiukkaset ovat tavallisia sisäilman pienhiukkasia. Lasikuituhiukkasia ei kuitenkaan saisi esiintyä merkittäviä määriä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti vuodenaikaan nähden tavanomaisten homesienten elinkykyisiä itiöitä.

Opetustilasta 139 kaapiston päältä otetusta laskeumapölynäytteestä RPK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmaston paloja. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin sellukuituja, hyvin vähän lasikuituja, siitepölyä, nokea ja runsaasti kipsihiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti tavanomaisten ulkoilman homesienten itiöitä.

Terveydenhoitajan huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä RPK3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmaston paloja sekä sellukuituja, nokea ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Tulkintamme mukaan mikrobinäytteen tulos ei viittaa poikkeavan mikrobilähteen olemassaoloon.

Opetustilan 139 lattiasta linoleumin alta otetusta näytteestä RPK4 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä Penicillium -suvun homeen itiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Sivutilan lattiasta linoleumin alta otetusta näytteestä RPK5 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään ,että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Tiloissa tehdyssä mikrobitutkimuksessa ei saatu viitteitä mikrobiongelmasta, joka voisi käsityksemme mukaan olla syynä oppilaan iho-oireiluun.  Käsityksemme mukaan nopeasti alkanut ihoreaktio, joka kuitenkin ajan kanssa alkaa vähitellen helpottaa, viittaa tiloissa olevaan tilapäiseen ärsykkeeseen eikä pysyvään ärsykkeeseen kuten esimerkiksi rakenteissa olevaan poikkeavaan mikrobilähteeseen.

Ärsyke voisi liittyä kesäloman aikana tehtyihin korjauksiin ja mahdollisesti niiden yhteydessä käytettyihin materiaaleihin. Laskeumapölynäytteistä todettu lasikuitu on ärsyttävää.

Korjauksessa käytetystä polyuretaani -tiivistysmassasta vapautuu pitkän aikaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, erityisesti di-isosyanaattia. Tiivistysmassassa käytetty di-isosyanaatti on käsityksemme mukaan ärsyttävää ja herkistävää.

Tilojen ilman desinfiointiin käytetty tertiäärinen butyylihydroperoksidi on syövyttävää ja ärsyttävää. Käytetty orgaaninen peroksidi on kuitenkin melko nopeasti haihtuvaa ja kemiallisesti hajoavaa.

Peroksidi hapettaa muita yhdisteitä, jolloin niiden ominaisuudet muuttuvat. Yleinen käsitys on, että hapetetut orgaaniset yhdisteet ovat vähemmän haitallisia kuin hapettamattomat yhdisteet.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, mikrobinäytteiden tulosten ja saadun informaation perusteella seuraavia toimenpiteitä:

1.  Tutkitut tilat tulisi puhdistaa pölystä HEPA -imurilla ja tai pyyhkimällä nihkeällä liinalla.

2.  Mahdolliset  kemialliset ärsykkeet  (di-isosyanaatti, tertiäärinen butyylihydroperoksidi, ym.)  laimenevat melko nopeasti ajan kanssa.

Niiden mahdollinen esiintyminen ilmassa on haluttaessa tutkittavissa

VOC -mittauksella.

Espoossa   24.8.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.