MIKROSEM OY			LAUSUNTO NO  8655-08

15.5.2008

GENANO OY AB
ROY HELENIUS

TEKNOBULEVARDI 3-5

01530 VANTAA

roy.helenius@genano.fi

PÖLYNÄYTTEENNE  17.3., 25.3,. 8.4., 21.4. ja 6.5.2008

KOHDE: 	RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI, KRAkanKUJA 5, 01510 VANTAA

1.  Analyysitulokset

- Näytetiedot, analyysitulokset

-Näytteet on analysoitu pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä alkuaineanalysaattorilla (S).

Tunnistettujen havaintojen runsautta/esiintyvyyden yleisyyttä näytteen hiukkasista on kuvattu seuraavalla asteikolla:
		ei havaittu       -	niukasti	           +            kohtalaisesti		++
		runsaasti	+++	erittäin runsaasti	++++

Pölyä on kerätty Genano-laitteen sisäpinnalta sovitulla toistuvalla tavalla. Pölynäytteen keräyksen on tehnyt Roy Helenius, Genano Oy. 
Laite on kerrotun mukaan puhdistettu aina ennen pölyn keräystä, jonka jälkeen laite on aina samalla teholla kerännyt pölyä tutkittavasta tilasta. Näytteiden keräysaika on vaihdellut 3-5 vuorokauden välillä.	
Pölynäyte 001,	1.44, terveydenhoito ja erityisoppi (pölyn keräys 3 vuorokautta)
Pölynäyte 002, 1.45, leikkihuone 1 (pölyn keräys 4 vuorokautta)
Pölynäyte 003, 1.3, liikuntasali (pölyn keräys n. 5 vuorokautta)
Pölynäyte 004, 1.39, opetustila 2 (pölyn keräys n. 5,5 vuorokautta)
Pölynäyte 005, 1.63, monikäyttötila (pölyn keräys n. 3 vuorokautta)
Pölynäyte 006, 1.79, lepohuone (pölyn keräys 5 vuorokautta)
Pölynäyte 007, 1.78, leikkihuone (pölyn keräys 5 vuorokautta)
Pölynäyte 008, 1.80 pienryhmähuone (pölyn keräys 3 vuorokautta)
Pölynäyte 009, 1.61, leikkihuone (pölyn keräys 4 vuorokautta)
Pölynäyte 010, 1.57, leikkihuone (pölyn keräys 3 vuorokautta)
Pölynäyte 011, 1.59, verstas (lelu) (pölyn keräys 4 vuorokautta)
Pölynäyte 012, 1.25, henkilökunnan työhuone (pölyn keräys 3 vuorokautta)
Pölynäyte 013, 1.02, Eteinen/vaatehuone (pölyn keräys 4 vuorokautta)
Pölynäyte 014, 1.27, kanslia (pölyn keräys 4 vuorokautta)
Pölynäyte 015, 1.75, leikkihuone (pölyn keräys 3,5 vuorokautta)

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät liitteessä 1 mainittuja hiukkasia.

1.2. Lyhyt yhteenveto pölynäytteiden analyysituksista:

Pölynäytteissä 003, 005, 006, 009, 012, 013, 014ja 015 esiintyi pääosin niukasti  ja pölynäytteissä 001 ja 007 kohtalaisesti normaalista sisäilmasta poiketen mineraalivillakuituja. Pääosin mineraalivillakuidut olivat alle 20 µm pituisia. Näytteessä 009 mineraalivillakuidut olivat yli 20 µm kuituja.

Pölynäytteissä 003, 0,05, 006, 007, 009 ja 013 esiintyi pääosin niukasti ja pölynäytteissä 012 ja 015 esiintyi kohtalaisesti homeitiöitä (pääosin ulkoilmassa ja/tai sisäilmassa yleisesti esiintyviä homeita).
Pölynäytteessä 005 esiintyi niukasti kosteusvaurioindikaattorina tunnettua Paecilomyces-hometta. 

Eläinpölyyn (pieneliö) liittyviä hiukkasia havaittiin niukasti näytteissä 008, 011, 012 ja 015.

1.3. Arviointiperusteita analyysituloksille:

Tulosten arviointi perustuu julkaisuihin:
- “Rakennusten homevaurioiden tutkiminen; eri menetelmiin liittyviä tekijöitä ja vertailututkimuksia” Salmi T. Sisäilmastoseminaari 20.3.1996, SIY Raportti 6, sivut 175-180
- "Sisäilman laatuun vaikuttavien mikrobien tutkiminen eri menetelmillä" Salmi T. ym. Sisäilmastoseminaari 14.2.1994, SIY Raportti 2, sivut 83-88
- "Elektronimikroskooppisesti tehtyjä selvityksiä kosteus- ja homevaurioisissa kohteissa" Salmi T. Sisäilmastoseminaari 14.3.95, SIY Raportti 4, sivut 63-68
- "Fungi carried from farmers' work into farm homes" A-L. Pasanen ym. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 50 (12):631-633 (1989)
- "Homevauriotalon asukkaiden sairastaminen" Männistö J., Salmi T., Mäkinen-Kiljunen S., Haahtela T. Suomen Lääkärilehti 27/95 vsk 50, sivut 2805-2810.
- “Suitably of an electron microscope in assessing quality of indoor air” Tuula Salmi, 2000. Healthy Buildings 2000 Conference  6-10.8.2000 Proceedings, Vol. 1 pages 381- 386.
- ”Kosteusvauriorakennuksen mikrobivaurioituneisuuden vertailuja eri laskentatavoilla. Laskennan toistettavuus elektronimikroskoopilla” Tuula Salmi 2001Sisäilmaseminaari 2001, SIY raportti 15, s. 71-76.
- ”Vaurioituneisuus ja hiukkasten laatu ilma-, pöly- tai materiaalinäytteessä ohjaa korjaustarvetta” Tuula Salmi, 2003. Sisäilmaseminaari 2003, SIY Raportti 19, s. 395-400.
- ”Mikrobipitoisuuksia erilaisissa tilanteissa pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.” Tuula Salmi, 2007. Sisäilmaseminaari 2007, SIY Raportti 25, s. 77-82.

*Kohteesta saatuja tuloksia on verrattu vastaavasti tehtyihin verrokkinäytteiden pitoisuuksiin. Eri menetelmillä tehtyjä tuloksia mikrobipitoisuuksien ja mikrobien tunnistuksen suhteen ei saa verrata toisiinsa. 

Suorilla mikroskooppisilla menetelmillä saadaan paremmin aito kuva mikrobien koosta, laadusta ja määrästä. Viljelyssä tulokseen vaikuttaa käytetty kasvatusalusta, kasvatuslämpötila ja näytteessä esiintyvät mikrobit, jolloin tulos saattaa poiketa runsaasti verrattaessa suoran mikroskopoinnin tuloksiin. Useat vertailututkimukset ovat osoittaneet, että viljelemällä ns. elvytyskykyisten eli ns. elävien mikrobien osuudeksi saadaan 0,1-25 % kokonaismikrobipitoisuudesta. Tiedetään myös, että ns. elvytyskyvyttömät eli ns. kuolleet mikrobit voivat olla terveyshaittaa tuovia. Tunnistaminen ja pitoisuuden määritys riippuu tulkitsijan menetelmiin liittyvästä kokemuksesta ja riittävä osaaminen edellyttää vuosien työkokemusta. Kussakin hyväksyttävässä menetelmässä on hyvät ja huonot puolensa, jotka tulkitsijan tulee hallita. 

Näytteen edustavuudella on erittäin tärkeä rooli erikoisesti korjaustarpeen ja laajuuden suhteen, joka tuloksia tulkittaessa on aina otettava huomioon.

MIKROSEM OY


Tuula Salmi,  toimitusjohtaja

Elektronimikroskopisti