MIKROSEM OY			LAUSUNTO NO  8655-08

31.3,2008

GENANO OY AB
ROY HELENIUS

TEKNOBULEVARDI 3-5

01530 VANTAA

roy.helenius@genano.fi

PÖLYNÄYTTEENNE  17 ja 25.3.2008

KOHDE: 	RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI, KRAkanKUJA 5, 01510 VANTAA

1.  Analyysitulokset

- Analyysitulokset ja tulosten tarkastelu

-Näytteet on analysoitu pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä alkuaineanalysaattorilla (S).

Tunnistettujen havaintojen runsautta/esiintyvyyden yleisyyttä näytteen hiukkasista on kuvattu seuraavalla asteikolla:
		ei havaittu       -	niukasti	           +            kohtalaisesti		++
		runsaasti	+++	erittäin runsaasti	++++

Pölyä on kerätty Genano-laitteen sisäpinnalta sovitulla toistuvalla tavalla. Pölynäytteen keräyksen on tehnyt Roy Helenius, Genano Oy. 
Laite on kerrotun mukaan puhdistettu aina ennen pölyn keräystä, jonka jälkeen laite on aina samalla teholla kerännyt pölyä tutkittavasta tilasta.	
Pölynäyte 001,	1.44, terveydenhoito ja erityisoppi (pölyn keräys 3 vuorokautta)
Pölynäyte 002, 1.45, leikkihuone 1 (pölyn keräys 4 vuorokautta)
Pölynäyte 003, 1.3, liikuntasali (pölyn keräys n. 5 vuorokautta)
Pölynäyte 005, 1,39, opetustila 2 (pölyn keräys n. 5 vuorokautta)

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät mm. liitteessä 1 mainittuja hiukkasia. 

Pölynäytteet 001 ja 003 sisälsivät normaalista sisäilmasta poiketen mineraalivillakuituja.
Pölynäytteessä 003 esiintyi niukasti homeitiöitä (ulkoilmassa yleisesti esiintyviä).

MIKROSEM OY


Tuula Salmi,  toimitusjohtaja

Elektronimikroskopisti