VANTAAN KAUPUNKI, RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI, Krakankuja 5, 01510 Vantaa

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät suuntaa antavasti mm. seuraavia asioita pyyhkäisyelektronimikroskoopin ja siihen liitetyn alkuaineanalysaattorin perusteella:

|  | Näyte 001 | Näyte 002 | Näyte 003 | Näyte 004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitattu tila | 1.44 (70 m3) Terveyhenhoito ja erityisoppi | 1.45 (220 m3) Leikkihuone 1 | 1.3 (480 m3) Liikuntasali | 1.39 (170 m3 ) Opetustila 2 |
| Näytteen keräysajankohta | 7.3-10.3.08 (3 vrk) | 10.3-14.3.08 (4 vrk) | 14.3-19.3.08 (5 vrk) | 19.3-25.3.08 (5 vrk) |
| Pölyn/hiukkasten laatu |  |  |  |  |
| Pölyä: alle 1 µm alle 10 µm (PM10) yli 10 µm | ++ +++ + | + +++ +++ | +++ +++ +++ | ++ ++++ +++ |
| Orgaanista pölyä: *hiukkasia *kuituja *hilsettä *hiusta *eläinpölyä (pieneliö) *puuta *tärkkelys *siitepölyä | ++ ++ ++ + + | ++++ ++++ ++++ + + | ++++ +++ ++++ + + | ++++ +++ ++ |
| Mikrobi-itiöitä: *Aspergillus *Aktinomykeettejä *Cladosporium *Penicillium *Paecilomyces *tunnistamaton Mikrobirihmastoa |  |  | + + |  |
| Mineraalivillakuituja alle 20 µm pituiset =/yli 20 µm pituiset | ++ ++ |  | + + + |  |
| Epäorgaanista pölyä: *maaperä *kalsiumpöly *kipsipöly *maalipölyä *pii-pölyä * hiukkasia, jossa Cl+S | + + + | + + ++ | ++ ++ + + | ++ + |
| Muita: *lentotuhkaa *lämmitys/liikenne *hitsauspölyä *metallipölyä Cr+S, Cr+V *hiukkasia, K+Cl * hiukkasia, jossa Fe * hiukkasia, jossa Al | + | ++ | + ++ | + + |

VANTAAN KAUPUNKI, RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI, Krakankuja 5, 01510 Vantaa

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät suuntaa antavasti mm. seuraavia asioita pyyhkäisyelektronimikroskoopin ja siihen liitetyn alkuaineanalysaattorin perusteella:

|  | Näyte 005 | Näyte 006 | Näyte 007 | Näyte 008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitattu tila | 1.63 (30 m3) Monikäyttötila | 1.79 (45 m3) Lepohuone | 1.78 (160 m3) Leikkihuone | 1.80 (20 m3 ) Pienryhmähuone |
| Näytteen keräysajankohta | 25.3. -28.3.08 (3 vrk) | 28.3-2.4.08 (5 vrk) | 2.4-7.4.08 (5 vrk) | 7.4-10.4.08 (3 vrk) |
| Pölyn/hiukkasten laatu |  |  |  |  |
| Pölyä: alle 1 µm alle 10 µm (PM10) yli 10 µm | + +++ + | +++ + | + ++++ ++ | + +++ +++ |
| Orgaanista pölyä: *hiukkasia *kuituja *hilsettä *hiusta *eläinpölyä (pieneliö) *puuta *tärkkelys *siitepölyä | + ++ + | + ++ +++ | ++ ++++ +++ | ++ ++++ ++++ + + + |
| Mikrobi-itiöitä: *Aspergillus *Aktinomykeettejä *Cladosporium *Penicillium *Paecilomyces *tunnistamaton Mikrobirihmastoa | + + | + + | + + |  |
| Mineraalivillakuituja alle 20 µm pituiset =/yli 20 µm pituiset | + + | + + | ++ ++ |  |
| Epäorgaanista pölyä: *maaperä *kalsiumpöly *kipsipöly *maalipölyä *pii-pölyä * hiukkasia, jossa Cl+S | ++ + + + | ++ + + + | ++ + + + | + |
| Muita: *lentotuhkaa *lämmitys/liikenne *hitsauspölyä *metallipölyä Cr+S, Cr+V *hiukkasia, K+Cl * hiukkasia, jossa Fe * hiukkasia, jossa Al |  | + + | + + | + |

VANTAAN KAUPUNKI, RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI, Krakankuja 5, 01510 Vantaa

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät suuntaa antavasti mm. seuraavia asioita pyyhkäisyelektronimikroskoopin ja siihen liitetyn alkuaineanalysaattorin perusteella:

|  | Näyte 009 | Näyte 010 | Näyte 011 | Näyte 012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitattu tila | 1.61 (120 m3) Leikkihuone | 1.57 (160 m3) Leikkihuone | 1.59 (45 m3) Verstas (lelu) | 1.25 (90 m3 ) Henkilökunnan th. |
| Näytteen keräysajankohta | 10.4-14.4.08 (4 vrk) | 14.4-17.4.08 (3 vrk) | 17.4-21.4.08 (4 vrk) | 21.4-24.4.08 (3 vrk) |
| Pölyn/hiukkasten laatu |  |  |  |  |
| Pölyä: alle 1 µm alle 10 µm (PM10) yli 10 µm | + +++ ++ | + ++++ ++++ | + ++ ++++ | + +++ + |
| Orgaanista pölyä: *hiukkasia *kuituja *hilsettä *hiusta *eläinpölyä (pieneliö) *puuta/kasvi *tärkkelys *siitepölyä | ++ ++ +++ ++ | +++ ++++ + | ++++ ++++ ++++ ++ + ++ + | ++ ++ +++ ++ + + + |
| Mikrobi-itiöitä: *Aspergillus *Aktinomykeettejä *Cladosporium *Penicillium *Paecilomyces *tunnistamaton Mikrobirihmastoa | + + + |  |  | ++ ++ |
| Mineraalivillakuituja * alle 20 µm pituiset * yli 20 µm pituiset | + + |  |  | + + |
| Epäorgaanista pölyä: *maaperä *kalsiumpöly *kipsipöly *maalipölyä *pii-pölyä * hiukkasia, jossa Cl+S | + + | + + | ++ ++ | ++ + |
| Muita: *lentotuhkaa *lämmitys/liikenne *hitsauspölyä *metallipölyä Cr+S, Cr+V *hiukkasia, K+Cl *hiukkasia Fe *hiukkasia, jossa AL | + | + ++ | + + | + + |

VANTAAN KAUPUNKI, RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI, Krakankuja 5, 01510 Vantaa

Näytteiden hiukkasten koon, laadun ja alkuaineanalyysin perusteella näytteet sisälsivät suuntaa antavasti mm. seuraavia asioita pyyhkäisyelektronimikroskoopin ja siihen liitetyn alkuaineanalysaattorin perusteella:

|  | Näyte 013 | Näyte 014 | Näyte 015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitattu tila | 1.02 (170 m3) Eteinen/vaatetila | 1.27 (50 m3) Kanslia | 1.75 (210 m3) Leikkihuone |  |
| Näytteen keräysajankohta | 24.4-28.4.08 (4 vrk) | 28.4-2.4.08 (4 vrk) | 2.5-6.5.08 (3,5 vrk) |  |
| Pölyn/hiukkasten laatu |  |  |  |  |
| Pölyä: alle 1 µm alle 10 µm (PM10) yli 10 µm | +++ ++ + | + +++ + | ++++ ++++ |  |
| Orgaanista pölyä: *hiukkasia *kuituja *hilsettä *hiusta *eläinpölyä (pieneliö) *puuta *tärkkelys *siitepölyä | ++ ++ ++ + ++ | ++ ++ ++ | +++ ++++ ++++ ++ + + |  |
| Mikrobi-itiöitä: *Aspergillus *Aktinomykeettejä *Cladosporium *Penicillium *Paecilomyces *tunnistamaton Mikrobirihmastoa | + + |  | ++ + ++ |  |
| Mineraalivillakuituja *alle 20 µm pituiset *yli 20 µm pituiset | + + | + + | + + |  |
| Epäorgaanista pölyä: *maaperä *kalsiumpöly *kipsipöly *maalipölyä *pii-pölyä * hiukkasia, jossa Cl+S | ++ + ++ | ++ + | ++ + +++ + + |  |
| Muita: *lentotuhkaa *lämmitys/liikenne *hitsauspölyä *metallipölyä Cr+S, Cr+V *hiukkasia, K+Cl * hiukkasia, jossa Fe *hiukkasia, Al | ++ | + + | + |  |