Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 27.12.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA192RIIHIPPK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 5

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA192RIIHIPPK A, jatko mikrobitutkimus kohteessa18.12.07,

ilmanpuhdistimet, ym.

KOHDE		Riihipellon päiväkoti, Krakankuja 5, 01510 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7    vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

RIP1.  Leikkihuone 1.57, IQ Air ilmanpuhdistin 		M 	+ 	-

1. suodattimen alapinta			homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä

V  -	+

steriili homesieni

RIP2.  Leikkihuone 1.61, IQ Air ilmanpuhdistin 		M 	+ 	-

1. suodattimen alapinta			homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä

V  -	+

Trichoderma

Aspergillus fumigatus

RIP3.  Leikkiaula 1.13, laskeumapöly 			M 	+	-

homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä

V  -	+

Cladosporium

Penicillium

Aureobasidium pullulans

RIP4.  Leikkihuone 1.44, laskeumapöly 		M 	+	+

homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä;

hiukkanen, jossa bakteerikasvua

V  -	++

Alternaria

Penicillium

Ulocladium

Aspergillus fumigatus

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

RIP5.  Leikkihuone 1.45, IQ Air ilmanpuhdistin 		M 	+ 	-

1. suodattimen alapinta			homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä

V  -	+++

Alternaria

Trichoderma

Aspergillus fumigatus

RIP6.  Leikkihuone 1.45, laskeumapöly 		M 	+	-

homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,

nokea

V  -	++

Alternaria

Penicillium

Aspergillus sp.

RIP7.  Verstas 1.59 ovesta noin 1m vasemmalle  	M 	+ 	-

leikkiaulan puolelta lattian rako  		homeitiöitä

V  -	+

Aspergillus versicolor 	90 %

Penicillum  	10 %

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Leikkihuoneen 1.57 ilmanpuhdistimesta otetusta näytteestä RIP1 todettiin mikroskopoimalla tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän steriilin homesienen elinkykyisiä itiöitä.

Leikkihuoneen 1.61 ilmanpuhdistimesta otetusta näytteestä RIP2 todettiin mikroskopoimalla tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän Trichoderma –suvun  ja Aspergillus fumigatus -homesienen elinkykyisiä itiöitä. Viljelytulos viittaa todetun homelajiston perusteella poikkeavan homemikrobilähteen olemassaoloon.

Leikkiaulasta 1.13 otetusta laskeumapölynäytteestä RIP3 todettiin mikroskopoimalla vähän tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten elinkykyisiä itiöitä.

Leikkihuoneesta 1.44 otetusta laskeumapölynäytteestä RIP4 todettiin mikroskopoimalla tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia sekä hiukkanen, jossa oli bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten elinkykyisiä itiöitä.

Leikkihuoneessa 1.45 on liikaa kasteltuja viherkasveja. Mullan pinnalla on vesikerros. Osa huoneen ulkoseinän levyjen saumoista on auennut. Auenneiden saumojen kautta voi päästä huonolaatuista vuotoilmaa sisätiloihin.

Leikkihuoneen 1.45 ilmanpuhdistimesta otetusta näytteestä RIP5 todettiin mikroskopoimalla tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti ulkoilmassa yleisen  Alternaria –homesienen sekä lisäksi ongelmalajeina pidettyjen Trichoderma –suvun  ja Aspergillus fumigatus -homesienen elinkykyisiä itiöitä. Viljelytulos viittaa poikkeavan homemikrobilähteen olemassaoloon.

Leikkihuoneesta 1.45 otetusta laskeumapölynäytteestä RIP6 todettiin mikroskopoimalla tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten elinkykyisiä itiöitä.

Verstaan 1.59 ovesta n. 1 m vasemmalta leikkiaulan puolelta lattian raosta otetusta näytteestä RIP7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelyssä selvänä valtalajina oli Aspergillus versicolor –homesieni. Lajiston perusteella viljelytulos viittaa homekasvuun lattian rakenteissa lähellä näytteenottokohtaa.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 27.12.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA192kuva1.  Leikkihuoneessa 1.45 on liikaa kasteltuja viherkasveja.

VANTAA192kuva2.  Osa leikkihuoneen 1.45 ulkoseinän sisäverhouslevyjen

saumoista on auennut. Auenneiden saumojen kautta

voi päästä huonolaatuista vuotoilmaa sisätiloihin.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.