RISTIPURON PK			RAPORTTI

LAAKSOTIE 1

01390 VANTAA			15.10.2012

ILMASTOINNIN MITTAUKSET / KORJAUKSET:

NS. LISÄRANNUKSESSA OLI PAINEANTUREISSA VIKAA JA ANTOIVAT VÄÄRÄÄ TIETOA VAKILLE, SIITÄ JOHTUEN PAINESUHTEET OLIVAT PIELESSÄ.

ECO-PAROSEN AU-MIES KÄVI KORJAAMASSA VIAT.

TÄMÄN JÄLKEEN SÄÄTÖ ONNISTUI SUUNNITELMIEN MUKAISIIN ARVOIHIN.

PÄÄRAKENNUKSESSA HAVAITTIIN SEURAVANLAISIA VIKOJA JA PUUTTEITA:

- TK 1 OLI 32 % ALITEHOINEN

- TK 1:n KANAVISTO OLI KONEHUONEESSA RAKENNETTU SITEN, ETTÄ KEITTIÖÖN PAINOI VÄKISIN LIIKAA ILMAA JA PÄIVÄKOTIIN OLI MAHDOTON SAADA OHJATTUA ILMAA.

- KOKO KANAVISTO OLI SUUNNITELTU / ASENNETTU VIRTAUSTEKNISESTI ERITTÄIN HUONOKSI.

- AUTOMAATIKASSA OLI OHJAUS VIRHE TK JA PK EIVÄT TOIMINEET RINNAN.

- PRG-LAATIKOT OVAT PÄÄOSIN RIKKI JA NÄIN OLLEN EIVÄT SÄÄDETTÄVISSÄ.

- KANAVISTOON EI PÄÄSE OSASSA TILOJA KÄSIKSI ALAKATON AHTAUDEN VUOKSI.

- KEITTIÖN POISTOKONE ON TÄYDELLÄ TEHOLLA AINA 24h / 7 vrk.

- LÄMPÖVERKOSTON MOOTTORIVENTTIILIT PITÄVÄT HAJOAMISEEN VIITTAVIA ÄÄNIÄ.

TEHDYT KORJAAVAT TOIMENPITEET JA TYÖT:

- TK 1 MOOTTORI VAIHDETTIIN ISOMMAKSI, KOSKA VANHA MOOTTORI EI KESTÄNYT UUSIA VÄLITYKSIÄ.

- SÄHKÖMIES LAITTOI UUDET KAAPELIT JA LÄMPÖSUOJAT.

- ECO-PARONEN KÄVI KORJAAMASSA OHJAUSVIRHEET TK1:n PK1:n OSALTA.

- KONEHUONEEN TULOKANAVISTO MUUTETTIIN, SITEN ETTÄ SAATIN TULOILMAA OHJATTUA KEITTIÖSTÄ PÄIVÄKODIN PUOLELLE JA LISÄTTIIN SP-400.

- VÄLITYKSIÄ MUUTTAMALLA SAAVUTETTIIN SUUNNITELTU KONAISILMA MÄÄRÄ.

- LEIKKI- JA LEPOHUONEEN 23 TULOKANAVAAN LISÄTTIIN SP-160, KOSKA PRG-LAATIKOLLA EI VOINUT KURISTAA TARPEEKSI.

- HUONEET SÄÄDETTIIN OLEMASSA OLEVIEN PUITTEIDEN MUKAISESTI.

LISÄKSI AUTOMATIIKKA TULISI PÄIVITTÄÄ JA UUSIA KOKONAAN, SEKÄ KEITTIÖN POISTOKONEEN OHJAUKSET JA KYTKENNÄT TARKISTAA. ECO-PAROSEN HARRI PARONEN KERTOI SIEMENSSIN OHJAUSKESKUKSEN OLEVAN OSITTAIN RIKKI.

KAUPUNGIN SÄHKÖMIES HANNU SAARINEN TUTKI KEITTIÖN KONEEN KYTKENTÖJÄ, MUTTA EI PÄÄSSYT ASIASTA SELVYYTEEN. ILMEISESTI SE ON SUORALLA KYTKENNÄLLÄ TAI JOKIN OHJAUS JUMIUTUNUT.

KONEEN TULISI TOIMIA RINNAN TK 1:n KANSSA KOSKA KEITTIÖLLÄ EI OLE OMAA TULOILMAKONETTA.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail: petri.eerola@jhakanen.fi