Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 27.2.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA154RUUSUVK B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA154RUUSUVK B, kotitalousluokan 1.056

terveyshaittaepäilyselvitys

KOHDE		Ruusuvuoren koulu, Kisatie 21, 01450 Vantaa,

kotitalousluokka 1.056

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Lattiat

Lattioiden kosteusmittauksessa saatiin lattioista laajalti kohonneita lukemia. Erityisesti kohonneita lukemia oli viemäriläpivientien ja lattiakaivojen kohdalla. Tämä havainto viittaa siihen, että viemärijärjestelmä on voinut tulvia ja vettä on voinut päästä lattian rakenteisiin löysien liitosten kautta.

Suosittelemme selvittämään mahdollisuuksien mukaan viemärijärjestelmän toimivuutta ja muita mahdollisia syitä lattioiden kastumiseen. Lattioiden kastuminen tulisi pyrkiä eliminoimaan.

Mikrobinäytteiden tulosten perusteella mikrobikasvu on käynnistynyt paikoitellen muovimaton alla. On luultavaa, että ajan myötä mikrobivaurioiden laajuus mikrobimassan määrä lisääntyy merkittävästi, jos lattianpäällysteitä ei poisteta.

Suosittelemme muovimattojen poistamista kosteista lattioista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattioiden puhdistettujen betonipintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Tämän jälkeen lattiat voidaan kuivattaa tai jättää kuivumaan.

Suosittelemme lattianpäällystemateriaalin vaihtamista siinä tapauksessa, että ei ole täyttä varmuutta lattioiden pysymisestä täysin kuivina. Kosteisiin lattioihin (<  n. 8 p%) voidaan asentaa keraaminen laatoitus ilman vesieristystä. Kokemuksen mukaan myös osa liuotteettomista epoksi- ja polyuretaanilattiamassoista soveltuu kosteisiin lattioihin ja päästää jonkin verran kosteutta lävitseen.

Kotitalous 2, kostea tiiliseinä

Sisäänkäynnistä oikealla olevan tiiliväliseinän alareunassa seinän molemmilla puolilla on pieni kostea alue ja pinnoitevaurio. Suosittelemme maalin ja tasoitteen poistamista seinän kosteista kohdista puhtaaseen tiilipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun tiilipinnan ja erityisesti saumojen imeytystä runsaalla määrällä Novosilan –käyttöliuosta. Novosilan –käyttöliuos saadaan sekoittamalla 2 dl Novosilan:ia 2 litraan vettä. Seinän korjattava kohta voidaan maalata hengittävällä silikoniemulsiomaalilla sen jälkeen, kun seinä on saanut kuivua muutamia päiviä Novosilan –imeytyksen jälkeen.

Novosilan –imeytyksellä seinän alaosa muutetaan vettä hylkiväksi.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

Espoossa 27.2.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.