Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 17.4.2005

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		VANTAA80SATURNUKSENPK

Mikko Korosuo

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA80SATURNUKSENPK, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

oireilujen terveyshaittaepäilyselvitys, jatkotutkimus

12. ja 13.4.2005.11.2004.

KOHDE		Saturnuksen päiväkoti, Kaakkoisväylä 8, 01480 Vantaa

LIITTYY 		Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastus 10.2.2004

sekä sähköpostiviestit Kirsi Ojanen/Mikko Korosuo: oireilua/

hajuhavaintoja Hiutaleet, Päivänsäteet ja Isot-Karhut pienryhmis-

sä, Novorite Oy:n mikrobitutkimus  					VANTAA69SATURNUKSENPK 7.12.2004

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Lattioiden kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden        B2

sijainti on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

(myös edellisen tutkimuksen mittaustulokset ja näytteet)

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

Isot-Karhut

3.2    3.5    3.4     3.3  3.3    3.6

11L&L 	S11;13       23 YHT.HALLI				Hiutaleet

3.3	3.6    3.8	4.4  4.2   3.5				           2.8	    2.7 	2.6

SP4				           SP13	 SP12	S1SP10

3.2   3.6     3.6	4.4           3.9			            51	    3.6     56 L&L    3.4

09 RH     SA3					K	   2.7   2.7    2.9     2.5

S10		3.3  3.4    3.6			            2.6

3.5  3.5      3.6						   55PH       2.7        2.7

SP2 		   SK 3.0	          31tsto	   2.9	34		                  SP11

S9    SP15		          SP16	33terv.h		3.3		58RH 2.9

08K       03PH	3.5		  SP14		52       3.4	  54ET   	          S5;6

SP1     S12			           wc32	  3.5	wc		                   3.2  2.4SP9

29 KESKUSVAR	3.3	3.5	3.1	           3.0  2.8               59K		3.3     3.1   3.3			           3.5	              59K

SP7	 		         S3

3.8         2.7  2.4

S4

S2

44L&L

SP4		                             2.8   2.9   40VESIL.

22LL	20RH	                2.3

19	 S8		         42RH

K		   3.7        2.3  2.4

PA6		  SP8  2.6    2.4

Päivänsäteet

S14	  	 S7

12. ja13.4.05 otetut näytteet = SPn, näytteenottokohdassa mikr.kasvua  =  SPm

”	               ” 29.11.04   =  Sn

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5/4   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SPK1.  08 kotikeittiön lattia, 1x PVC (paksu) alta 	M 	- 	+++

bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK2.  09 ryhmähuoneen lattia, ulkoseinän reuna,	 M 	- 	+++

1x PVC (paksu) alta				bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK3.  09 ryhmähuoneen lattia, sisänurkka,	 	 M 	- 	+++

1x PVC (paksu) alta

V  -	-

SPK4.  23 Yht. hallin lattia,	 	 		M 	- 	+++

1x PVC (paksu) alta				bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK5.  22 leikki- ja lepohuoneen lattia, ulkoseinän reuna,	 M 	- 	+++

1x PVC (paksu) alta				bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK6.  20 ryhmähuoneen lattia, ulkoseinän reuna,	 M 	- 	+++

1x PVC (paksu) alta				bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

(erillinen valokuva)

V  -	-

SPK7.  44 leikki- ja lepohuoneen lattia, sisänurkka,	 M 	- 	+++

1x PVC (ohut) alta				bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK8.  44 leikki- ja lepohuoneen lattia, ulkonurkka,	 M 	- 	-

1x PVC (ohut) alta

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SPK9.  58 ryhmähuoneen lattia, oikea ulkonurkka, 	M 	- 	-

1xPVC(ohut)

V  -	-

SPK10.  59 leikki- ja lepohuoneen lattia, ulkoseinän  	M 	- 	-

reuna, 1x PVC (ohut)

V  -	-

SPK11.  58 ryhmähuoneen lattia, sisäseinän 	 	M 	- 	+

reuna, 1xPVC(ohut)

V  -	-

SPK12.  56 leikki- ja lepohuoneen lattia, kahvion 51	 M 	- 	+++

puoleisen seinän reuna, 1x PVC (ohut) alta	bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK13  51 kahvion lattia, läheltä ulkonurkkaa,		M 	- 	+++

1x PVC (ohut) alta				bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK134  33 terveydenhoitajan huoneen lattia,	 	M 	- 	++

ovenpielestä 1x PVC (paksu) alta		bakteerikasvua ja kasteltuna

runsasta MVOC -muodostusta

V  -	-

SPK15.  09 ryhmähuoneen edessä olevan vesipisteen	M 	+ 	-

laminaattitaso 				homeitiöitä

V  -	+

Penicilium

SPK16.  31 tsto, ovenkarmin alapää 			M 	- 	-

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua.Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Lattioiden kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. Ryhmähuoneen 09 edessä olevan vesipisteen kohdalla oli aistittava tunkkainen mikrobiperäisyyteen viittaava haju. Vesipisteen laminaattitasossa oli vähäisiä kastumisen aiheuttamia vaurioita. Laminaattitasosta otetusta näytteestä SPK15 todettiin vähän homeitiöitä sekä mikroskopoimalla että viljelymenetelmällä. Näytteenottokohdasta ei kuitenkaan todettu mikrobikasvua.

Myös pesuhuoneen 03 vesipisteen puurakenteissa oli vähäisiä kastumisen aiheuttamia jälkiä.

Toimistohuoneen 31 ovenkarmin alapäästä otetusta näytteestä SPK16 ei todettu mikrobikasvua.

Merkittävää bakteerikasvua todettiin lattioiden muovimattojen alta seuraavista tiloista nyt ja 29.11.2004 otetuista näytteistä (näytteitä ei otettu kaikista tiloista, ei WC- eikä sosiaalitiloista, joiden muovimatot on uusittu eikä lattioista, joissa on keraaminen laatoitus):

08 kotikeittiö, 09 ryhmähuone, 11 leikki- ja lepohuone, 20 ryhmähuone.

22 leikki- ja lepohuone, 23 yht.halli, 33 terveydenhoitajan huone,

44 leikki- ja lepohuone, 51 kahvio, 56 leikki- ja lepohuone, 58 ryhmä-	huone, 59 kotikeittiö

Käsityksemme mukaan lattiat ovat olleet jossakin vaiheessa niin kosteita

(RH > 70 %), että bakteerikasvu on ollut mahdollista. Betonilattian ja sementtipohjaisen tasoitteen alkaalisuus on estänyt homekasvun, mutta ei bakteerikasvua.

Käsityksemme mukaan lattianpäällysteen alta todetut laajat bakteerikasvustot voivat olla syynä rakennuksessa koettuun oireiluun.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Laajalti todettujen bakteerikasvustojen perusteella suosittelemme muovimattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti kaikista niistä tiloista, joissa on alkuperäinen muovimatto (ohut tai paksu). Suosittelemme lattioiden puhdistettujen betonipintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Lattioita ei tarvitse kuivattaa ennen uuden tasoitteen ja lattianpäällysteiden asentamista.

Suosittelemme muovimattojen poistamista myös kevyiden väliseinien kohdalta, jos muovimatto on alajuoksujen alla. Suosittelemme jalkalistojen tiivistämistä elastisella massalla sekä ylä- että alareunastaan.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Espoossa  17.4.2005

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.

KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOIDEN KORJAUKSESSA TARVITTAVIEN ERIKOISKEMIKAALIEN JÄLLEENMYYJÄT

NOVITROL 483®, NOVOCIDE D® ja NOVOSILAN® -tuotteiden jälleenmyyjät:

RTV-Yhtymä Oy, Petikko,  Petikontie 5, Vantaa

RTV-Yhtymä Oy, Värimeri (Timo Nisula), Martinsillantie 2 A, Espoo, P. 09-8041900

RTV-Yhtymä Oy, Sahaajankatu 44, 00810 Helsinki, P. 09-7594270

Rautamalmi Peltonen Oy/Rautia Malmi Kankiraudantie 6, 00700, P. 09-84920770

Uusi jälleenmyyjä

Helsingin Mattotyö ja Myynti Oy, Ajomiehentie 13, Konala, P. 09 - 5404000.

RTV-Yhtymä Oy, Sillankorvankatu 5, Hyvinkää

RTV -Yhtymä Oy, Sammonkatu 56, 33540 Tampere

RTV -Yhtymä Oy, Vanajantie 12, 13200 Hämeenlinna

Rautia Kerava, Sarviniitynkuja 4, Kerava, P. 09-86220400

Rauta Ketonen OY, Kauppatie 8, 60800 Ilmajoki

Rauta -Prisma, Nummela

Rakentajain Konevuokraamo Oyj, Vasarakatu 20, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014-3395116

Varastomaali Oy, Pohjoisväylä 60, Järvenpää

Westerholm &Co. Oy Ab, Bulevardi 16, 10900 	Hanko,         P. 019-2481303

Tammisaari

Väripori Oy, Presidentin puistokatu 12, 28100 PORI,    P. 02-5540617

NOVOSILAN® -kaakelisaumasuojan jälleenmyyjät:

K-Rauta, Espoon keskus, Nimismiehenpelto 3

K-Rauta Ruoholahti, Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki, P. 09-25321150

Puukeskus Kivenlahti, Ruukintie 4, Espoo

Puukeskus Kilo, Pääskyskuja 1, Espoo

Sisustus-Deconella Oy, Pohjoinen puistokatu 4, 28100 PORI