Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 7.5.2005

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		VANTAA82SATURNUKSENPK

Mikko Korosuo

Kielotie 13				sivuja yhteensä 5

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA82SATURNUKSENPK, mikrobitutkimus,

oireilujen terveyshaittaepäilyselvitys, jatkotutkimus

29.4.2005, IV -laitteisto.

KOHDE		Saturnuksen päiväkoti, Kaakkoisväylä 8, 01480 Vantaa

LIITTYY 		Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastus 10.2.2004

sekä sähköpostiviestit Kirsi Ojanen/Mikko Korosuo: oireilua/

hajuhavaintoja Hiutaleet, Päivänsäteet ja Isot-Karhut pienryhmis-

sä, Novorite Oy:n mikrobitutkimukset 					VANTAA69SATURNUKSENPK 7.12.2004 ja

VANTAA80SATURNUKSEN PK 17.4.2005

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

S1.  23 Musiikki, tuloilmakanavan suulta 		M 	+ 	-

homeitiöitä,

nokea, siitepölyä, epiteeliä,

sellukuituja

V  - 	-

S2.  13 Eteinen, tuloilmakanavan suulta 		M 	+ 	-

homeitiöitä,

nokea, siitepölyä, epiteeliä

V  - 	+

Ulocladium

steriili homesieni

S3.  11 Leikki- ja lepohuone, tuloilmakanavan suulta	M 	+ 	-

homeitiöitä,

nokea, mineraalihiukkasia,

siitepölyä, epiteeliä

V  -	-

S4.  22 Leikki- ja lepohuone, tuloilmakanavan suulta	M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja,

nokea, mineraalihiukkasia,

siitepölyä, epiteeliä

V  -	-/+

Paecilomyces variotii

S5.  42 Ryhmähuone, tuloilmakanavan suulta	 	M 	+ 	-

homeitiöitä,

nokea, mineraalihiukkasia,

siitepölyä, epiteeliä, sellukuituja

V  -	-

S6.  33 Terveydenhoitaja, tuloilmakanavan suulta	M 	+ 	-

homeitiöitä,

nokea, mineraalihiukkasia,

siitepölyä, epiteeliä, sellukuituja

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

S7.  54 Eteinen, tuloilmakanavan suulta		M 	+ 	-

homeitiöitä,

nokea, mineraalihiukkasia,

siitepölyä, epiteeliä, sellukuituja

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua.Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT, MITTAUSTULOKSET ja TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Isot-Karhut

3.2    3.5    3.4     3.3  3.3    3.6

11L&L 	                  23 MUSIIKKI				Hiutaleet

3.3	3.6    3.8	4.4  4.2   3.5				           2.8	    2.7 	2.6

S3	S1

3.2   3.6     3.6	4.4           3.9			            51	    3.6     56 L&L    3.4

09 RH     					 	K	   2.7   2.7    2.9     2.5

3.3  3.4    3.6			            2.6

3.5  3.5      3.6						   55PH       2.7        2.7

SK 3.0	          31tsto	   2.9	34

S9    SP15		                    33terv.h		3.3		58RH 2.9

08K       03PH	3.5		  		52       3.4	  54ET   S7

wc32	3.5     S6	wc		                   3.2  2.4

29 KESKUSVAR	3.3	3.5	3.1	           3.0  2.8

59K		3.3     3.1   3.3			           3.5	              59K

S2	 3.8         2.7  2.4

13ET

44L&L

S4                             2.8   2.9   40VESIL.

20RH 	 22 L&L      2.3           S5

19			         42RH

K		   3.7        2.3  2.4

2.6    2.4

Päivänsäteet

Näytteenottokohta      =

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

Ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet on vaihdettu 14.4.2005. Tulosuodatinkammiossa ei ole lasivillaeristeitä.

Etu- ja suodatinkammio ovat puhtaita. Suodattimet on vaihdettu 14.4.2005

Musiikkihuoneen 23 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä, mineraalihiukkasia, sellukuituja ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Eteisen 13 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä, mineraalihiukkasia ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Leikki- ja lepohuoneen 11 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, mineraalihiukkasia ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Leikki- ja lepohuoneen 22 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, nokea, siitepölyä, mineraalihiukkasia ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Ryhmähuoneen 42 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä, mineraalihiukkasia ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Terveydenhoitajan huoneen 33 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä, mineraalihiukkasia, sellukuituja ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Eteisen 54 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä S7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä, mineraalihiukkasia, sellukuituja ja epiteeliä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Tuloilmakanavista otetuista näytteistä ei saatu viitteitä laitteistossa olevasta mikrobikasvusta.

Tuloilmakanavien suulta otetuista näytteistä todettiin tavanomaisia pienhiukkasia. Näytteistä todettiin myös epiteeliä ja osasta näytteistä myös sellukuituja. Näiden hiukkasten esiintyminen tuloilmakanavassa viitaa siihen, että ilmavirtausta voi olla myös tuloilmakanaviin päin, kun ilmanvaihtokone on pysäytettynä.

Suosittelemme harkitsemaan ilmanvaihtokoneen pitämistä päällä pienellä teholla myös öisin ja viikonloppuisin, jos kone muuten pysäytetään.

Espoossa   7.5.2005

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.