Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 7.12.2004

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		VANTAA69SATURNUKSENPK

Mikko Korosuo

Kielotie 13				sivuja yhteensä 7

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA69SATURNUKSENPK, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

oireilujen terveyshaittaepäilyselvitys 29.11.2004.

KOHDE		Saturnuksen päiväkoti, Kaakkoisväylä 8, 01480 Vantaa

LIITTYY 		Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastus 10.2.2004

sekä  sähköpostiviestit Kirsi Ojanen/Mikko Korosuo: oireilua/

hajuhavaintoja Hiutaleet, Päivänsäteet ja Isot-Karhut pienryhmis-

sä

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Lattioiden kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden

sijainti on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

Isot-Karhut

3.2    3.5    3.4

11L&L 	S11;13            23 YHT.HALLI				Hiutaleet

3.3	3.6    3.8						    2.7 	2.6

S1

3.2   3.6     3.6						    3.6     56 L&L    3.4

09 RH							   2.7   2.7    2.9     2.5

S10

3.5  3.5      3.6						   55PH       2.7        2.7

S9								58RH 2.9

08K       03PH	3.5					  54ET   	          S5;6

S12							                   3.2        2.4

29 KESKUSVAR				           3.0  2.8               59K		3.3     3.1   3.3				              59K

S3

2.7  2.4

S4

S2

44L&L

2.8   2.9   40VESIL.

2.3

19	 S8		         42RH

K		               2.3  2.4

2.6    2.4

Päivänsäteet

S14	  	 S7

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5/7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SAT1.  56 Lepo- ja leikkihuoneen ulkoseinä 		M 	- 	-

(lattian tason alapuolelta)

V  -	-

SAT2.  59 Kotikeittiön ulkoseinä 			M 	- 	-

V  -	-

SAT3.  59 Kotikeittiön väliseinä  			M 	+ 	-

homeitiöitä

V  - 	-

SAT4.  59 kotikeittiön lattia, 1x PVC:n (uusi ?) alta 	M 	- 	+++

V  -	-

SAT5.  58 Ryhmähuoneen ulkoseinä 			M 	 	-

homeitiöitä

V  	- 	++

Penicillium

SAT6.  58 Ryhmähuoneen lattia, 1x PVC:n alta 		M 	- 	-

V  -	-/+

Paecilomyces variotii

SAT7.  42 Ryhmähuoneen ulkoseinä 			M 	 	-

homeitiöitä

V  	- 	-/+

Penicillium

SAT8.  19 Kotikeittiön ulkoseinä 			M 	 	-

homeitiöitä

V  	- 	-

SAT9.  08 Kotikeittiön ulkoseinä 			M 	 	-

homeitiöitä

V  	- 	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SAT10.  09 Ryhmähuoneen ulkoseinä 		M 	 	-

homeitiöitä

V  	- 	-

SAT11.  11 Lepo- ja leikkihuoneen ulkoseinä 		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium

SAST12.  03 Pesuhuone, käsienpesupöydän  		M 	- 	+

laminaattitaso (lastulevy)

V 	+ 	-

SAT13.  11 Leikki- ja lepohuoneen lattia,	 	M 	- 	+++

1x PVC (vanha)

V  -	-

SAT14. 44 Leikki- ja lepohuoneen ulkoseinä 		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Käyttäjäpuolelta on esitetty Hiutaleiden, Päivänsäteiden ja Isojen –Karhujen tilojen tutkimuksia oireilun ja homeen hajun vuoksi.

Paikan päällä kerrottiin, että mikrobivaurioon viittaavaa hajua on erityisesti pesuhuoneessa 03. Pesuhuoneessa on kaksi käsienpesuallasta kiinnitettynä laminaattipintaiseen lastulevyyn. Laminaattilevyn ja takaseinän väli on auki eikä levyn reunassa ole suojaavaa pinnoitetta. Käsienpesualtaiden ja laminaattilevyn rakojen tiivistämiseen tarkoitettu silikonisauma on irronnut suurelta osalta. Näiden puutteiden vuoksi laminaattilevyn päälle roiskuva vesi voi päästä kastelamaan itse lastulevyä. Lastulevy on hieman turvonnut oikeanpuoleisen altaan takaa. Käsityksemme mukaan pesuhuoneessa 03, käsienpesupöydän kohdalla aistittu haju on peräisin kostuneesta pöytälevystä.

Keskusvaraston 29 lattiassa on ryömintätilaan johtava käyntiluukku. Ryömintätila on koneellisesti tuuletettu. Keskusvaraston kohdalla ja sen ympäristössä ryömintätilan pohja on kuiva ja ilma hyvälaatuista aistinvaraisesti arvioiden.

Lattioiden kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia.

Leikki- ja lepohuoneen 56 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT1 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Kotikeittiön 59 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT2 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Kotikeittiön 59 väliseinästä otetusta näytteestä SAT3 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Kotikeittiön 59 lattiasta PVC –maton alta otetusta näytteestä SAT4 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Ryhmähuoneen 58 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT5 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos viittaa vähäiseen homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

Ryhmähuoneen 58 lattiasta PVC –maton alta otetusta näytteestä SAT6 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ryhmähuoneen 42 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT7 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Kotikeittiön 19 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT8 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Kotikeittiön 08 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT9 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ryhmähuoneen 09 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT10 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Leikki- ja lepohuoneen 11 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT11 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Pesuhuoneen 03 lastulevyrakenteisesta käsienpesuallastasosta otetusta näytteestä SAT12 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja.

Leikki- ja lepohuoneen 11 lattiasta PVC maton (vanha) alta otetusta näytteestä SAT13 todettiin runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Leikki- ja lepohuoneen 44 ulkoseinästä otetusta näytteestä SAT14 todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Kotikeittiön 59 sekä leikki- ja lepohuoneen 11 lattia

Suosittelemme kotikeittiön 59 sekä leikki- ja lepohuoneen 11 lattian muovimaton poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla sekä uuden tasoitteen ja lattianpäällysteen asentamista. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa.

Pesuhuoneen 03 käsienpesuallastaso

Suosittelemme laminaattipintaisen lastulevytason irrottamista paikoiltaan, takareunan ja pesualtaiden aukon reunojen desinfiointia pyyhkimällä Novitrol 483:lla. Suosittelemme puhdistettujen reunojen pinnoittamista suojaamaan lastulevyä kostumiselta.

Laminaattitason ja käsienpesualtaiden liitoskohta tulisi tiivistää tarkoitukseen sopivalla elastisella massalla. Myös laminaattitason ja takaseinän väli tulisi tiivistää, ettei tason päälle roiskuva vesi pääse kastelemaan levyn takareunaa.

Lattioiden lisätutkimukset

Suosittelemme harkitsemaan laajempaa näytteidenottoa lattianpäällysteistä.

Espoossa  7.12.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.