Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 28.3.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA196SATURNUKSENPK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA196SATURNUKSENPK A, oireilutilojen mineraalikuitututki

mus 14.3.2008

KOHDE		Saturnuksen päiväkoti, Kaakkoisväylä 8, 01480 Vantaa

KÄYTETTÄVISSÄ	Vantaan kaupunki, Vantaan työterveys, työpaikkaselvitys 28.2.08

OLLUT AINEISTO

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Toimisto 31, lattia, 1x PVC 				B2 	3.0 – 3.5

Lepohuone 44, lattia, 1x PVC 			B2 	2.1 – 2.6

Leikkihuone 42, lattia, 1x PVC 			B2 	2.2 – 3.0

IV –konehuoneen lattia, 1x PVC/levy 			A2 	11.5 – 12.0

Sali 24, lattia, 1x PVC 				B2 	2.7 – 3.5

Varasto 25, lattia, 1x PVC 				B2 	 n. 3.0

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

SAT5			            SAT3

Leikkih 42			Lepoh 44

SAT4

Kaaviomainen pohjakuva tiloista 42 ja 44

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5; 7    vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                Hiivat    Homeet    Bakteerit

SAT1.  Toimisto 31, laskeumapöly 			M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä, levää, lasikuituja vähän

V  - 	+

Mucor

SAT2.  Toimisto 31, tuloilmakanava			M 	+ 	-

homeitiöitä;

siitepölyä, nokea, levää,

lasikuituja

V  -	-/+

Chaetomium

SAT3.  Lepohuone 44, ulkoseinä, eristeväli 		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  - 	+

Penicillium

SAT4.  Lepohuone 44, tuloilmakanava 		M 	- 	-

nokea, ei lasikuituja

V  - 	-

SAT5. Leikkihuone 42, ulkoseinä ikkunan alta		M 	- 	-

V  -	-

SAT6.  Leikkihuone 42, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä, ei lasikuituja

SAT7.  IV –kone, tuloilman suodatinkammion 		M 	-	+++

pohjan villaeriste pellin alta  			bakteerikasvua ja runsasta

MVOC -muodostusts

V  - 	-

BAKTEERIKASVUA

No.     Paikka				                Hiivat    Homeet    Bakteerit

SAT8.  IV –konehuoneen takana oleva ullakkotila, 	M 	+ 	-

katon kipsilevyn pinta 			homeitiöitä

V  -	-

SAT9.  Varasto 25, lastulevykotelon sisältä 		M 	+ 	++

homeitiöitä ja –rihmastoa,

Chaetomium, ym.

V  - 	+++

Penicillium

Aspergillus sp.

SAT10.  Sali 24, tuloilmakanava 			M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, runsaasti siitepölyä,

lasikuituja (kanava likainen)

V  -	-/+

Aspergillus versicolor

SAT1.. Sali 24, laskeumapöly  			M	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

epiteeliä, siitepölyä,

ei lasikuituja

V  - 	+

Mucor

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun tiheyttä materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää/tiheyttä, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Toimiston 31 laskeumapölynäytteestä SAT1 todettiin mikroskopoimalla vähän lasikuituja. Huoneen tuloilmakanavasta otetusta näytteestä SAT2 todettiin homeitiöitä, nokea, siitepölyä ja lasikuituja. Kanava on likainen.

Leikkihuoneen 44 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä SAT4 ei todettu lasikuituja.

Leikkihuoneen 42 laskeumapölynäytteestä SAT5 ei todettu lasikuituja.

Tuloilmakoneen tulosuodatinkammion pohjalla on peltilevyllä peitetty lasivillaeriste. Lasivillaeristeestä otetusta näytteestä SAT7 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta (MVOC = mikrobien tuottama haihtuva orgaaninen yhdiste). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Salin 24 yhteydessä on varasto 25. Varastossa on lastulevyrakenteinen putkihormikotelo. Kolon kohdalla lattiassa oleva läpivienti on ilmeisesti tiivistetty pelkästään eristevillalla. Kotelon sisältä otetusta näytteestä SAT9 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Salin 24 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä SAT10 todettiin mikroskopoimalla homeitiöitä ja –rihmaston paloja, nokea, siitepölyä ja lasikuituja. Kanava on likainen. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Salista 24 otetusta laskeumapölynäytteestä SAT11 ei todettu lasikuituja.

Muista otetuista näytteistä ei todettu merkittäviä löydöksiä.

Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään, että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 27.3.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA196kuva1.  IV –koneen tulosuodatinkammiossa on kastumisjälkiä.

VANTAA196kuva2.  IV –koneen tulosuodatinkammiossa on kastumisjälkiä.

VANTAA196kuva1.  IV –koneen tulosuodatinkammion pohjalla lasivillaeriste, jossa on runsasta bakteerikasvua. Lasivillaeriste on osittain peitetty peltilevyllä.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.