TIIVISTELMÄ

Seutulan koulu, Katriinantie 60, 01760 Vantaa, julkisivujen kuntoarvio sekä PCB- ja lyijykartoitus. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupungin arkkitehti Arto Alanko. Kuntoarvio suoritettiin lokakuussa 2003. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevan rakennuksen julkisivujen nykykunto ja selvittämään mahdolliset PCB- ja lyijypitoiset materiaalit rakenteissa sekä antamaan jatkotoimenpide-ehdotukset.

Kuntoarviossa havaittiin seuraavat vauriot rakenteissa.

Koulurakennus muodostuu kahdesta erillisestä samankaltaisesta rakennuksesta, jotka ovat sisääntulokatoksella yhteydessä toisiinsa. Toinen rakennuksista (A) on valmistunut v. 1969 ja toinen (B) 1970.

Ulkoseinien vierustojen asfaltoinnin ja lattiapinnan ero on pääosin alle 300 mm. Pihamaiden asfaltoinnin pinnan taso on molemmissa rakennuksissa osin samassa tasossa kuin sisäpuolen lattialaatan yläpintakin. Sisäpihan vastaisten sokkelien sekä myös rakennuksen A toisen pitkän sivun sokkelien pinnoitteet ovat hilseilleet todennäköiksesti kosteusvaurioiden seurauksena. Kevytbetoni (siporex) ulkoseinäelementtien saumaukset ovat kovettuneet ja elastisuutensa täysin menettäneet. Ulkoseinäelementeissä on useita halkeamia, joista suuri osa on rakenteellisia poikkihalkeamia. Lisäksi julkisivuissa on useita ilkivallan seurauksena syntyneitä koloja, lohkeamia ym. vaurioita. Ikkunoiden vesipellit ovat loivasti ulospäin kallistettuja ja pellit ovat jatkettuja. Ikkunat ovat kaksilasisia puuikkunoita, joissa on jonkin verran lahovaurioita sekä paljolti puupintojen halkeilua. Ikkunoiden kittaukset ovat täysin kovettuneet. Ulko-ovien kunto on hyvä. Räystäslaudoitukset ovat kunnoltaan hyvät, mutta otsalaudoituksissa on pieniä lahovaurioita sekä paljon puun halkeilua.

PCB- ja lyijypitoisia saumamassoja ei löydetty.

Jatkotoimenpiteet rakennuksille on esitetty kohdassa 5.2.

TIIVISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT	1

1.1	Kohteen ominaistiedot	1

1.2	Rakenne	1

2.	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ	1

3.	SUORITETUT TUTKIMUKSET	2

3.1	Lähtötiedot	2

3.2	Tutkimustoimenpiteet	2

4.	TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI	2

4.1	Yleistarkastus	2

4.2	Pcb- ja lyijykartoitus	3

4.3	Tutkimuslaitteet	3

5.	yHteenveto	4

5.1	Rakennuksen nykykunto	4

5.2	Jatkotoimenpiteet	4

LIITTEET

LIITE 1.	Valokuvat

LIITE 2.		A1 - A2 ja B1 - B2 julkisivupiirustukset - vauriot ja havainnot.

LIITE 3.		Pcb- ja lyijyanalyysi.

# TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

## Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Seutulan koulu. Kiinteistö muodostuu kahdesta eri rakennuksesta, joista ensimmäinen on valmistunut 1969 ja toinen vuonna 1970. Molempiin rakennuksiin on tehty pintamateriaalikorjauksia sekä piha-alueiden ja salaojitusten korjauksia. Vesikaton bitumihuopien korjaukset on tehty molempiin rakennuksiin 1994 – 1996.

## Rakenne

Molemmat rakennukset ovat 1-kerroksisia. Rakennuksessa A (1969) on loivaharjainen harjakatto ja katemateriaalina on bitumihuopakatto. Rakennus B on myös 1-kerroksinen, mutta osittain porrastettu. Rakennuksessa on bitumihuopainen sisäänpäin kallistettu tasakatto kolmessa eri tasossa, katon pintavedet ohjautuvat kattokaivoihin. Rakennuksia yhdistää teräsrakenteinen ja aaltopeltikatettu sisääntulokatos.

Molemmissa rakennuksissa on perustustapana maanvarainen antura-sokkeliperustus ja rakennuksen lattiat on valettu maanvaraisena laattana. Lattiarakenne on ylhäältä – alaspäin pääosin seuraavanlainen: Lattiapäällyste, 60 mm betonilaatta, 80 mm Styrox-eristys reuna-alueilla ja 40 mm eristys keskialueilla, muovikalvo, 60 – 70 mm alusbetoni sekä vähintään 150 mm karkeasora.

Rakennuksien ulkoseinät ovat kevytbetonielementtirakenteiset (Siporex). Elementtisaumat on juotettu ja osin terästetty. Ulkoseinäelementit ovat paksuudeltaan 250 mm.

Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto.

# TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää:

- Silmämääräisesti havaittavat vauriot julkisivuissa,

- rakennusmateriaalien mahdolliset PCB- ja lyijypitoisuudet,

- mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Kartoituksen maastotyön teimme 16.10.2003. Kuntoarvion ja näytteiden oton suoritti tutkimusinsinööri Jyrki Hämäläinen TutkimusKORTES Oy:stä.

# SUORITETUT TUTKIMUKSET

## Lähtötiedot

Kartoituksen lähtötietoina olivat kohteen pää- ja rakennepiirustukset.

## Tutkimustoimenpiteet

- Yleistarkastus, jossa kartoitettiin koko rakennuksen julkisivujen ja sitä täydentävien rakenneosien ulkopuoliset vauriot näköhavainnoin.

- Rakennus kuvattiin ulkopuolelta digi-videokameralla ja lisäksi kohteesta otettiin lukuisia digi-valokuvia.

- PCB- ja lyijynäytteet otettiin julkisivujen saumauksista yleistarkastuksen yhteydessä.

# TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI

## Yleistarkastus

Piha-alueen pintavedet johdetaan sadevesikaivoihin ja pintavaluna pois tontilta. Rakennusta ympäröivät pintakallistukset ohjaavat valumavedet rakennuksesta poispäin – tosin sisäpihan vastaisella seinustalla vain noin 2 – 3 metrin matkalla, kun koko sisäpihan asfaltoidun piha-alueen kallistus on pääosin rakennukseen päin. Sisäpihan vastaisten seinien kosteusrasitusta lisää asfalttipinnan korko, seinien vierustojen asfaltoinnin ja lattiapinnan ero on pääosin vain 0 – 200 mm. Rakennuksen A etelän puoleisessa päädyssä asfaltoinnin pinta on osin samassa tasossa kuin sisäpuolen lattialaatan yläpintakin – samoin rakennuksessa B läntinen sivusta on muutaman metrin matkalta jopa osin alempana, kuin ympäröivä asfaltin pinta on. Talvikauden lumien sulamisvedet voivat tunkeutua rakennukseen, mikäli lumia kasataan seinävierustoille. Sisäpihan vastaisilla seinustoilla sekä myös rakennuksen A toisen pitkän sivun (itäpuoli) sokkelien pinnoitteet ovat hilseilleet todennäköisesti kosteusvaurioiden seurauksena. Sokkeleissa on havaittavissa myös useita rakenteellisia poikkihalkeamia.

Ulkoseinäelementtien saumaukset ovat täysin kovettuneet ja elastisuutensa menettäneet sekä halkeilleet. Ikkunoiden yläpuoliset kevytbetonipalkit ovat pääsääntöisesti saumojen kohdilta haljenneet, myös palkin päät ovat halkeilleet. Julkisivuissa on kauttaaltaan ilkivallan seurauksena syntyneitä painumia, koloja sekä lohkeamia.

Ikkunoiden vesipellit ovat loivasti ulospäin kallistettuja ja pellit ovat jatkettuja. Ikkunoiden tummanruskeat puuosat ovat halkeilleet säävaihtelujen seurauksena ja karmeissa sekä puitteissa on paikoin vähäistä lahovaurioitumista havaittavissa. Ikkunalasien kittaukset ovat täysin kovettuneet. Ulko-ovissa on ikääntymisestä aiheutunutta normaalia kulumaa – ovien käyttökunto on hyvä.

Katon räystäskotelot ja sisäänkäyntien katokset ovat puurakenteiset ja maalatut. Räystäiden valkoiset aluslaudoitukset ovat kohtuullisen hyväkuntoiset, mutta tummanruskeat otsalaudoitukset ovat säävaihtelujen vaikutuksesta halkeilleet, kieroutuneet ja paikoin niissä on alkavaa lahovaurioitumista.

Julkisivujen syöksytorvien alaosat ovat pääosin vaihdettu sinkityiksi teräsputkiksi – yläosiltaan ne ovat alkuperäiset. Toimintakunnoltaan räystäskourut ja syöksytorvet ovat hyvät / tyydyttävät.

Rakennuksia yhdistää teräsrakenteinen aaltopeltikatettu katos. Katoksen terästolpat ja –palkit ovat maalatut. Maalipinnassa on kulumisesta ja ilkivallasta aiheutuneita vaurioita.

## PCB- ja lyijykartoitus

PCB- ja lyijykartoituksen näytteenottokohdat on merkitty julkisivupiirustuksiin.

- Näyte A1	Pcb < 50 mg/kg	Pb < 30 mg/kg

- Näyte B1	Pcb < 50 mg/kg	Pb < 30 mg/kg

- Näyte B3	Pcb < 50 mg/kg	Pb < 30 mg/kg

PCB- ja lyijypitoisuudet eivät ylitä ympäristöviranomaisten määrittelemiä raja-arvoja (PCB 50 mg/kg ja lyijy 1500 mg/kg). Purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte hävitetään normaalin purkujätteen tavoin.

## Tutkimuslaitteet

Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä:

- Havainnot perustuvat näköhavaintoihin.

- PCB- ja lyijynäytteet otettiin saumoista puhdistetulla veitsellä ja näytteet toimitettiin muovipusseissa laboratorioon tutkittavaksi.

- PCB-pitoisuudet tutkittiin EIA–mentelmällä ja lyijypitoisuudet tutkittiin XRF–tekniikalla.

# yHteenveto

## Rakennuksen nykykunto

Rakennukset A (1969) ja B (1970

- Ulkoseinien vierustojen asfaltoinnin ja lattiapinnan ero on pääosin alle 300 mm. Keittiötilojen puoleisessa päädyssä asfaltoinnin pinta on osin samassa tasossa, kuin sisäpuolen lattialaatan yläpintakin.

- Sisäpihan vastaisten sokkelien sekä myös rakennuksen toisen pitkän sivun sokkelien pinnoitteet ovat hilseilleet todennäköisesti kosteusvaurioiden seurauksena.

- Ulkoseinäelementtien saumaukset ovat kovettuneet ja elastisuutensa täysin menettäneet sekä halkeilleet.

- Ulkoseinissä on useita ilkivallan seurauksena syntyneitä koloja, lohkeamia yms.

- Ikkunoiden yläpuoliset kevytbetonipalkit (siporex) ovat pääsääntöisesti saumojen kohdilta haljenneet, myös palkkien päät ovat halkeilleet.

- Ikkunoiden vesipellit ovat loivasti ulospäin kallistettuja ja pellit ovat jatkettuja.

- Julkisivujen tummanruskeaksi käsitellyt puuosat (ikkunat, otsalaudat yms.) ovat halkeilleet ja vähäisissä määrin lahonneet säävaihtelujen vaikutuksesta.

## Jatkotoimenpiteet

Jatkotoimenpiteet molemmille rakennuksille ovat samat:

- Ulkoseinäelementtien saumaukset tulisi uusia.

- Sokkelien pinnoitteet tulisi uusia.

- Ulkoseinäelementtien pintavauriot tulisi korjata.

- Ikkunoiden vesipellit tulisi uusia.

- Ikkunoiden kittaukset tulisi uusia.

- Lahovaurioituneet puuosat tulisi uusia.

Jatkotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä lähivuosien aikana.

TutkimusKORTES Oy

_____________________

Jyrki Hämäläinen	Gsm	0400 – 487 313

tutkimusinsinööri	e-mail	jyrki.hamalainen@kortes.fi