Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 20.1.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		VANTAA109SEUTULANPK

Mikko Korosuo

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA109SEUTULANPK, oireilutilojen terveyshaitta-

epäilyselvitys, kosteusvaurioepäilyselvitys,

mikrobitutkimus 9.1.2006.

KOHDE		Seutulan päiväkoti, Katriinankuja 3, 01760 Vantaa

LIITTYY	Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastuspöytäkirjaan päiväyksellä 30.12.2005

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Pohjakerroksen lattian kosteusmittauslukemat ja otettujen 	   B2

näytteiden sijainti on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen

pohjakuvaan

Varasto 036, päätyseinän alareuna 			   B2 	 n. 8.8

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

010	 017	         3.5		033	        038

löyly          pesuh.    pukuh.            siiv       pesuh.  sos.tila	        3.5   3.5 askartelu  3.5      kattilah.

2.6

wc 		      3.9      3.6       2.7   3.6        3.9	2.9

3.9 			                 3.5         2.8	 3.3

var.         	 S3

4.0	4.0   3.7  4.2   3.3	3.5	2.9    3.0   3.3       3.0      4.5 4.5

6.2   8.5

3.7      3.2  2.6 	  2.3    2.	       3.1     2.7             3.0 3.4  3.5    2.9  3.5   2.4           2.2      4.0

S2	   3.5				           var. 036

004  2.6	           3.5      015		2.6	         3.0	         037   4.0

kirjasto		   esik.h	vaateh.	nukkela    työhuone      tsto   	         kokous

S1					              3.7

2.9   3.5   3.0   2.7	2.8      2.5	    2.9        3.2     2.7      3.4        3.0  3.3  2.8  2.5   2.5       2.3   3.5

kattovuotojälkiä				                        S4, S5

kostea lattia ja seinän alaosa

Näyte, joista todettu		Paikka

mikrobikasvua/mikrobeja

merkittävästi

S4  (SPK4)		Varasto 036, päätyseinän jalkalistan alta

S5  (SPK5)		Varasto 036, lattia päätyseinän reunasta,

muovimaton alta

Kaaviomainen pohjakuva alakerran tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SPK1.  Esikouluhuone, laskeumapöly 			M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja,

sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,

nokea, lasikuituja hyvin vähän

V  -	+

Alternaria

Aspergillus fumigatus

steriili homesieni

SPK2.  Esikouluhuoneen katto, vuotokohdan läpiviennit 	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	-

SPK3.  Esikouluhuoneen käytävän puoleisen 		M 	- 	-

väliseinän sisältä

V  -	-

SPK4.  Varasto 036, päätyseinän alareunasta/	M 	+++ 	-

jalkalistan alta (seinä kostea, pinnoitevaurioita) 	homeitiöitä ja –rihmastoa,

Aspergillus sp.

V  -	+++

Penicillium

steriili homesieni

SPK5.  Varasto 036, lattia päätyseinän reunasta,  	M 	++ 	-

muovimaton alta  				homeitiöitä ja –rihmastoa,

Aspergillus sp., ym.

V  -	+++

Acremonium

Aspergillus versicolor

Tritirachium roseum

SPK6.  1. kerros, ryhmähuone 110, katon kastuneet 	M 	+ 	+++

akustointilevyt 				homeitiöitä

V  -	++

Aspergillus sydowii

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Alakerrassa esikouluhuoneen katon akustointilevyissä on jälkiä vähäisestä vuodosta.  Välipohjassa olevan viemäriputken liitokset ja läpiviennit ovat vuotaneet.

Yläkerrassa ryhmähuoneen 110 katon akustointilevyissä on vuotojälkiä. Akustointilevyjä ei saatu pois paikoiltaan levyjen yläpuolisen tilan tarkastamista varten.

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia alakerrasta varaston 036 lattiasta ja päätyseinän alaosasta. Seinän alaosassa on liiallisen kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. Rakennuksen ulkopuolella, päätyseinän toisella puolella on betoniportaat. On luultavaa, että vesi pääsee rakenteisiin sateilta suojamaattoman betoniportaan sekä portaan reunan ja seinän välistä.

Alakerta

Esikouluhuoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä SPK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea ja  lasikuituja hyvin vähän. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Esikouluhuoneen katon vuotokohdan läpiviennistä otetusta näytteestä (eristevillaa) SPK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Esikouluhuoneen ja käytävän välisen seinän sisältä otetusta näytteestä SPK3 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Varaston 036 päätyseinän alareunasta ja jalkalistan alta otetusta näytteestä SPK4 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Varaston 036 lattiasta päätyseinän reunasta muovimaton alta otetusta näytteestä SPK5 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ensimmäisestä kerroksesta ryhmähuoneen katon kastuneista lasivilla-akustointilevyistä otetusta näytteestä SPK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä (Aspergillus sydowii). Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Esikouluhuone

Suosittelemme katon kastuneen ja värjäytyneen akustointilevyn vaihtamista uuteen. Lisäksi suosittelemme viemäriputken pinnan puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä Novitrol 483:lla.  Viemäriputken liitosten tiivisteet pitäisi vaihtaa, jos vuotoja esiintyy vielä.

Varasto 036

Käsityksemme mukaan varaston kohdalla rakennuksen päätyseinän ja lattian kastuminen voidaan estää estämällä sadevesien pääsy ulkoportaisiin ja porrassyvennykseen. Sadevesien pääsyä portaisiin voidaan estää merkittävästi rakentamalla katos portaiden suojaksi. Lisäksi suosittelemme betoniportaiden ja ulkoseinän välisen raon tiivistämistä elastisella massalla (esim. Würth:in polyuretaani liima + tiivistysmassalla). Portaat voidaan tarvittaessa vielä pinnoittaa epoksi- tai polyuretaanimassalla. Massa tulisi nostaa jalkalistaksi ulkoseinälle. Massan pinta voidaan karhentaa liukastumisen estämiseksi.

Suosittelemme lattian muovimaton poistamista varaston lattiasta liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme maalin ja tasoitteen poistamista päätyseinän alaosasta puhtaaseen betonipintaan asti vähintään noin 1 metrin korkeudelle asti.

Suosittelemme lattian ja seinän alaosan puhdistetun betonipinnan desinfiointia

Novitrol 483:lla.

Lattia voidaan laatoittaa keraamisilla laatoilla sekä kiinnittää ja saumata sementtipohjaisilla tuotteilla ilman, että lattiaa tarvitsee kuivattaa. Uudeksi jalkalistaksi suosittelemme laatoittamalla tehtyä listaa.

Suosittelemme, että seinän alaosan annetaan kuivua desinfioinnin jälkeen pinnoittamattomana vähintään kaksi viikkoa. Suosittelemme seinän korjattavan alaosan imeyttämistä tämän jälkeen Novosilan –käyttöliuoksella (Novosilan käyttöliuos saadaan sekoittamalla 2 dl Novosilan:ia 2 litraan vettä).

Seinän alaosa voidaan tasoittaa tarvittaessa aikaisintaan vuorokauden kuluttua Novosilan –imeytyksestä.  Tasoitukseen soveltuu märkätilan valmistasoite.  Suosittelemme seinän Novosilan:illa  imeytetyn betonipinnan tai lisäksi tasoitetun pinnan maalaamista hengittävällä silikoniemulsiomaalilla (esim. Tikkurilan Kivisil).

Tavallista lateksimaalia ei saisi käyttää. Tavallinen, heikosti hengittävä lateksimaali vaurioituu kosteassa seinässä.

1. kerroksen ryhmähuone 110

Suosittelemme rakennusteknisiä parannuksia kattovuotojen eliminoimiseksi siinä tapauksessa, että kattovuotoja on edelleen.

Suosittelemme kastuneiden ja pilaantuneiden akustointilevyjen vaihtamista uusiin. Tutkimuskäynnin yhteydessä katon akustointilevyjä ei saatu siirrettyä syrjään niin, että niiden yläpuoliset rakenteet olisi voitu tarkastaa. On luultavaa, että vuotokohdissa on puhdistettavia ja desinfioitavia pintoja sekä mahdollisesti kastuneita puuklosseja. Suosittelemme kaikkien pilaantuneiden materiaalien poistamista ja jäljellejäävien pintojen puhdistamia ja desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla.

Olisi myös syytä varmistaa, ettei katon eristetilaan ole tiivistämättömiä läpivientejä tai rakoja. Läpiviennit ja raot tulisi tarvittaessa tiivistää mahdollisimman ilmatiiviiksi.

Espoossa 20.1.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Liitteet 		VANTAA109kuva1.  Esikoululuokan katon vuotokohta

akustointilevyjen yläpuolella

VANTAA109kuva2.  Varaston 036 kohdalla rakennuksen

päätyseinässä on liiallisen kosteuden aiheuttamia pinnoite-

vaurioita.

VANTAA109kuva3.  Varaston 036 kostean päätyseinän

ulkopuolella on suojaamattomat betoniportaat, joiden kautta

vesi pääsee rakenteisiin.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.