VANTAAN KAUPUNKI  		Mittausraportti

TEKNINEN TOIMIALA			C:\Data\Worddata\2001tark\simonkk_co2.doc

YMPÄRISTÖKESKUS			18.9.2003

Simonkallion koulu

Simonkalliontie 1

01350 Vantaa

HUONEILMAN HIILIDIOKSIDIMITTAUKSET 17-28.5.01

KOHDE	Simonkallion koulu
Simonkalliontie 1, 01350, Vantaa

MITTALAITE	Telaire 2001M CO2 mittari

MITTAUSMENETELMÄ Mittausmenetelmä perustuu infrapunasäteilyn adsorptioon (SFS5412). 
Mittarin lukemat ja olosuhteet taltioitiin koulun henkilökunnan toimesta. Kustakin luokasta mitattiin hiilidioksidipitoisuus luokan ollessa tyhjänä ja opetustunnin loppuvaiheessa. 

Ulkoilman luonnollinen hiilidioksidipitoisuus on 370 ppm (1 ppm = 1 miljoonasosa). Kaupunkialueella ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on kuitenkin hieman korkeampi johtuen mm. liikenteen hiilidioksidipäästöistä.

TULOKSET	Liitteenä olevassa taulukossa on laskettu ihmisperäisen osuus huoneilmassa. Ihmisperäisen hiilidioksidipitoisuuden ollessa yli 1500 ppm on ilmanvaihto selvästi riittämätön. Mittaustulosten perusteella huoneilman hiilidioksidipitoisuus ylitti ajoittain ohjearvon 1500 ppm maksimiarvon ollessa 3300 ppm. Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu johtuu mm. sääolosuhteista ja luokan oppilasmäärästä.

TOIMENPITEET	Luokkatilojen hiilidioksidipitoisuuden ylittäessä ohjearvon 1500 ppm tulee oppilasmäärää rajoittaa tai tehostaa ilmanvaihtoa.

Vantaalla 11.6.2001

Tapio Valtanen

terveystarkastaja
		puh. 839 23121

JAKELU		Simonkallion koulu, TETO/korjausrakentaminen

|  |  |  | hiilidioksidipitoisuus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kokonaispitoisuus | tyhjäluokka | ihmisperäinen |
| pvm. | luokka | oppilaita | ppmCO2 | ppmCO2 | ppmCO2 |
| 17.5.2001 | Anun luokka | 25 | 1368 | 467 | 901 |
| 18.5.2001 | Tuulan luokka | 25 | 3300 | 400 | 2900 |
| 17.5.2001 | Ritvan luokka | 23 | 1519 | 451 | 1068 |
| 17.5.2001 | Raimon luokka | 26 | 823 | 427 | 396 |
| 22.5.2001 | Anjan luokka | 24 | 2333 | 446 | 1887 |
| 21.5.2001 | Elinan luokka | 25 | 1580 | 400 | 1180 |
| 15.5.2001 | Pian luokka | 25 | 1180 | 454 | 726 |
| ? | Sarin luokka | 30 | 1118 | 423 | 695 |
| 21.5.2001 | Marjutin luokka | 25 | 1600 | 443 | 1157 |
| 15.5.2001 | Elinan luokka | 27 | 944 | 494 | 450 |
| 17.5.2001 | Enkun luokka | 17 | 1860 | 436 | 1424 |
| 28.5.2001 | Heidin luokka | 33 | 2949 | 428 | 2521 |
| 17.5.2001 | Pian luokka | 22 | 1175 | 400 | 775 |
| 18.5.2001 | Markun luokka | 30 | 2066 | 400 | 1666 |
| ? | Iina & Kimmo | 31 | 2400 | 400 | 2000 |
| 17.5.2001 | Ullan luokka | 28 | 1396 | 422 | 974 |
| 17.5.2001 | Marcon luokka | 28 | 1460 | 423 | 1037 |
| 17.5.2001 | Helin luokka | 18 | 1061 | 448 | 613 |
| 23.5.2001 | asuntola |  | 1591 | 400 | 1191 |
| 17.5.2001 | Uusi puoli | 19 | 684 | 400 | 284 |
|  | keskiarvo vanha puoli | 26 | 1674 |  | 1 243 |