Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				 	RAPORTTI 19.8.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA131SIMONKOTI

Pekka Wallenius

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA131SIMONKOTI, kosteusvaurioepäilyselvitys 8.8.2006

KOHDE		Simonkoti, Simontie 5, 01300 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SK1.  Huone 054, katon maalipinnassa oleva 		M 	+++ 	-

tumma kasvusto 				homeitiöitä ja –rihmastoa,

Cladosporium

V  -	+++

Cladosporium

Penicillium

Botrytis

SK2.  Kondensoivien kylmäputkien alta 		M 	++ 	+

poistettu lastulevy  				homeitiöitä ja –rihmastoa

V  + 	+++

Penicillium

Aspergillus versicolor

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

055

054

Katossa homekasvua

vaurioita alakatossa

wc           wc

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Pukuhuoneen 054 katon maalipinnassa on laaja, tumma homekasvusto. Kasvustosta otetusta näytteestä SK1 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Käsityksemme mukaan yläpuolella olevan kylmiön takia katon muita kohtia alhaisempi lämpötila on ollut syynä pinnallisen mikrobikasvun syntymiselle pukuhuoneen 054 takanurkkaan.

Kylmiöön menevät jäähdytysputket ovat kondensoineet ja tiputtaneet vettä alakaton päälle. Kondenssiveden aiheuttamia vaurioita on alakaton levyissä suihkun 055 puolelle asti. Käytävän katosta oli poistettu kastunut lastulevy. Levystä otetusta näytteestä SK2 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

1. 	Suosittelemme jäähdytysputkien kondenssivesien vaurioittamien

alakattolevyjen poistamista. Suosittelemme kylmävesiputkien alapuolella

olevien lastulevyjen korvaamista esimerkiksi kaukalon muodostavilla peltilevyillä, jotka eivät vaurioidu kastuessaan.

2. 	Suosittelemme jäähdytysputkien eristeiden lisäämistä kondenssiveden

muodostumisen estämiseksi.

3. 	Suosittelemme pukuhuoneen katossa olevan homekasvuston kostuttamista

Novitrol 483:lla ja pinnoitteiden mekaanista poistamista puhtaaseen

betonipintaan asti. Suosittelemme vielä puhdistetun betonipinnan

kostuttamista Novitrol 483:lla.

4. 	Suosittelemme pukuhuoneen 054 ja suihkujen  055 ilmanvaihdon riittävyy

den tarkistamista ja tarvittaessa tehostamista.

Suosittelemme katon korjattavan kohdan tasoittamista tarvittaessa märkäti-

lan valmistasoitteella. Maaliksi suosittelemme märkätiloihin tarkoitettua akry

laattilateksimaalia (esim. Tikkurilan Remontti-Ässä tai Luja pintamaali).

Suosittelemme maalipinnan homehtumisen estämiseksi homeenestokemi-

laalin (Novocide D, saatavana vain Novorite Oy:stä) lisäämistä maalin.

Suositeltava lisäys on noin 2 % maalin määrästä.

Novitrol 483:n levittäminen valmiille maalipinnalle esimerkiksi maalaustelal- la on toinen tapa varmistaa, ettei maalipinta homehdu.

Espoossa 19.8.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA131kuva1. 	Pukuhuoneen 054 katossa on melko laaja, tumma,

pinnallinen  mikrobikasvusto.

VANTAA131kuva2. 	Jäähdytysputkien alta poistettu alakaton lastulevy on

kastunut ja vaurioitunut.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.