Kohde:	Simonkylän koulu (Hammashoitola)

Koivukyläntie 52, 01350 Vantaa

Yleistä

Kohteessa sisäilman on koettu olevan huono; Käyttäjiltä on tullut palautetta korkeasta lämpötilasta ja tunkkaisuudesta, joissakin tiloissa on myös ollut ongelmana viemärinhaju.

Tiloihin vaikuttavat ilmanvaihtokoneet tarkistettiin ja niiden kokonaisilmamäärät mitattiin.

Lisäksi tehtiin pistokokein runkoilmamäärien tarkistuksia myös muistakin ilmanvaihtokoneista. (Kts. Liitteet)

TK8/PK8 (Hammashoitola)

Tiloihin vaikuttavan ilmanvaihtokoneen kokonaisilmamäärät mitattiin.

Mittausten perusteella poistoilmamäärä on 20–30% suunniteltua tuloilmamäärää suurempi.

Alipaineen takia esimerkiksi sosiaalitiloissa viemäreiden hajulukot kuivuvat helpommin ja tiloissa esiintyy viemärinhajua.

Hammashoitolan ilmamäärät todettiin olevan suuremmat kuin suunnitellut ilmamäärät. Hammashoitolan tunkkaisuuteen ja lämpötilaongelmiin auttaa tuloventtiilien vaihto.

Nykyisten pääte-elimien heittopituus on hyvin lyhyt ja ilma jää helposti ”pyörimään” venttiilin edustalle.

Kuva pääte-elimistä

Vaihtoehtoinen päätelaite voisi olla esimerkiksi TLB-Seinähajottaja.

Tässä mallissa ilmasuihku on vaakasuuntainen jolloin se kantaa pidemmälle.

TK3/PK3 (Kotitalousluokat)

Tiloissa on todettu viemärinhajua. Kokonaisilmamäärien perusteella tilat ovat n.20 % alipaineisia. Alipaineen takia hajulukot kuivuvat helpommin ja tiloissa esiintyy viemärinhajua.

Ongelmaan voi olla myös syy että katolla sijaitsevista sadevesikaivoista tulee voimakas viemärinhaju, sopivassa tuulessa hajut voivat siirtyä ilmanvaihdon kautta kyseisiin tiloihin. mm raitisilmasäleiköt ovat lähellä sadevesikaivoja.

Jäähdytyslaitteet.

Tiloissa havaittiin jäähdytysyksikköjen puhaltavan vain lämmintä ilmaa. Ongelmana on että vedenjäähdytys laitteisto on vikatilassa. Vikatilan takia jäähdytys ei ole toiminnassa ja on osa syytä lämpötilaongelmiin. Jäähdytysyksikköjen suodattimet ovat myös pudistuksen tarpeessa.

Parannusehdotukset.

- Hammaslääkäritiloissa pääte-elimien vaihto

- Kokonaisilmamäärien tasapainotus (TK8/PK8 ja PK3/TK3)

- Venttiilikohtainen säätö ongelma-alueilla

- Vedenjäähdytyskojeen korjaus

- Sadevesikaivojen tarkistus/tyhjennys