SIMONKYLÄN KOULU			RAPORTTI

Koivukyläntie 52

01350 VANTAA			22.4.2013

TILAUKSENNE MUKAINEN IV TUTKIMUS JA KORJAUSEHDOTUS RAPORTTI:

Tutkimuksessa havaitut / virheet / viat ja puutteet ilmanvaihdossa, sekä tehdyt toimenpiteet ja korjaus ehdotus:

Keittiötä ja ruokalaa palveleva TK/PK1 on molemmat alitehoisia  ja TK01PF02 on ylitehoinen. Tästä johtuen tila on pahasti alipaineinen (12,5 %).

Korjausehdotuksena ehdotan, että TK1 ja PK1 moottorit vaihdetaan pykälää isoimmiksi ja taajuusmuuttajakäyttöisiksi viritystä varten.

Myös TK01PF02 tulisi vaihtaa taajuusmuuntajakäyttöiseksi.

Samalla koneiden automatiikka tulisi vaihtaa painesäätöiseksi.

Koko koulun ilmanvaihto tulisi nuohota, sekä säätää pistokoemittauksien perusteella. (Nuohous ajankohtainen vuonna 2014, mutta tulisi aikaistaa mittausten johdosta.)

Kirjasto on tasapainotettu.

Lisäksi havaitsimme neljän tulokoneen lumisieppareiden hajonneen ilmeisesti ilkivallasta johtuen, jotka tulisi korjata ensitilassa.

Keittiön lisäaikakytkin oli rikki ja se korjattiin, sekä keittiön henkilökunnalle annettiin opastus ohjauskytkimen käytöstä.

Koulun ilmanvaihdon käyntiajat tulisi tarkistaa siten, että ilmanvaihto ei olisi missään tilanteessa koskaan seis(on aiheuttanut nyt jo terveysongelmia).

TK04 LTO-piirin nesteet tulisi vaihtaa. (Selkeästi hiekkaa tai jotain muuta likaa, joka pitää rahisevaa ääntä pattereissa.)

Edellä mainitut asiat ja korjausehdotus esitetään Timo Sippolalle.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail: petri.eerola@jhakanen.fi